国能德惠生物发电有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李军 |
| --- | --- |
| 2.组织机构代码 社会信用代码 | - 912201837859493036 |
| 3.详细地址 | 吉林省 省(自治区、直辖市) 长春市 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 125°42′47.48″ / 44°33′55.12″ |
| 5.联系方式 | 电话号码： 043181186191 联系人： 金成玉 传真号码： 043181186677 邮政编码： 130300 |
| 6.登记注册类型 | 内资企业（按企业登记注册类型填相应代码 ） |
| 8企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √4 微型 |
| 8.行业类别 | 行业名称： 火力发电 行业代码： 4411 |
| 9.开业时间 | 2013-03 |
| 10.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 11.排水去向类型 | 排水去向类型： * 排水去向代码： * |
| 12.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称： * 排入的污水厂处理代码： * |
| 13.受纳水体 | 受纳水体名称： * 受纳水体代码： * |
| 火力发电行业企业信息 |
| 14.企业类型 | ***** |
| 15.原辅材料 | **** |
| 16.生产工艺 | **** |
| 17.产品类型及设计产能 | ********* |
| 18.污水处理工艺 | ** |
| 19.是否有碱回收工艺 | * |
| 20.漂白工艺 | *** |
| 21.是否有废纸脱墨工艺 | * |
| 22.是否有锅炉（碱回收炉除外），台数 | ** |
| 23.是否有石灰窑 | *** |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质燃料锅炉 | 燃烧 |  | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 林格曼数码测烟望远镜 |
| 生物质燃料锅炉 | 燃烧 |  | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 生物质燃料锅炉 | 燃烧 |  | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 生物质燃料锅炉 | 燃烧 |  | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | 冷原子吸收微分测汞仪 |
| 生物质燃料锅炉 | 燃烧 |  | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点1 | 动植物油 | 上限：100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 石油类 | 上限：15mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限：45mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限：300mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声监测点东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界噪声监测点东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界噪声监测点东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界噪声监测点东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 废气自动监测设备 | D-323 | 自动监测设备提供商 |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气自动监测设备 | D-323 | 压差法 |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器 | 生物质燃料锅炉 | 除尘 | 过滤式除尘 | 99.9% |
| SNCR烟气脱硝 | 生物质燃料锅炉 | 脱硝 | 选择性非催化还原法SNCR | 60% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、信息记录和报告

六、质控措施

1、自动监测质量保证

1）人员、设备要求：公司自动在线监测设备委托中介结构对设备进行维护及消缺，委托单位人员资质满足相关要求。

2）自动监测要求：按照规范，公司自动监测设备每季度由代维单位委托具备资质单位进行比对试验。

3）记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容完整，保存备案。

2、手工监测质量保证

1）机构及人员：公司手工监测采用委托监测方法

2）采样和样品保存方法：须满足《水和废水监测分析方法（第四版）》中，第二篇，第三章，第四节和《空气和废气监测分析方法（第四版）》中，第二篇，第三章，第二节相关要求

3）质量保证与质量控制：须满足《水和废水监测分析方法（第四版）》中，第二篇，第五章和《空气和废气监测分析方法（第四版）》中，第二篇，第四章、第五章相关要求

4）采用的质控措施：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》（第四版）规定执行，实验室分析过程中采取密码标准质控样、10%平行双样等质控措施。监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测数据严格实行三级审核制度

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测数据严格实行三级审核制度。