第一章 概述

# 1.1 项目建设背景

1、项目由来

在人们的日常工作和生活中，每天都会产生废塑料（尤其是废弃的矿泉水瓶和饮料 瓶），对这些废塑料，如不收集利用，将会对环境造成污染，如收集起来进行综合利用， 就可以变废为宝，成为用的资源，同时也将减少人类对石油资源的消耗。为了充分利用废塑料资源，防止对环境造成污染，减少资源能源的消耗，近年来，世界各国十分重 视废塑料的综合利用，并探索出综合利用废塑料的诸多途径。

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂成立于 2017 年 09 月19 日，法定代表人姜兆芹，公司经营范围包括加工销售：塑钢打包带。为了充分利用临沂市兰山区半程镇当地的废塑料资 源，临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂决定投资 500 万元在山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内新建“PET 塑钢带生产项目”（以下简称本项目）。本项目建 成后，主要生产 PET 塑钢带（也叫聚酯打包带、PET 打包带）。

建设内容和规模为：本项目租赁临沂市兰山区半程镇工业园的厂房，用于 PET 塑钢带的生产， 厂房及场地占地 3.3 亩，主要设备包含挤出机、牵引机、除湿机等，项目建成后，将形 成年产 PET 塑钢带 6000 吨的能力。

本项目建设地位于山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，本 项目租用临沂市兰山半程镇工业园的标准化厂房，属于《机 电、新材料产业园区厂房建设项目》建设的标准化厂房）。

2、PET 打包带简介

PET 打包带（也叫聚酯打包带、PET 打包带）的主要原料是聚对苯二甲酸乙二醇酯 （英文简称 PET），比重为 1.34g/cm3，PET 打包带是用途甚广的塑料环保打包带，PET 打包带在中国生产已有 20 多年历史。PET 打包带是以 PET 为主要原料经挤出单向拉伸 成型的一种聚酯打包带，PET 打包带是目前国际上最流行的替代钢带、钢丝、重型 PP 打包带的新型环保包装材料。自 2002 年以来，中国对 PET 打包带的需求以每年 500% 的速度增长，现已广泛应用在木业、纸业、钢铁、铝锭、钢管、型材、玻璃、建材、陶 瓷、电器、金属制品、烟草、化纤、棉花等行业。外观透明（加入增粘助剂后呈不透明）， 表面平整或有棱形花纹。

PET 塑钢带的特点和优势：

（1）PET 塑钢带是一种抗拉性好，熔接性能优秀的包装材料。

（2）具有很好的拉紧保持能力，打好包后长时间不松弛，从而保证了货物在长途 运输中具有卓越的抗冲击性。

（3）可直接用 PET 塑钢带打包，货物不会受损或被腐蚀。

（4）柔韧性好，操作方便安全。PET 打包带具有塑料特性，有着特殊的柔韧性， 在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落，确保运输的安全，PET 塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物更不会伤手，剪断时无需专用工具，即使 捆得越紧，剪开时也不会伤人。

（5）优越的耐气候性，在-50℃-100℃之间，保持有良好的稳定性。PET 带因材质 和制作工艺因素，能适合各种气候变化，耐高温、耐潮湿，不象钢带受潮生锈污染环境 及损失抗拉性，使捆包强度减小。

（6）外观漂亮，环保，可回收使用。因 PET 带质量轻，搬运方便；体积小，节省 仓库空间；用过的 PET 带方便回收，符合环保要求。

（7）经济效益好。PET 塑钢带的密度仅为钢带密度的 1/6，单位长度的价格相对比 较低，1 吨塑钢带的长度相当于 6 吨钢带的长度，而且每米成本低于钢带。

# 1.2 建设项目的特点

本项目为 PET 塑钢带生产项目，主要的污染物为有机废气（非甲烷总烃）、粉尘、 超声波清洗废水、生活废水、生活垃圾等。产生的有机废气（非甲烷总烃）和粉尘经过 袋式除尘器+UV 光催化+活性碳吸附装置处理后，通过 1 个 15m 的排气筒排放；少量的 超声波清洗废水和本项目产生的生活废水经过已有的预处理池处理后进入园区污水管网；生活垃圾及各种固废、废渣得到妥善处置。

# 1.3 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项 目环境保护管理条例》的相关内容，本项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目 环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）的要求，本项目应编制环境影响 评价报告书。为此，成都章兰包装材料有限公司委托我单位四川嘉盛裕环保工程有限公 司承担本项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进 行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后即进行了实地踏 勘、调研，收集和核实有关材料，在此基础上，编制了本建设项目环境影响报告书，提 交给建设单位，供环保部门审查批准。

本次评价工作得到了建设单位、环保局、当地政府以及监测单位的大力支持和协作， 在此表示衷心的感谢！

# 1.4 分析判定相关情况

# 1.4.1 产业政策符合性分析

1、产业政策符合性

本项目为 PET 塑钢带生产项目，项目的主要产品为 PET 塑钢带，属于再生资源回 收利用产业化。本项目建成达产后，年产 PET 塑钢带 4000 吨。根据国家发展和改革委 员会令第 21 号《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修正）：本项目属于“鼓励类” 的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”的“28、再生资源回收利用产业化”。

2、废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）要求

本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的符合性见下表。

表 1-1 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》的符合性

| 项目 | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》 （试行）（HJ/T364-2007）要求 | 本项目采取的工艺、方法、措 施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废塑料的贮存 要求 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措 施。 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 本项目所用的废塑料均分开 存放在厂房内，设置有防雨、 防晒、防渗、防尘、防扬散和 防火措施。 | 符合 |
| 废塑料的预处 理和再生利用 要求 | （1）预处理工艺要求 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、 低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的 健康和安全。 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗 工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用 无磷清洗剂。 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术， 如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。 | 本项目不涉及原料清洗；本项 目采用机械化和自动化作业， 减少了手工操作；破碎拟采用 干法破碎，破碎机采取基座减 震防治噪声污染；预烘干和干 燥采取高效节能的热风加热 的方式，热风循环使用 | 符合 |
|  | （2）再生利用技术要求 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技 术。 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理 设备，焚烧设施的烟气排放应符合 GB18484 的要求。 不宜以废塑料为原料炼油。 | 本项目属于直接再生，无焚烧 处理工艺，本项目使用的废塑 料均为聚对苯二甲酸乙二醇 酯废料，无含卤素的废塑料， 本项目不以废塑料为原料炼 油。 | 符合 |
|  | （3）项目建设的环境保护要求废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保 审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废 塑料的处理和加工。 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合 GB16487.12 要求。 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及 其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护 行政主管部门的要求限期搬迁。 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮 存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线 和标志。 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够 的疏散通道。 各地应根据本地情况，逐步改造或取缔不符合本标准要求的废塑料回收和加工企业，规 划建设规范化的废塑料回收站、再生加工厂和循环经济园区 | 本项目不涉及进口废塑料，项目位于临沂市兰山区半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，未建在城市居民 区、商业区及其他环境敏感区 内，本项目建有围墙并按功能 划分了厂区，所有功能区拟采 取防风、防雨、防渗、防火等 措施。 | 符合 |
|  | （4）污染控制要求 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的 废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境 功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、 NH3－N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网 集中处理的废水应符合CJ 3082要求。 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放 应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗 粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机 过滤网片。 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 本项目冷却水循环使用，定期 补充新水，生活废水经过预处 理池处理后排入工业污 水处理厂，少量的超声波清洗 废水经过预处理池处理后排 入工业污水处理厂；本项 目产生的粉尘和有机废气经 过布袋除尘器+UV 光催化+ 活性碳吸附装置处理后排放； 本项目不涉及焚烧工艺；预处 理和再生利用过程采取减震 隔声消声等噪声污染控制措 施；本项目产生的废过滤网片不进行焚烧，全部经过真空清 洗炉清洗后再生利用，真空清 洗炉排放的有机废气接入有 机废气处理装置。 | 符合 |
| 废塑料再生利 用制品要求 | （1）废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具 体要求执行GB/T 16288。 （2）不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑 料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标准的，可用于制造食品接 触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造。 （3）再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂；制造人 体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 （4）宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品和材料。 | 本项目打包带的包装应标明 再生利用标志；本项目打包带 交其余生产厂家用于包装，不 用于生产食品的包装、制品或 材料；本项目在生产过程中未 使用氟氯化碳类化合物作发 泡剂。 | 符合 |
| 管理要求 | （1）废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保 护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关 管理工作。 （2）废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。 （3）废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容 包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预 处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用 途，并做好月度和年度汇总工作。 （4）废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测 方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。 （5）废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消 防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 （6）废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预 案制度。 （7）废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。 | 建设单位按照管理要求执行。 | 符合 |

3、废塑料综合利用行业规范条件要求

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告 2015 年第 81 号）的符合性见下表。

表 1-2 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性

| 项目 | 与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息 部公告 2015 年第 81 号）要求 | 本项目采取的工艺、方法、措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和 布局 | （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料 进行再生加工的企业，企业类型主要包括 PET 再生瓶片类企业、 废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括 受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医 疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及 所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防 治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生 产装备。 （四）在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政 府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田 保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用 企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该 区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目回收利用的废塑料包含废弃的矿泉水瓶和饮 料瓶（乐虎、雪碧、绿茶等，即 PET 塑料瓶），且 均为盛装饮料后废弃塑料瓶。 本项目不使用含卤素的废塑料。本项目不回收和再 生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 本项目符合国家产业政策，符合园区规划。 | 符合 |
| 生产经营规模 | （五）PET 再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 20000 吨。 （六）废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理 能力不低于 30000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 20000 吨。 （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于 5000 吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 3000 吨。 （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目属于利用 PET 瓶片再生制造 PET 塑钢带，不 涉及PET瓶片的清洗，不属于PET再生瓶片类企业， 不属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，不属于塑 料再生造粒类企业。 本项目具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面 积。 | 符合 |
| 资源综合利用及能耗 | （九）企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/ 吨废塑料。 （十一）PET 再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业 的综合新水消耗低于 1.5 吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综 合新水消耗低于 0.2 吨/吨废塑料。 （十二）其他生产单耗需满足国家相关标准。 | 本项目不倾倒焚烧和填埋废塑料。本项目塑料再生加工相关生产环节的综合电耗为 400 千瓦时/吨废塑料，低于 500 千瓦时/吨废塑料。 本项目综合新水消耗为 0.54 吨/吨废塑料，低于 1.5 吨/吨废塑料 | 符合 |
| 工艺与装备 | （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、 工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 1.PET 再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程 的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭 破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控 制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低 残留、易处理的清洗药剂。 2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设 施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备； 清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药 量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励 采用自动化分选设备。 3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理 设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集 气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境 保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 4.鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先 进、能耗物耗低的加工生产系统。 | 本项目采用了先进技术、工艺和装备，提高了废塑 料再生加工过程的自动化水平。 本项目采用了干法破碎。 建设单位不露天焚烧废过滤网片，废过滤网片经过 真空清洗炉清洗后回收利用。 | 符合 |
| 环境保护 | （十四）废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境 影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评 价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单 独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企 业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗 等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。 企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油 脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处 理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、 倾倒、焚烧与填埋。 （十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中 水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的 废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥 处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害 化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施， 禁止使用盐卤分选工艺。 （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、 粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 （二十）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔 音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 本项目严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》 报批环评文件，执行三同时制度，编制环境风险应 急预案。本项目加工存储场地位于租赁的厂房内，四周有围 墙，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目配备了废塑料分类存放场所。原料、产品、 本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有 防雨、防风、防渗等功能的厂房，无露天堆放现象。 本项目厂区管网实现了雨污分流。 本项目收集的废塑料均为分选、破碎、清洗后的 PET 瓶片。 本项目冷却水循环使用，定期补充新水，生活废水 经过预处理池处理后排入工业污水处理厂，少 量的超声波清洗废水经过预处理池处理后排入工业污水处理厂；本项目产生的粉尘和有机废气经 过布袋除尘器+UV 光催化+活性碳吸附装置处理后 排放；本项目产生的废过滤网片不进行焚烧，全部 经过真空清洗炉清洗后再生利用，真空清洗炉排放 的有机废气接入有机废气处理装置。 本项目对于加工过程中噪音污染大的设备，采取减 震隔声消声等措施 | 符合 |
| 防火安全 | （二十一）企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规 定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符 合国家现行相关标准的要求。 （二十二）生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存 放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 （二十三）生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防 爆的要求。 | 建设单位按照防火安全要求设计。 | 符合 |
| 产品质量和职 业培训 | （二十四）企业应建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位 操作规程；应设立独立的质量检验部门和专职检验人员，保证检 验数据完整；鼓励企业通过 ISO 质量管理体系认证和环境管理体 系认证。 （二十五）废塑料综合利用再生颗粒原料符合相应塑料加工制品 质量标准要求。 （二十六）鼓励企业建立相应的材料、产品可追溯制度。 （二十七）企业应建立职业教育培训管理制度，对企业员工进行 环境保护、污染防治、资源再生与利用等领域的相关培训，提高 企业人员素质。 | 本项目建立了质量检验制度其余按照规范执行 | 符合 |
| 安全生产 | （二十八）企业应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中 华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规规定，具备相应的 安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，建立、健全安全生产 责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达标。 （二十九）加工企业的安全设施和职业危害防治设施必须与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业安全设施 设计、投入生产和使用前，应依法进行审查、验收。 （三十）企业应有健全的安全生产和职业卫生管理体系，应有职 工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度。 （三十一）企业应有安全防护与防治措施，配备符合国家标准的 安全防护器材与设备，避免在生产过程中造成机械伤害。对可能 产生粉尘、烟气的作业区，应配备职业病防护设施，保证工作场 所符合国家职业卫生标准。 | 建设单位严格遵守和落实安全生产要求 | 符合 |

因此，本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》和《废塑料回收与再生 利用污染控制技术规范（试行）》的相关要求。

综上，本项目的建设符合国家产业政策。

# 1.4.2 规划符合性分析

根据规划环境 影响报告书和审查意见，规划简介如下：

# 1、规划范围及规模

本项目东面王振工业园；南面紧道路；西面邻荣德塑钢带厂；北面好味思糖厂。规划总 面积 14.1km2，其中建设用地面积 11.4km2。

# 2、规划产业定位

主要发展有色金属深加工、农畜副产品深加工、医药（不含化学原料药）、轻工（不 含纺织、鞋业）、电子等产业，并以新材料、轻工机械、食品医药为主导产业。

# 3、规划年限

园区规划年限为 2010-2019 年，起步阶段 2010-2012 年，成长阶段 2013-2015 年， 稳步发展阶段 2016-2019 年。

# 4、禁止鼓励允许入园行业名录及清洁生产门槛

根据《山东省临沂市兰山区集中发展区规划环境影响报告书》及其审查意见中企业准入 要求可知，入区项目类型清单如下：

（1）禁止进入的行业：

不符合国家产业政策的项目；技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产 标准二级标准要求或低于全国同类行业平均清洁生产水平的项目；国家明令禁止的“十 五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有 效治理的项目。

对不符合园区功能定位和产业门类要求的项目原则上禁止入园。园区禁止引入燃煤 企业，禁止引入对第二机场有电磁干扰的工业企业，禁止引入化学制浆造纸、合成氨、酿造、皮革、印染、电镀等行业。

（2）鼓励进入的行业：

符合集中区规划产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循 环经济的项目。在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到 优于国家先进水平的项目。具体鼓励及允许发展的产业及限制要求的情况见下表：

表 1-3 规划区内鼓励及允许发展的产业及限制要求情况

| 园区规划 产业 | 行业代码 | 行业名城 | 入区要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有色金属 深加工 | C33 | 有色金属加工业 | 不含冶炼及电镀。 |
|  | C34 | 金属制品业 | 鼓励发展铝、锂、硅的金属延压和深加工。 |
| 农畜副产 品深加工 | C13 | 食品加工业 | 主要以牦牛制品深加工为主要。禁止发展耗 水量大、水处理难度大的食品加工业，如屠 宰行业。 |
|  | C14 | 食品制造业 |  |
|  | C15 | 饮料制造业 | 果汁加工业除主要依托李官盛产的雪梨、苹果和桃等进行加工外，应 严格控制加工过程中的废水产生量，并同时 加大对废水的处理力度和深度，尽量做到循 环利用或中水回用。 |
| 医药 | C27 | 医药制造业 | 主要以开发中药为主，严禁引入化学 合成制药、生物制药等水污染物产生量较大、 处理难度较高的项目。 |
| 轻工 | C16 | 烟草制品业 | 鼓励发展汽车报废和零部件再利用、新型交 通工具、现代厨具、民族旅游商品等，禁止 发展制浆造纸、酿造、皮革、印染、电镀等。 |
|  | C19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及 其制品业 |  |
|  | C20 | 木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |  |
|  | C21 | 家具制造业 |  |
|  | C22 | 造纸及纸制品业 |  |
|  | C24 | 文教体育用品制造业 |  |
|  | C28 | 化学纤维制造业 |  |
|  | C29 | 橡胶制品业 |  |
|  | C30 | 塑料制品业 |  |
|  | C31 | 非金属矿物制品业 |  |
|  | C42 | 工艺品及其他制造业 |  |
| 机械 | C35 | 通用设备制造业 |  |
|  | C36 | 专用设备制造业 |  |
|  | C37 | 交通运输设备制造业 |  |
|  | C40 | 电气机械及器材制造业 |  |
|  | C42 | 仪器仪表及文化、办公用 机械制造业 |  |
| 电子 | C41 | 电子及通信设备制造业 | 禁止引进对第二机场存在电磁干扰的企业 |

（3）允许进入的行业

除以上禁止、鼓励以外，集中区及各功能区同时也不排斥本片区主业的上下游企业、 循环经济项目以及与片区主业不相禁忌和不矛盾、不形成交叉影响的企业。

（4）清洁生产门槛

入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、 物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级或者国内先进水平。

本项目为 PET 塑钢带生产项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中 的“422 非金属废料和碎屑加工处理”，本项目属于循环经济项目，属于允许进入的行 业，本项目遵循清洁生产及循环经济原则，清洁生产标准优于国内同行业清洁生产水平。

本项目主要以本项目使用的原料主要为废弃的矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料等。 破碎料包含乐虎、雪碧、绿茶等废弃的矿泉水瓶和饮料瓶，绿色料和橙色料为主，塑钢 带回料为废弃的 PET 塑钢带的破碎料，所有原料主要含聚对苯二甲酸乙二醇酯-PET。 本项目拟生产 PET 塑钢带，属于再生资源回收利用产业化，本项目主要污染物为有机废 气（非甲烷总烃）和生活废水，采取严格的处理措施后对外环境影响很小。

综上，本项目的建设符合兰山半程集中发展区规划。

1.4.3 选址合理性分析

本项目由临沂市兰山区潘洋塑料包装厂新建，项目所在地为山东省临沂市兰山半程镇北路邮局西邻工业园内。2017 年 6 月 1 日，本项目建设单位与兰山半程工业园签订了厂房租赁合同（厂房租赁合同见附件），项目用地性质为工业 用地（国土证和用地规划许可证见附件）。

1、外环境关系

本项目东面王振工业园；南面紧道路；西面邻荣德塑钢带厂；北面好味思糖厂。本项目的外环境关系见附图 3。

2、外环境相容性分析

本项目周围主要为塑料制品公司、再生资源回收公司、食品公司等，本项目的主要 污染物为有机废气（非甲烷总烃）、粉尘、超声波清洗废水、生活废水、生活垃圾等。产生的有机废气（非甲烷总烃）和粉尘经过袋式除尘器+UV 光催化+活性碳吸附装置处 理后，通过 1 个 15m 的排气筒排放；少量的超声波清洗废水和本项目产生的生活废水经 过已有的预处理池处理后进入园区污水管网；生活垃圾及各种固废、废渣得到妥善处置。 因此，本项目的建设对周围食品公司影响较小。同时，本项目位于工业园区，周围不涉 及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊敏感点。因此，本项目与周围外环 境相容

根据环境质量现状监测报告，本项目所在地大气环境质量能达到二级标准，项目区 空气环境质量较好。

3、园区基础设施完善性分析

本项目位于工业园区，产品外运方便，同时项目所在地的供水、排水、供电、供气 及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。

综上，本项目选址合理，用地合法。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本项目产生的污染物主要是有机废气（非甲烷总烃）、粉尘、超声波清洗废水、生 活废水、生活垃圾等，因此，根据工程特征及所在地的环境特征，确定评价项目包括建 设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行 性论证、环境影响经济损益分析、环境管理和监测计划等。评价重点为建设项目工程分 析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证。

本项目有机废气（非甲烷总烃）拟采取相应的处理措施后，能实现达标排放，对大 气环境影响很小；少量的超声波清洗废水和生活废水经过预处理池处理后进入园区污水 管网，对地表水环境影响很小；固废能实现妥善处理，不会影响大气、地表水和土壤环 境。

1.6 环境影响评价的主要结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，符合兰山半程镇集中发展区园区规划， 项目选址合理，在运营过程中产生的废气、废水、噪声及固废的污染处理措施经济技术 可行，能使本项目产生的污染物达标排放，外排的污染物不会导致区域环境质量下降， 项目建设能满足总量控制的要求，同时公众参与表明，本项目得到公众的支持。

只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强运营期环境管理工作，从环境保护的角度而言，该项目在山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内是可行的。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修订；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 7 月 1 日；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》，2008 年 1 月 1 日；

（9）《中华人民共和国节约能源法》，2016 年 7 月 2 日修订；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日修订；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），2017 年 10 月 1 日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号），2017 年 9 月 1 日；

（14）《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，国家发展和改革委员会第 21 号令，2013 年 2 月 16 日；

（15）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环 保总局办公厅文件环办〔2003〕25 号；

（16）《全国生态环境保护纲要》，国务院国发[2000]38 号（2000.11.26）；

（17）《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会（2001）第16号公告）；

（18）《山东省水污染防治条例》（2000年）；

（19）《山东省环境噪声污染防治条例》。

2.1.2 评价技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），国家环保总局 2004 年 发布；

（8）环境影响评价公众参与暂行办法（环发 2006[28]号），国家环保总局 2006 年 2 月 14 日；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98 号)；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，2009 年 3 月 31 日发布，2009 年 12 月 1 日施行；

（12）《国家危险废物名录》环境保护部令（部令第 39 号），2016 年 6 月 14 日发布， 2016 年 8 月 1 日施行；

（13）废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）（HJ/T364-2007）；

（14）废塑料综合利用行业规范条件（中华人民共和国工业和信息部公告 2015 年 第 81 号）。

2.1.3 环保标准及行业标准

1、《中华人民共和国环境保护行业标准》（HJ/T190-2006）

2、《国家危险废物名录》

3、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

2.2 评价目的、评价原则

2.2.1 评价目的

（1）通过对该建设项目的工程内容和工艺路线进行分析，明确污染源和可能产生 的污染因素，计算污染物的排放量，掌握该项目对环境产生的不利影响；对建设项目所 在地的自然环境、社会环境和环境质量现状调查，确定本项目影响环境的要素和主要保 护目标；

（2）通过环境质量现状监测分析，查清项目本项目厂址所在地区的环境质量现状， 得到当地的环境质量现状的结论；对建设项目施工期和营运期可能造成的环境影响进行 评价，确定建设项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，从而提出避免污染、 减少污染的对策措施；

（3）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论 证；

（4）从环保的角度明确给出建设项目的可行性结论。

2.2.2 评价原则

（1）针对项目的工程特征和所在地区的环境特征进行深入细致的调查和分析，并 抓住危害环境的主要因素；

（2）严格贯彻国家与地方的有关方针、政策、标准、规范以及规划，根据评价结 果提出符合实际的环境保护对策、措施和要求；

（3）从现状调查、评价因子筛选到评价专题设置、监测布点、取样、分析、测试、 数据处理、模式选用、预测、评价以及给出结论都要严守科学态度；

（4）在环境影响评价工作中要做到准确和公正，评价结论要明确、可信、有充分 的科学依据。

2.3 评价标准

本次环评执行的主要标准如下：

（1）大气

项目所在地位于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，有机废气参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 相关限值，非甲烷总烃取 2mg/m3，源自中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科 技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，见表 2-1。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准， 见表 2-2；运营期有机废气（主要含非甲烷总烃）和粉尘排放执行《合成树脂工业污染 物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值，见表 2-3。

表 2-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 小时浓度采样不少于 45 分钟 日均至少采样 20 小时 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 日均至少采样 20 小时 |
| PM2.5 | / | 0.075 |  |
| VOCs | / | 0.60（8 小时均 值） | 8 小时平均浓度采样至少 6 小时 |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | / | 小时浓度采样不少于 45 分钟 |

表 2-2 大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 120mg/m3 | 3.5kg/h(15m) |
| 二氧化氮 | 0.12mg/m3 | 240mg/m3 | 0.77kg/h(15m) |
| 二氧化硫 | 0.40mg/m3 | 550mg/m3 | 2.6kg/h(15m) |

表 2-3 有机废气排放标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3 ) | 排气筒高度 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 | 60 | 至少不低于 15m | 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015） |
| 颗粒物 | 20 |  |  |

（2）地表水

本项目附近水体为柳青河，其地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表 2-4。

废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇 下水道水质标准》（CJ343-2010）B 等级标准，进入污水处理厂处理后执行《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园区集中式污水处理厂水污染物排放标准的相关限值。见表 2-5。

表 2-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 |

表 2-5 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH 除外）

| 污染物项目 | 三级标准限值和 B 等级标准 | 污水处理厂处理后标准限值 |
| --- | --- | --- |
| SS | 400 | 10 |
| CODCr | 500 | 40 |
| BOD5 | 300 | 10 |
| NH3-N | 25 | 3 |

（3）声环境

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，见表 2-6。 施工期声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关 标准，见表 2-7；运营期声环境执行《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准，见表 2-8

表 2-6 环境噪声执行标准 等效声级 Leq[dB（A）]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

表 2-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表 2-8 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

2.4 评价因子

根据本工程特征、“三废”排放状况分析结果以及区域内各环境要素的环境现状特 征，确定本工程项目评价因子如下：

表 2-9 项目评价因子表

| 评价对象 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、VOCs |
|  | 影响评价 | 施工期 | TSP |
|  |  | 营运期 | 有机废气（非甲烷总烃）、粉尘 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 影响评价 | 施工期 | COD、氨氮 |
|  |  | 营运期 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续 A 声级 |
|  | 影响评价 | 施工期 | 等效连续 A 声级 |
|  |  | 营运期 | 等效连续 A 声级 |
| 固废 | 影响评价 | 施工期 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
|  |  | 营运期 | 一般固废、危险废物 |

2.5 评价等级、评价范围

2.5.1 大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中大气评价工作分级方法确 定评价工作等级，其判据详见表 2-10。

表 2-10 大气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且 D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<污染源距离厂界最近距离 |

其中 Pmax为选择的主要污染物的最大地面浓度占标率 Pi值最大者，D10%为其对应的 污染物地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离。其中 Pi定义为：

式中： Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3 ；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准(一般选用 GB3095 中 1 小时平均取样 时间的二级标准的浓度限值)，mg/m3。

本项目营运期外排的废气主要是有机废气（非甲烷总烃）、粉尘。根据初步工程分 析，选择主要污染物有机废气（非甲烷总烃）、粉尘，估算模式计算结果见下表。

表 2-11 估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离 D（m） | 有机废气 （非甲烷总烃） | 粉尘 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 (mg/m3 ) | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 (mg/m3 ) | 浓度占标率 （%） |
| 100 | 0.001018 | 0.051 | 0.000248 | 0.028 |
| 200 | 0.001260 | 0.063 | 0.000298 | 0.033 |
| 300 | 0.001334 | 0.067 | 0.000313 | 0.035 |
| 400 | 0.001289 | 0.064 | 0.000266 | 0.030 |
| 500 | 0.001166 | 0.058 | 0.000284 | 0.032 |
| 600 | 0.001114 | 0.056 | 0.000300 | 0.033 |
| 700 | 0.001075 | 0.054 | 0.000293 | 0.033 |
| 800 | 0.001050 | 0.053 | 0.000277 | 0.031 |
| 900 | 0.000997 | 0.050 | 0.000262 | 0.029 |
| 1000 | 0.000932 | 0.047 | 0.000266 | 0.030 |
| 1100 | 0.000864 | 0.043 | 0.000262 | 0.029 |
| 1200 | 0.000800 | 0.040 | 0.000255 | 0.028 |
| 1300 | 0.000742 | 0.037 | 0.000247 | 0.027 |
| 1400 | 0.000689 | 0.034 | 0.000237 | 0.026 |
| 1500 | 0.000641 | 0.032 | 0.000228 | 0.025 |
| 1600 | 0.000598 | 0.030 | 0.000218 | 0.024 |
| 1700 | 0.000569 | 0.028 | 0.000208 | 0.023 |
| 1800 | 0.000580 | 0.029 | 0.000199 | 0.022 |
| 1900 | 0.000588 | 0.029 | 0.000190 | 0.021 |
| 2000 | 0.000592 | 0.030 | 0.000182 | 0.020 |
| 2100 | 0.000590 | 0.029 | 0.000174 | 0.019 |
| 2200 | 0.000586 | 0.029 | 0.000166 | 0.018 |
| 2300 | 0.000581 | 0.029 | 0.000159 | 0.018 |
| 2400 | 0.000575 | 0.029 | 0.000153 | 0.017 |
| 2500 | 0.000568 | 0.028 | 0.000146 | 0.016 |
| 2600 | 0.000561 | 0.028 | 0.000141 | 0.016 |
| 2700 | 0.000553 | 0.028 | 0.000135 | 0.015 |
| 2800 | 0.000545 | 0.027 | 0.000130 | 0.014 |
| 2900 | 0.000537 | 0.027 | 0.000125 | 0.014 |
| 3000 | 0.000528 | 0.026 | 0.000121 | 0.013 |
| 3500 | 0.000481 | 0.024 | 0.000102 | 0.011 |
| 4000 | 0.000439 | 0.022 | 0.000088 | 0.010 |
| 4500 | 0.000401 | 0.020 | 0.000077 | 0.009 |
| 5000 | 0.000368 | 0.018 | 0.000068 | 0.008 |
| 下风向最大浓度 | 0.001334 | 0.067 | 0.000321 | 0.036 |
| 浓度占标准10%距源最远 距离D10%(m) | / | / |

根据《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2008），本项目Pmax=0.067%＜ 10%，因此，本项目评价工作等级为三级。

大气评价范围为以本项目为中心，半径 2.5km 的圆形区域。

2.5.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的要求，地表水环境 影响评价工作等级主要依据建设项目污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域规模，水环境质量要求确定。

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水，食堂废水；生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。本项目运行期生活污水和生产废水的排放总 量为 1.48m 3 /d。

从水域的规划功能来看，沱江为地表水Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准。本项目的水污染类型为非持久性污染物，污水水质复杂程度 为简单，本项目废水的最大排放量为1.48m 3 /d，根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-93) 的水环境影响评价工作分级划分原则，地表水环境评价工作等级为三级。

评价范围为本项目排污口上游500m至排污口下游3000m范围。

2.5.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响 评价项目类型属于附录 A 中的Ⅲ类，本项目区域周围无集中饮用水源地下水取水点，项 目所在地地下水环境敏感程度为不敏感。

具体评价工作等级分级表见表 2-12。

表2-12 地下水评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据导则表2，本项目地下水评价等级为三级。

地下水评价主要是提出防止地下水污染的措施和要求，主要为厂区机油润滑油存放 区、危废暂存间、预处理池、隔油池等的防渗。

2.5.4 声环境

本项目噪声主要来自预烘干机、干燥塔、单螺杆挤出机、牵引机、拉伸机、各个烘 箱、储带机、收卷机、切断机、破碎机、冷却塔、风机、空压机、水泵等各个设备产生 的噪声，以及进出厂区的车辆产生的噪声。

本项目所在地为声环境质量3类区。根据建设项目所在地声环境功能分区，建设前 后噪声级的增加量以及受影响人口数量变化情况等，按《环境影响评价技术导则－声环 境》（HJ 2.4-2009）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级， 详见表2-13。

表2-13 声环境评价工作等级判定表

| 因素 | 声环境功能区 | 建设前后噪声 声级的增加量 | 受影响人口 数量变化情况 | 判定 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 3 类 | ＜3dB（A） | 变化不大 | 三级 |

声环境评价范围为项目区场界外200m。

2.5.5 生态环境

该项目工程占地2200m 2，施工实际影响总面积控制在2500m 2以内，面积≤2km2，评 价范围内无珍稀野生动植物资源，属于一般区域，项目建设对生态影响较小。

表2-14 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感 性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积≥2km2 -20km2 或长度≥50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

按照《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）中评价工作级别划分有关 规定，本次生态环境评价工作等级为三级，故仅进行生态环境影响分析。评价范围为本 项目厂区范围内。

2.5.6 环境风险

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，本项目生产过程中所用原辅 材料未涉及该标准表 1 和表 2 所规定的物质，因此，本项目不存在重大危险源。本项目 使用的原料大多属于易燃物质。

表2-15 评价工作级别划分

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性 | 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由于本项目位于山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，属于非环境敏感地区，依据风险评价工作等级划分依据，本项目环境风险评价等级为二级。 根据导则，风险评价二级评价进行风险识别，源项分析和对事故影响进行简要分析，提 出防范、减缓和应急措施。结合本工程的具体情况，风险评级范围确定为以本项目为源 点的 3km 的范围。

本次主要专题的环境影响评价等级及评价范围见表2-16。

表2-16 本项目主要专题评价等级及评价范围

| 评价专题 | 评级等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级 | 本项目排污口上游 500m 至排污口下游 3000m 范围 |
| 地下水环境 | 三级 | 主要是提出防止地下水污染的措施和要求 |
| 环境空气 | 三级 | 以本项目为中心，半径 2.5km 的圆形区域 |
| 声环境 | 三级 | 项目区场界外200m |
| 生态环境 | 三级 | 本项目厂区范围内，进行生态环境影响分析 |

2.6 评价重点、评价时段

2.6.1 评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定评价工作重点如下：

（1）环境质量现状调查；

（2）工程分析；

（3）运营期环境影响预测评价；

（4）污染防治措施。

2.6.2 评价时段

建设期和运营期，重点评价运营期。

2.7 污染控制目标和环境保护目标

2.7.1 污染控制目标

（1）不因项目建设导致项目区域各环境要素的环境质量明显下降；对项目导致的 社会、经济、环境影响能妥善解决；

（2）实施清洁生产，确保项目达标排放、并满足总量控制的要求；

（3）杜绝项目生产废水事故性排放，保护周围水、空气及土壤等环境。

2.7.2 环境保护目标

1、大气环境

保护周边环境空气质量，确保周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级。

2、地表水

地表水保护目标为柳青河段内的水质，确保其水质达《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境

本项目所在区域声环境质量需达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准 要求。 本项目位于山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内。根据本项目周边环境，确定其保护目标和级别见表 2-17。

表 2-17 本项目环境保护目标

| 环境类别 | 环境保护目标 | 方位 | 最近距离(m) | 人数（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 路南侧住户 | SE | 1812 | 500 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二类区域标准 |
|  | 北路西南侧侧 住户 | SW | 1170 | 600 |  |
|  | 小区住户 | SW | 876 | 1000 |  |
|  | 半程镇公共服务中 心 | SW | 997 | 200 |  |
|  | 尹家院子 | SW | 1190 | 1500 |  |
|  | 西苑 | SW | 1400 | 2000 |  |
|  | 北屯小区 | SW | 1414 | 2000 |  |
|  | 观河庭院 | SW | 2062 | 2000 |  |
|  | 半程镇人民医 院 | SW | 2175 | 500 |  |
|  | 滨河花园 | SW | 2460 | 5000 |  |
|  | 瑞光小区住户 | W | 960 | 1000 |  |
|  | 明珠 | W | 1703 | 1000 |  |
|  | 半程镇初级中学 | NW | 1959 | 300 |  |
|  | 半程卫生保健院 | NW | 2284 | 200 |  |
|  | 山水口村住户 | N | 1770 | 200 |  |
|  | 半程东路东侧住户 | NE | 1683 | 500 |  |
|  | 半程北路北侧住户 | NE | 1804 | 300 |  |
| 声环境 | / | / | / | / | 《声环境质量标准》GB3096-2008中 3类声环境功能区标准 |
| 地表水环境 | 柳青河 | W | 2180 | / | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002中Ⅲ标准 |

2.8 评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图 2-2。

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

图1 建设项目环境影响评价工作程序图

第三章 建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 项目基本情况

项目名称：PET 塑钢带生产项目。

建设性质：新建。

建设单位：临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂

建设地点：山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，地理位置见附图。

总用地面积：2200m 2。

总建筑面积：1517m 2。

项目总投资：500 万元，资金来源为自有资金。

3.1.2 建设内容和规模

本项目建设地位于山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，本项目租用半程工业园的标准化厂房，属于《机 电、新材料产业园区厂房建设项目》建设的标准化厂房。

本项目总用地面积 2200m 2，总建筑面积 1517m 2。本项目设生产车间 1 个，1 层， 建筑面积为 1250m 2 ；生产辅助及环保设施 3 个，建筑面积为 19m 2 ；办公生活楼 1 个，3 层，建筑面积为 240m 2 ；门卫室 1 个，1 层，建筑面积为 8m 2。

其中：生产车间包含 6条生产线（包含 1 号，2 号，3 号生产线），1 个原料存放区 115m 2，2个破碎区 5m2，1 个真空清洗炉 5m2，1 个成品存放区 95m 2，1 个危废暂存间 5m2 ；

生产辅助及环保设施包含 1 个循环水池及冷却水塔 8m2，1 个空压机房 3m2，1 个粉 尘及有机废气处理装置 8m2 ；

办公生活楼的 1 层为办公和食堂，2-3 层为住宿，食堂建筑面积 15m2。

本项目建成后，主要进行 PET 塑钢带的生产，拟计划 PET 塑钢带的生产规模达到 4000 吨/年。

表 3-1 项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体工程 | 生产车间 | 生产车间为 1 层，包含 6 条生 产线，建筑面积 1250m | 施工废水 施工扬尘 施工噪声 建筑垃圾 生活垃圾 生活废水 | 粉尘、有机废 气、噪声、不 合格品、废矿 物油和废棉 纱手套 | 新建 |
| 辅助公用 工程 | 循环水池和 冷却塔 | 设 2 个冷却循环池，循环池水 量为 18m 3。循环池上方设冷却 塔，冷却塔采用风冷方式制冷 |  | 噪声 | 新建 |
|  | 破碎区 | 2个破碎区，建筑面积 5m2 |  | 噪声、粉尘 | 新建 |
|  | 真空清洗炉 | 真空清洗炉 1 个，超声波清洗 机 1 个。建筑面积 5m |  | 有机废气、真 空清洗炉废 料、清洗废水 | 新建 |
|  | 空压机房 | 2个空压机房 3m |  | 噪声 | 新建 |
|  | 消防水池 | 在园区北侧绿化带内设置 1 座， 容积约为 500m3 |  | / | 依托 |
|  | 消防废水收 集池 | 在园区北侧绿化带内设置 1 座， 容积约为 500m3 |  | 消防废水 | 依托 |
| 仓储工程 | 原料区 | 1 个原料存放区 115m2 |  | / | 新建 |
|  | 成品区 | 1 个成品存放区 95m2 |  | / | 新建 |
| 环保工程 | 油烟处理装 置 | 1个油烟净化器+15 高排气筒 |  | 油烟 | 新建 |
|  | 粉尘和有机 废气处理措 施 | 集气罩或者管道收集+袋式除 尘器+UV 光催化+活性碳吸附 装置+15m 高的排气筒，1 套 |  | 粉尘、有机废 气、废活性炭 | 新建 |
|  | 预处理池 | 在园区内共设置有 11 座预处理 池，总容积约 550m 3 |  | 废水、污泥 | 依托 |
|  | 隔油池 | 1 个 0.5m 3的隔油池 |  | 废水、废油脂 | 新建 |
|  | 危险废物暂 存间 | 在成品区内设有 1 个危废暂存 间，占地面积为 5m 2，地面做硬 化防渗处理 |  | 废活性炭、废 矿物油、废棉 纱手套等 | 新建 |
|  | 绿化 | 现有绿化 |  | / | 依托 |
| 办公生活 设施 | 办公生活楼 | 办公生活楼为 3 层，办公生活 楼的 1 层为办公和食堂，2-3 层 为住宿，食堂建筑面积 15m2。 |  | 生活废水、生 活垃圾、食堂 废水、油烟 | 新建 |

公辅设施依托情况：

根据《机电、新材料产业园区厂房建设一期项目》和《机电、新材料产业园区厂房 建设二期项目》的环评报告及批复：

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项目”设有 11个预处理池，总容积 550m 3 ；在园区北侧绿化带内设置 1 座消防水池，容积约为 500m3 ； 在园区北侧绿化带内设置 1 座消防废水收集池，容积约为 500m3。

①生产设施及办公生活设施依托情况

本项目依托临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项目”现有的标准化厂房进行改造后满足其运营要求。

②环保设施依托情况

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项目”设有 11 个预处理池，总容积 550m 3 ；在园区北侧绿化带内设置 1 座消防水池，容积约为 500m3 ； 在园区北侧绿化带内设置 1 座消防废水收集池，容积约为 500m3。本项目依托其预处理 池、消防水池和消防废水收集池。

本项目依托临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项 目”的用地范围内的给排水管网、配电房及电力管线、厂区道路和绿化，除此之外无其他公辅设施依托。

3.1.3 产品方案

本项目产品方案见下表。

表 3-2 产品方案

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET 塑钢带 | 6000吨 | 塑钢带 1206，塑钢带 1608 塑钢带 1610，塑钢带 1910 | 也叫聚酯打包带、PET 打 包带 |

注：1206 表示 PET 塑钢带的宽度和厚度，即宽度为 12mm，厚度为 0.6mm。

本 项 目 PET 塑钢 带 执 行 《 中 华 人 民 共和 国 轻 工 行 业 标 准 - 聚 酯 打 包 带 》 （QB/T4010-2010）。

3.1.4 主要原辅材料及能耗

本工程主要原辅材料及能耗见表 3-3，本项目的原料的储量按照 1 个月的生产所需 的原料进行储备。

表 3-3 主要原辅材料及能耗一览表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 备注 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅 材料 | PET 塑 钢带 | 废弃的矿泉水瓶 和饮料瓶（已清 洗的破碎料） | 3000 | 外购 | 破碎料包含乐虎、雪碧、绿茶 等废弃的矿泉水瓶和饮料瓶， 绿色料和橙色料为主，其主要 成分为：聚对苯二甲酸乙二醇 酯-PET |
|  |  | 塑钢带回料 （破碎料） | 987.17 | 外购 | 外购的已破碎的塑钢带回料， 其主要成分为：聚对苯二甲酸 乙二醇酯-PET |
|  |  | 不合格品破碎料 | 81.63 | 本项目 | 本项目开机和拉伸产生的不 合格品 |
|  |  | EPA 增韧剂 | 20 | 外购 | 尼龙增韧剂 |
|  |  | 色母 | 5 | 外购 | 主要含聚对苯二甲酸乙二醇 酯-PET |
|  | 机油、润滑油 | 0.3t | 外购 | / |
|  | 棉纱、手套 | 0.05t | 外购 | / |
| 能源消耗 | 电 | 160万KWh | 园区电网 | / |
|  | 水 | 2175m 3 | 园区供水管 网 | / |

本项目使用的原料主要为废弃的矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料等。破碎料包含乐 虎、雪碧、绿茶等废弃的矿泉水瓶和饮料瓶，绿色料和橙色料为主，塑钢带回料为废弃 的 PET 塑钢带的破碎料，所有原料主要含聚对苯二甲酸乙二醇酯-PET。

本项目不使用含卤素的废塑料。本项目不使用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

1、聚对苯二甲酸乙二醇酯

聚对苯二甲酸乙二醇酯，化学式为 COC6H4COOCH2CH2O。（英文：Polyethylene terephthalate，简称 PET），别名：聚对苯二甲酸乙二酯；聚对酞酸乙二酯；的确良；涤 纶；聚乙烯对苯二甲酸酯；达克纶等。由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二 甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱 和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。是生活中常见的一 种树脂，可以分为 APET、RPET 和 PETG。

聚对苯二甲酸乙二醇酯的密度：1.68g/mL，熔点：250～255℃，热变形温度 98℃(1.82MPa)，分解温度 353℃。

PET 是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲 劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性：电绝 《PET 塑钢带生产项目》环境影响报告书 35 缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好， 吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。

PET 树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率 大，尺寸稳定性差，结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。

通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET 除了具有 PBT 的性质外，还 有以下的特点。

（1）热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的。

（2）因为耐热高，增强 PET 在 250℃的焊锡浴中浸渍 10s，几乎不变形也不变色， 特别适合制备锡焊的电子、电气零件。

（3）弯曲强度 200MPa，弹性模量达 4000MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度 高，机械性能与热固性塑料相近。

（4）由于生产 PET 所用乙二醇比生产 PBT 所用丁二醇的价格几乎便宜一半，所以 PET 树脂和增强 PET 是工程塑料中价格最低的，具有很高的性价比。

为改进 PET 性能，PET 可与 PC、弹性体、PBT、PS 类、ABS、PA 形成合金。

PET（增强 PET）主要采取注射成型法加工，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和焊 接、封接、机加工、真空镀膜等二次加工方法。成型前须充分干燥。

聚对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与 乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯， 平均分子量(2-3)×104，重均与数均分子量之比为 1.5～1.8。玻璃化温度 80℃，马丁耐热 80 ℃，热变形温度 98℃(1. 82MPa)，分解温度 353℃。具有优良的机械性能．刚性高．硬 度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好， 溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。使 用温度-100～120℃。 弯曲强度 148～310MPa。

吸水性 0. 06%～0.129%

冲击强度 64.1～128J/m

洛氏硬度 M 90～95

伸长率 1.8%～2.7%

2、增韧剂

本项目使用的增韧剂为杭州海一高分子材料有限公司生产的 EPA830A（尼龙增韧 《PET 塑钢带生产项目》环境影响报告书 36 剂）。

EPA830A 是马来酸酐接枝的聚烯烃合成材料，EPA830A 的基料是一类新型的茂金 属催化的聚烯烃，有非常高的弹性模量、拉伸强度和耐热氧老化性能。 EPA830A 的应用主要有： 1)（尼龙）树脂的通用型增韧剂，同时在尼龙玻纤增强材料中，能有效地防止露纤。

2)无机物粉体填充的聚丙烯、聚乙烯、尼龙复合材料的界面偶联剂和增韧剂、能改 善无机粉体在树脂基体中的有效分散和界面接合强度。

3)作为尼龙聚丙烯合金的增熔剂。

EPA830A 直接添加于树脂中，在双镙杆或单镙杆挤出机中混炼造粒：

1)PA\EPA830A 的用量是可以调节的。在尼龙树脂中加入 2%至 5%时，在提高了尼 龙树脂的冲击强度的同时亦改善了耐缺口冲击特性。在尼龙树脂中加入 15%至 20%时， 可用于制作超韧尼龙。

2)作为大分子界面偶联剂的应用。在无机粉体填充的 PA 或 PP 树脂中，EPA830A 是一种性能优异的大分子型界面偶联剂。同时具有的橡胶的高弹模量，马来酸酐基团的 极性产生的增韧作用远优于 POE、EPDM 橡胶。

3)EPA830A 在 PA/PP 合金中，是聚合物的增溶剂。

3、色母

色母的主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种含有颜料的聚对苯二甲酸乙二醇 酯颗粒。本项目将聚对苯二甲酸乙二醇酯色母添加到挤塑机，用于调整产品的颜色。

4、废弃的矿泉水瓶和饮料瓶检验进厂合格指标

本项目使用的废弃的矿泉水瓶和饮料瓶，检验进厂合格指标如下表。

表 3-4 废弃的矿泉水瓶和饮料瓶检验进厂合格指标

| 序号 | 考核项目 | 单位 | 优等品 | 一级品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | mg/g | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 2 | 含水率 | % | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1 |

外观检查：样品经 160℃烘箱烘烤 30 分钟后，材料将发生变化：

①PET：无变色，粘连融化，片料略有弯曲。

②PVC：颜色变黄，片料无弯曲现象。

③其它树酯（PP、PE）：有融化粘连现象。

本项目原料检验产生的不合格品和非 PET 原料全部退给供应商。

3.1.5 主要设备

本工程所用的设备见表 3-5。

表 3-5 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风送上料机 |  | 2 | 台（套） |
| 2 | 螺旋上料机 |  | 6 | 台（套） |
| 3 | 预烘干机 |  | 6 | 台（套） |
| 4 | 干燥塔 |  | 6 | 台（套） |
| 5 | 除湿机 |  | 6 | 台（套） |
| 6 | 单螺杆挤出机 | SJ100 | 6 | 台（套） |
| 7 | 换网器 |  | 6 | 台（套） |
| 8 | 计量泵 |  | 6 | 台（套） |
| 9 | 冷却水槽 |  | 6 | 台（套） |
| 10 | 第一牵引机 |  | 6 | 台（套） |
| 11 | 恒温烘箱 |  | 12 | 台（套） |
| 12 | 第一拉伸预热机 |  | 6 | 台（套） |
| 13 | 第一拉伸机 |  | 6 | 台（套） |
| 14 | 第二拉伸机带牵引机 |  | 6 | 台（套） |
| 15 | 定型烘箱空冷水槽（后水 槽） |  | 7 | 台（套） |
| 16 | 第二牵引机 |  | 6 | 台（套） |
| 17 | 冷风机（储带机） |  | 2 | 台（套） |
| 18 | 第三牵引机 |  | 6 | 台（套） |
| 19 | 收卷机 |  | 6 | 台（套） |
| 20 | 切断机 |  | 6 | 台（套） |
| 21 | 中央冷却塔 |  | 2 | 台（套） |
| 22 | 真空清洗炉 |  | 2 | 台（套） |
| 23 | 超声波清洗机 |  | 2 | 台（套） |
| 24 | 虑条清理机 |  | 2 | 台（套） |
| 25 | 破碎机 |  | 2 | 台（套） |
| 26 | 风机 |  | 12 | 台（套） |

3.1.6 辅助公用工程

1、给排水

（1）给水

本项目的生产用水和生活用水量为 7.25m 3 /d。生产用水和生活用水来自于园区市政 供水。

（2）排水

厂区内实行雨污分流排水体制。

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房 《PET 塑钢带生产项目》环境影响报告书 38 建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业 园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂，处理并达到《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入罐区地坪下渗。

2、暖通

本项目厂区内设置分体式空调，室外机位合理设置。

水冷系统设有循环冷却水池 1 个，循环冷却水池容量为 18m3，循环冷却水池上方 设置 1 个中央冷却塔，采用风冷方式制冷。

3、供电

本项目供电由园区市政电网供给。

4、消防系统

根据“以防为主，防消结合”的消防工作方针，结合《建筑设计防火规范》 （GB50016-2013）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求对本项目进 行消防设计。消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统和移动式灭火器。

5、通讯

本项目通讯设施包括固定程控电话、无线电话两种，生产厂区设生产指挥中心对生 产进行及时调度，车间设固定电话。

6、防雷、接地系统

厂区内主要建（构）筑物的屋顶设避雷网，并可靠接地。接地电阻小于 10 欧。

所有电机外壳及所有电器设备的金属外壳部分均应可靠接地，以防触电事故发生， 接地电阻小于 4 欧。

本项目采用以焊接地带为主的带棒组合接地装置，作为强电接地系统。接地带采用 镀锌扁钢，户内：－40×5；户外：－50×6。接地段采用 Φ70 镀锌钢管。另设以接地段 为主的接地装置组合弱电接地系统，用作控制和通讯设备接地。

3.1.7 劳动定员和工作制度

①劳动定员

本项目劳动定员 10 人。

②工作制度

本项目员工每年上班时间为 300 天，每天 2 班，每班 12 小时。本项目设 1 个食堂， 设有员工住宿。

3.1.8 建设施工安排

本项目计划 2018 年 5 月开始建设，2018 年 8 月建成投入运行。

3.2 工程分析

3.2.1 施工期工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析

本项目施工期生产工艺流程及产污环节如图 3-1 所示：

扬尘、噪声、建筑废料、废气、施工废水

图3-1施工期工艺流程及产污环境图

2017 年 6 月 1 日，本项目与山东省兰山区潘洋塑料包装材料厂签订了房屋租赁合同， 本项目租赁山东省兰山区潘洋塑料包装材料厂的标准化厂房进行改造后满足其运行要求。 由于本项目只是在现有厂房的基础上进行改造，以满足本项目的运营要求。因此，其施 工期主要工艺流程包括原有装饰的拆卸、重新装修清理、设备安装调试、工程验收等。 施工期过程中将产生噪声、废气（以扬尘为主）、固体废弃物、少量污水，其排放量随 工期和施工强度不同而有所变化。

（1）拆卸工程

对构筑物室内原有的装修结构进行拆除，以满足本项目运营要求。在拆除过程中， 钻、锤、敲、切等一些拆除工序会产生粉尘、建筑材料废弃料以及噪声等。

（2）装饰工程

在对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)， 钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。

（3）设备安装 项目在安装仪器设备过程中使用钻机、电锤等产生噪声，也将产生一定量的废弃物 料。项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料(建筑弃渣及其它废料)和废水为主 要污染物，但这些污染物随着施工的结束而结束。

二、施工期污染物排放及治理措施

1、施工期废气

根据项目特点，本项目施工期产生的主要废气污染物是扬尘以及少量的机械废气和油漆废气。

⑴施工期扬尘

本项目建筑面积为 1517m 2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因 子 0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为 0.44t。根据类比分析，扬尘浓 度一般约为 3.5mg/m3，会对周围环境产生一定的影响，为减少扬尘的产生量及其浓度， 在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①在施工中应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易 产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在周围的渣土尽快清除。

②施工现场采用挡板或密目安全网，减少拆卸和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低 粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免 产生扬尘。

③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面。

④项目主要是对建筑内部进行改造，风速大小对其施工影响不大，若进行建筑外部 装修时，应考虑风速的限制，风速大于 3m/s 时应停止室外装修施工。

⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃建材堆场及 时清运，堆场必须以毡布覆盖，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时外运。

同时，施工扬尘必须按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）施工， 防止扬尘污染，减少施工粉尘对环境的影响程度。

在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可降至 1.0mg/m3，产生的 扬尘可得到有效控制。

⑵施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转均会排放一定量的 CO、NO2 以及未完全燃烧的 HC 等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放，由于其 这一特点，且本项目施工规模较小，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。对此， 本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免 施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。

⑶油漆废气

油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的 二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。装 修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，施工单位在采 用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，因此， 项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

2、施工期噪声

（1）排放源

施工期的噪声主要来源于装修施工现场的各类装修机械设备噪声，根据施工量，按 经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及厂界噪声标准声级见表 3-6。

表 3-6 施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 声源 | 声级/dB（A） | 场界噪声 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 标准 | 夜间 | 标准 |
| 拆卸、装修安 装阶段 | 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 云石机 角向磨光机 | 100～115 100～105 100～105 105 90～100 100～110 100～115 | 80～95 | 70 | 禁止施 工 | 55 |

（2）治理措施

⑴ 施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的 维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设 备用完后或不用时应立即关闭。

⑵ 对施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时 围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑶ 合理设计施工总平面图。在项目施工过程中，应充分结合周边环境敏感点分布情况合理进行施工总平布置，以充分利用施工场地的距离衰减、部分建筑阻挡隔声来缓 解噪声污染；木工房应采用围挡措施，使用时应封闭；避免在同一地点安排大量动力机 械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。

⑷ 合理安排施工时间，禁止夜间施工。

⑸ 合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。

⑹ 最大限度地降低人为噪音；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输 车辆进入现场应减速、并控制汽车鸣笛等。 施工期噪声经过治理后，施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。

3、施工期废水

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。

⑴ 生活污水 按施工组织，由于项目施工期人员均来自于当地，因此，施工现场仅设办公房一处， 不设工人食宿，高峰期施工人员按 10 人计算。施工人员生活污水排放量

式中：Qs—生活区污水排放量，t/d；

qi—每人每天生活用水量，（取 qi=60L）；

Vi—生活区人数，人；

K—生活区污水排放系数，一般为 0.80。

施工人员的生活污水中主要污染物为 BOD5、CODCr、NH3-N 和 SS 等，其浓度一般 分别为 200mg/L、350mg/L、25mg/L 和 200mg/L，评价按 10 人计，则施工人员生活污 水排放情况见表 3-7。

表 3-7 施工人员生活污水及污染物产生量

| 生活用水量 | 污水排放量 | COD | BOD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6t/d | 0.48t/d | 0.17kg/d | 0.10kg/d | 0.01kg/d | 0.10kg/d |

根据调查，本项目所在地市政污水管网已经建成，因此，施工过程中产生的生活污 水依托《机电、新材料产业园区厂房建设项目》已建的生活污水预处理池（总容积为 550m3）处理后，进入淮口工业污水处理厂处理，并最终排入沱江。

⑵ 施工废水

项目方拟购买商品混凝土，因此，施工废水主要来自砂石料冲洗废水、机械冲洗废 水以及墙面冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体浸润、桩基础施工中排出的泥浆等。在 工程的整个施工期，预计每天产生施工废水约 1m3，其中废水中主要以 SS 污染为主， 其值为 400～1000mg/L，出于节水以及避免对本区域的地表水污染考虑，本评价要求施 工单位应设临时沉淀池，经沉淀处理后回用或施工期间洒水抑尘，池底泥沙作为固废运 往建筑垃圾堆放场。施工废水禁止未经处理直接排放。

4、固体废物

施工期固废主要来源于施工过程产生的建筑废料及施工人员产生的生活垃圾。

⑴ 建筑废料

建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属等，产 生量约为 3t。按照施工方案，项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌） 并进行防雨、防泄漏处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、 木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、 含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到半程镇政府部门指定的建筑垃圾堆放场， 严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。本评价建议将建筑废弃物 临时堆场设置在项目北侧，既可以方便废料的运出，又可以最大限度的减小其对外界环 境的影响。

⑵ 生活垃圾

按高峰期施工人员 10 人，产生的生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，垃圾产生量为 5kg/d， 拟经集中收集后，由环卫部门统一清运。

3.2.2 运营期工程分析

一、生产工艺流程

本项目工艺流程如下图。

⑴投料：1 号生产线的投料方式为通过人工方式将外购的采用编织袋包装的废弃的 矿泉水瓶和饮料瓶（已清洗的破碎料）、塑钢带回料（破碎料）、不合格品的破碎料一起 投入投料口，此投料方式将产生少量的粉尘；2、3 号生产线的投料方式为使用吨袋直接 上料，首先吨袋放到下料口上方，然后打开吨袋的下方的开口下料，此投料方式将产生 少量的粉尘。

⑵预烘干：投入的破碎料通过螺旋输送至预烘干机，预烘干机采用热风进行干燥（电阻丝加热），预烘干温度为 100℃，时间 1 小时。预烘干机的仓顶进料和预烘干过程将产 生少量的粉尘、有机废气。

⑶干燥：1 号生产线的预烘干后的破碎料通过风力输送至干燥塔，2、3 号生产线的 预烘干后的破碎料通过螺旋输送至干燥塔，干燥塔采用热风进行干燥（电阻丝加热）， 干燥温度为 140℃，时间 4 小时。干燥塔的仓顶进料和干燥过程将产生少量的粉尘、有 机废气。

⑷挤出、过滤：本项目采用单螺杆挤出机，挤塑温度为 250～280℃，在挤出机末端 设置过滤网片，更换过滤网片将产生有机废气和废过滤网片。 本项目挤塑工艺条件为：挤塑机料筒加热温度：250～280℃，挤出压力：5MPa。 PET 的熔点为 250～255℃，热变形温度为 98℃(1.82MPa)，分解温度为 353℃。

⑸出模：过滤后的熔融体进入模具，出模具后形成带状 PET，模具出口温度约 270 ℃。

⑹水槽水冷：出模后的带状 PET 直接进入冷却水中进行冷却降温，温度迅速降至 50℃左右。

⑺5m 烘箱：水冷后的带状 PET 通过牵引机第一次进入烘箱加热（电加热），烘箱 长度为 5m，设定温度为 160～180℃。

⑻一次拉伸：出烘箱后，通过拉伸机进行一次拉伸，拉伸机的转子温度为 80～90 ℃（转子内部为导热油），通过两个转子之间的转速差实现带状 PET 的拉伸。

⑼二次拉伸：然后，通过拉伸机进行二次拉伸，拉伸机的转子温度为 80～90℃（转 子内部为导热油），通过两个转子之间的转速差实现带状 PET 的拉伸。

⑽4m 烘箱：拉伸后的带状 PET 第二次进入烘箱加热（电加热），烘箱长度为 4m， 设定温度为 100℃。

⑾三次拉伸：出烘箱后，通过拉伸机进行三次拉伸，拉伸机的转子温度为常温，通 过两个转子之间的转速差实现带状 PET 的拉伸。

⑿压花：三次拉伸后，采用模具进行压花，即在塑钢带表面印制文字和图案。

⒀定型：压花后的半成品，进入定型烘箱，定型烘箱设定温度为 100℃，定型烘箱 的主要功能为定型、拉伸，即将有弯曲的带状 PET 拉直定型。

⒁后水槽冷却、储带：拉直定型的半成品进入水槽进行冷却，1 号生产线后水槽冷 却后直接进入下一工序，2、3 号生产线冷却后通过储带机进一步冷却定型。

⒂收卷、切断：对成品进行收卷或者切断，切断主要根据客户需要而将产品切断为 一定长度（比如长 2m、3m 等）。

⒃打包、入库：最后进入打包机，进行打包并入库。

本项目的水槽冷却和后水槽冷却工艺采用的循环水直接冷却，本项目在室外设置 1 个循环水池和冷却塔，循环水量为 18m3，冷却水采用风冷方式降温，循环水定期补充， 不外排。

本项目设置真空清洗炉 1 台，真空清洗炉用于废过滤网片的清洗。真空清洗炉为缓 慢升温，先 4 小时温度控制在 250℃，使 PET 熔融流出，最后 2 小时温度达到 490℃， 使剩下的 PET 和杂质碳化；废过滤网片经过真空清洗炉清洗后，采用虑条清洗机去除灰 分（振动去灰），然后采用超声波清洗机水洗后再次使用，超声波清洗机的用水量为 0.05m 3 /d。

本项目主要在打包前进行检验，检验是否弯曲、断裂强度、断裂伸长率等物理性能 指标，不涉及化学试剂药品的使用。本项目开、停机阶段、一次拉伸、二次拉伸、三次 拉伸以及后水槽冷却均会产生不合格品，产生量约为 2%。

本项目产生的不合格品通过 1 台破碎机进行破碎后，全部回用，破碎机破碎后的片 料直径约为 14mm 左右。

本项目废包装材料的产生量大约为 0.1%。

二、物料平衡

本项目物料平衡见下表

表 3-8 物料平衡表 单位：t/a

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 废弃的矿泉水瓶和饮料瓶 （已清洗的破碎料） | 3000 | PET 塑钢带 | 4000 |
| 塑钢带回料 （破碎料） | 987.17 | 不合格品 | 81.63 |
| 不合格品破碎料 | 81.63 | 有机废气（非甲烷总烃） | 5.32 |
| EPA | 增韧剂 | 20 | 粉尘 |
| 色母 | 5 | 除尘灰 | 4.11 |
|  |  | 真空清洗炉废料 | 2.7 |
| 合计 | 4093.8 | 合计 | 4093.8 |

三、水平衡

1、用水概况

本项目生活用水和生产用水来自于园区市政管网供水。本项目生活用水包含办公生 活用水、食堂用水。生产用水包括超声波清洗用水、循环冷却补充水等。

按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 修订版）所制定的各项用 水定额，并经过实际调查了解分析，本项目新鲜水的总用水量 7.25m 3 /d，本项目用水情 况估算见表 3-9。

表 3-9 本项目用水量分配情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 用水定额 | 最大用水量 （m 3 /d） | 废水产生量 （m 3 /d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用水 | 住宿 | 人 | 10 | 0.120m3 /人.d | 1.20 | 0.96 |
| 2 | 食堂用水 | 人 | 10 | 0.060m 3 /人.d | 0.60 | 0.48 |
| 3 | 超声波清洗用水 | / | / | 0.05m 3 /d | 0.05 | 0.04 |
| 4 | 循环冷却补充水 | m | 3 | 18 | 30% | 5.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 7.25 | 1.48 |

四、运营期产污分析

1、废气

本项目产生的废气主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生的粉尘； 预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序 产生的有机废气；食堂产生的油烟。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），本项目产生的有机废气主 要为非甲烷总烃。

2、废水

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水；食堂废水。生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。

3、噪声

本项目噪声主要来自预烘干机、干燥塔、单螺杆挤出机、牵引机、拉伸机、各个烘 箱、储带机、收卷机、切断机、破碎机、冷却塔、风机、空压机、水泵等各个设备产生 的噪声，以及进出厂区的车辆产生的噪声。

4、固废

本项目产生的固废主要有办公生活垃圾；食堂隔油池产生的废油脂；预处理池产生 的污泥。

本项目挤出机末端更换过滤网片产生的废过滤网片；开机、停机以及拉伸工序产生 的不合格品；包装工序产生的废包装材料；机修产生的废矿物油和废棉纱手套；活性炭 吸附装置产生的废活性炭。

五、运营期污染物排放及治理措施

1、废气

（1）粉尘

运行期，本项目产生的粉尘主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生 的粉尘。预烘干机的仓顶进料和预烘干过程将产生少量的粉尘，干燥塔的仓顶进料和干 燥过程将产生少量的粉尘。

本项目矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料、不合格品破碎料均为破碎料，破碎料为片 料，大多直径约为 1-2cm 左右，但是片料中含有少量细微颗粒，在投料、预烘干、干燥 等工序产生的粉尘量按照 0.1%估算，粉尘的产生量约为 4.07t/a。

本项目开、停机阶段、一次拉伸、二次拉伸、三次拉伸以及后水槽冷却均会产生不合格品，产生的不合格品需要经破碎后回用，破碎后的不合格品直径约为 14mm 左右， 破碎产生的粉尘量按照 0.1%估算，粉尘的产生量约为 0.08t/a。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的投料、预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气， 风机风量分别为 200m 3 /h，2000m3 /h，480m 3 /h，产生的粉尘通过管道收集。不合格品的 破碎采用风管收集粉尘，破碎机风量为 100m3 /h。本项目收集的所有粉尘经过布袋除尘 器除尘后通过 1 个 15m 高的排气筒排放，收集粉尘的总风量为 8140m 3 /h，布袋除尘器 的除尘效率 99%。

本项目粉尘的总产生量为 0.576kg/h，4.15t/a，产生浓度为 70.81mg/m3 ；经过布袋除 尘器处理后，粉尘的排放量为 0.006kg/h，0.042t/a，排放浓度为 0.71mg/m3。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放 限值可知：粉尘的最高允许排放浓度为 20mg/m3，经布袋除尘器处理后，本项目排放的 粉尘满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放 限值，能实现达标排放。

（2）有机废气（非甲烷总烃）

①有机废气产生

项目投入运营后，产生的有机废气主要为预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、 出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序产生的有机废气。 本项目挤塑工艺条件为：挤塑机料筒加热温度：250～280℃，挤出压力：5MPa， 模具出口温度约 270℃。PET 的熔点为 250～255℃，热变形温度为 98℃(1.82MPa)，分 解温度为 353℃。根据挤塑工艺条件，挤塑料筒加热温度、模具出口温度均低于原料的 分解温度，挤塑的最高温度为料筒加热温度，料筒加热的最高温度低于原料分解温度约 73℃。

本项目设置真空清洗炉 1 台，真空清洗炉用于废过滤网片的清洗。真空清洗炉为缓 慢升温，先 4 小时温度控制在 250℃，使 PET 熔融流出，最后 2 小时温度达到 490℃， 使剩下的 PET 和杂质碳化，最大限度降低了 PET 的分解，从而减少了有机废气的排放。

本项目使用的废弃的矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料、不合格品破碎料、色母以及 增韧剂在挤出以及烘箱加热时，由于分子间的剪切、挤压、热运动发生断链、分解，将 产生游离的单体废气，主要为有机低聚物等，挤塑的加热温度一般控制在塑料原料的分 解温度以下，分解的单体量较少，有机废气（非甲烷总烃）中含有苯、甲苯、苯乙烯、氯化氢等少量有毒有害物质。

检测工况为 1 台单螺杆挤出机和 1 个出丝口连续运行，单螺杆挤出机的加工量为 1.58t/d， 出丝口的风量为 340m3 /h，检测结果如下表。

表 3-10 有组织排放废气检测结果

| 检测项目 | 排放浓度（再生涤纶纤维出丝 口），mg/m3 |
| --- | --- |
| 氯化氢 | 1.84 |
| 苯 | 7.90×10 -3 |
| 甲苯 | 8.72×10-3 |
| 乙苯 | 未检出 |
| 苯乙烯 | 9.00×10-3 |
| VOCs | 229 |

根据检测工况和检测结果，可以得出再生涤纶纤维的出丝和风冷的氯化氢的产生率 为 0.000040%，苯的产生率为 0.00000017%，甲苯的产生率为 0.00000019%，苯乙烯的 产生率为 0.00000019%，有机废气产生率为 0.118268%。

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的再生涤纶短纤维生产线项目以废弃的矿泉水瓶和饮 料瓶（农夫山泉、怡宝、娃哈哈、康师傅、乐虎、脉动、可乐、雪碧等，即 PET 塑料瓶） 生产再生纤维及产品。挤塑工艺条件为：料筒加热温度：190～270℃，喷嘴温度：270℃， 注射压力：5MPa。

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的再生涤纶短纤维生产线项目与本项目 PET 塑钢带生 产项目所用的原料基本一样、挤塑的温度基本一样，由于检测结果的随机性和偶然性， 同时考虑本项目 PET 塑钢带生产项目的其他工艺有有机废气的产生，本项目的排污数据 均按照检测排污数据的 1.1 倍考虑（氯化氢的产生率为 0.000044%，苯的产生率为 0.00000019%，甲苯的产生率为 0.00000021%，苯乙烯的产生率为 0.00000021%，有机废 气产生率为 0.130095%）。因此，本项目 PET 塑钢带的预烘干、干燥、过滤（更换过滤 网片）、出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序产生的氯化氢的产生量为 0.000250kg/h，0.001801t/a；苯的产生量为 0.00000108kg/h，0.00000778t/a；甲苯的产生 量为 0.00000119kg/h，0.00000860t/a；苯乙烯的产生量为 0.00000119kg/h，0.00000860t/a； 有机废气的产生量为 0.740kg/h，5.32t/a。

②有机废气处理措施

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（2012 年 10 月）：新、改、扩建项目 排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于 90%，安装废气回收/净化装置；排 放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含挥发性有机物废气需 进行净化处理，净化效率应不低于 90%。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气，风机风 量分别为 2000m3 /h，480m 3 /h，产生的有机废气通过管道收集，预烘干和干燥产生的废 气中有粉尘和有机废气，因此预烘干和干燥的废气应首先经过布袋除尘处理。

本项目在 PET 塑钢带每条生产线的过滤（更换过滤网片）和出模、烘箱加热（5m 烘箱、4m 烘箱、定型烘箱）工序的有机废气产生点设置 4 个引风集气罩，风机风量分 别为 2000m3 /h，200m 3 /h，200m3 /h，200m3 /h。本项目在废过滤网片的真空清洗工序的 有机废气产生点设置 1 个引风集气罩，风机风量分别为 100m3 /h。

本项目拟将所有集气罩收集的和管道收集的有机废气经 UV 光催化+活性碳吸附装 置处理（总的去除效率达 93%以上）后，通过 1 个 15m 高排气筒排放。本项目集气罩 的收集效率为 90%，收集有机废气的风机实际总风量为 16040m 3 /h（由于投料工序和粉 碎工序收集粉尘的风量为 700m 3 /h，这一部分风量一并进入有机废气中，因此收集有机 废气的风机实际风量为：15340+700=16040m 3 /h），环评要求应及时抽引加工过程中产生 的有机废气。

UV 光催化原理：

UV 光催化是通过 UV 紫外线光束在催化剂纳米级二氧化钛（TiO2）的作用下，使 有机废气分子链降解转变成低分子化合物，如 CO2、H2O 等，从而达到净化废气的过程。 主要原理是：利用高能 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因 游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，

即： UV+O2→O- +O*（活性氧）→O3（臭氧）

光触媒则是一种以纳米级二氧化钛（TiO2）为代表的具有光催化功能的催化剂，在 紫外光照射下产生强烈催化降解功能。臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强 的氧化作用。有机废气利用排风设备输入到净化设备后，在催化剂作用下运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使废气降解转化成低分子化合 物、水和二氧化碳，通过排风管道排出室外。UV 光催化设备对有机废气去除率可达到 30%。

活性炭吸附装置：

由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固 体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸 附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污 染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种 对有机废气较为成熟的处理工艺，其单级活性炭的处理效率约为 90%。

本项目有机废气的无组织排放量为 0.074kg/h，0.532t/a；进入 UV 光催化+活性炭吸 附装置前，有机废气的有组织排放量为 0.665kg/h，4.788t/a，排放浓度为 41.46mg/m3 ； 经过 UV 光催化处理后，有机废气的有组织排放量为 0.466kg/h，3.352t/a，排放浓度为 29.02mg/m3 ；经过活性炭吸附装置处理后，有机废气的有组织排放量为 0.047kg/h， 0.335t/a，排放浓度为 2.90mg/m3。

活性炭年用量计算：生产过程中有机废气被吸附量为3.017t/a，按吸附能力为20kg(有 机废气)/100kg(活性炭)计算，年用活性炭约为15.085t/a（活性炭更换周期为每月更换1次， 每次更换量1.258t），产生的废活性炭约为18.102t/a。环评要求，活性炭的更换周期为每 月更换1次，活性炭每次的更换量为1258kg，活性炭必须及时更换，并做好记录，保证 活性炭的吸附效率达到90%以上。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限 值可知：有机废气（非甲烷总烃）的最高允许排放浓度为60mg/m3，经UV光催化+活性 炭吸附装置处理后，本项目排放的有机废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，能实现达标排放。另外，环评要求在 生产车间安装通风换气装置，以保证员工良好的工作环境。

本项目有机废气的产生及排放情况见表 3-11。

表 3-11 有机废气产生及排放情况一览表

| 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 处理措施 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机 废气 | 有 组 织 | 4.788 | 41.46 | 集气罩+UV光催化+活性炭吸附装置+1个 15m 高的排气筒排放，集气罩收集效率 90%，总去除效率 93% | 0.335 | 2.90 |
|  | 无 组 织 | 0.532 | / | 无 | 0.532 | / |

（3）油烟 本项目食堂厨房将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质 及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对四川省居民用油情况的类比调查，目 前居民人均食用油用量约 30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，平均为 2.83%， 则本项目油烟产生量约为 0.003t/a，根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为 8mg/m3。 本项目食堂拟采用油烟净化器去除食堂产生的油烟，油烟经排气筒排放至办公生活 楼顶楼（3 层），油烟的平均去除率按 80%计，经过油烟净化器处理后油烟的排放量为 0.001t/a。排放的油烟浓度降为 1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》中 2.0mg/m3 的标准限值要求。

本项目废气的产生及排放情况见表 3-12。

表 3-12 废气产生及排放情况一览表

| 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 处理措施 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机 废气 | 有 组 织 | 4.788 | 41.46 | 集气罩+UV光催化+活性炭吸附装置+1个 15m 高的排气筒排放，集气罩收集效率 90%，总去除效率 93% | 0.335 | 2.90 |
|  | 无 组 织 | 0.532 | / | 无 | 0.532 | / |
| 粉尘 | 4.15 | 70.81 | 布袋除尘器+1 个 15m 高的排气 筒排放，除尘效率 99% | 0.042 | 0.71 |
| 油烟 | 0.003 | 8 | 油烟净化器+15m 排气筒 | 0.001 | 1.6 |

2、废水

①废水产生

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水，食堂废水；生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。

本项目运营期最大用水量约为 7.25m 3 /d。其中：办公人员（住宿）用水按 120L/人•d 计算，用水量为 1.2m 3 /d；食堂用水 0.6m 3 /d；超声波清洗用水 0.05m 3 /d；循环冷却补 充用水为 5.4m 3 /d。

A、生活废水

本项目产生的生活废水主要为办公生活废水和食堂废水，生活废水产生量为 1.44m 3 /d，主要污染因子为 COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油。生活废水中 COD 约 350mg/L，BOD 约 200mg/L，SS 约 200mg/L，NH3-N 约 25mg/L、动植物油约 30mg/L。

B、生产废水

本项目废过滤网片经过真空清洗炉清洗后，采用虑条清洗机去除灰分（振动去灰）， 然后采用超声波清洗机水洗后使用，超声波清洗机的用水量为 0.05m 3 /d，超声波清洗废 水量为 0.04m 3 /d，主要污染物为 SS，SS 约 200mg/L。

本项目车间的地面采用打扫的方式清洁，无清洁废水产生。循环冷却水循环使用， 定期补充，不外排。

②治理措施

本项目生产废水主要为少量的超声波清洗废水，主要污染物为 SS，因此生产废水 和生活废水可以一并进入预处理池处理后排入园区污水管网。

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房 建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业 园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂处理 并达到《山东省临沂市流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表 1 中工业园 区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入柳青河。

本项目拟依托《机电、新材料产业园区厂房建设项目》已建的生活污水预处理池， 总容积为 550m3，本项目的废水产生量较小（1.48m 3 /d），现有的预处理池能够满足本项 目废水的处理需要，预处理池统一管理。 本项目废水排放情况见下表。

表 3-13 本项目废水产生及排放情况一览表

| 废水性质 | 废水量 （m 3 /d） | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 浓度 (mg/L) |  | 350 | 200 | 200 | 25 | 30 |
|  | 产生量 (t/a) | 1.48 | 0.1554 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0111 | 0.0133 |
| 隔油池+预处理池 处理后 | 浓度 (mg/L) |  | 300 | 180 | 180 | 25 | 6 |
|  | 排放量 (t/a) | 1.48 | 0.1332 | 0.0799 | 0.0799 | 0.0111 | 0.0027 |
| 去除率（%） | 14 | 10 | 10 | 0 | 80 |
| 临沂市城市生活污水处理厂处理 后 | 浓度 (mg/L) | 1.48 | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |
|  | 排放量 (t/a) |  | 0.0178 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0004 |
| 去除率（%） | 87 | 94 | 94 | 88 | 83 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （CJ343-2010） | 500 | 300 | 400 | 45 | 100 |
| 表 1 中工业园区集中式 污水处理厂水污染物排放限值 | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| 排放去向 | 经隔油池+预处理池处理后，通过园区污水管网进入工业污水处理厂处理，最终排入柳青河 |

3、噪声

本项目噪声主要来自预烘干机、干燥塔、单螺杆挤出机、牵引机、拉伸机、各个烘 箱、储带机、收卷机、切断机、破碎机、冷却塔、风机、空压机、水泵等各个设备产生 的噪声，以及进出厂区的车辆产生的噪声。

本项目主要设备噪声设备治理措施见表 3-14。

表 3-14 主要设备噪声治理措施

| 序号 | 设备名称 | 源强（dB（A）） | 数量 | 治理措施 | 治理效果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预烘干机 | 90～95 | 6 | 减震基座，厂房隔声 | 65 |
| 2 | 干燥塔 | 90～95 | 6 | 减震基座，厂房隔声 | 65 |
| 3 | 单螺杆挤出机 | 85～90 | 6 | 减震基座，厂房隔声 | 65 |
| 4 | 烘箱 | 80～95 | 12 | 减震基座，厂房隔声 | 65 |
| 5 | 拉伸机 | 80～95 | 6 | 减震基座，厂房隔声 | 65 |
| 6 | 破碎机 | 90～105 | 2 | 减震基座，专用隔声房 | 60 |
| 7 | 风冷式冷却塔 | 80～90 | 2 | 减震基座，专用隔声房 | 60 |
| 8 | 风机 | 85～95 | 6 | 减震支架、进出气口消声 | 60 |
| 9 | 空压机 | 80～110 | 2 | 减震基座，专用隔声房 | 65 |
| 10 | 水泵 | 90～95 | 7 | 减震，管道采取包扎措施 | 60 |

运营时建设单位采取的噪声防治措施如下：

①设备选型时，尽量选择相对生产噪声较小的合适的生产设备。

②风机采取减震支架，进出气口采用消声器进行消声处理。水泵采取减震，管道采 取包扎措施。空压机采用螺杆式空压机，并设置在专用隔声房内。破碎机设置减震基座， 并设置在专用隔声房内。冷却塔采取风冷方式制冷，并设置在专用隔声房内。

③生产时尽量将车间门窗关闭。

④运行中注意各种机械设备日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常 升高的问题。

⑤对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。

⑥在本项目周围种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐 射传播。 通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并 控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中规定的 3 类标准限值。

4、固废

本项目产生的固废主要有办公生活垃圾；食堂隔油池产生的废油脂；预处理池产生 的污泥。

本项目挤出机末端更换过滤网片产生的废过滤网片；开机、停机以及拉伸工序产生 的不合格品；包装工序产生的废包装材料；真空清洗炉产生的废料；布袋除尘器产生的 除尘灰；机修产生的废矿物油和废棉纱手套；活性炭吸附装置产生的废活性炭。

（1）一般固废

①一般固废的产生

A、生活垃圾、废油脂、污泥 本项目建成后，设计员工 10 人，生活垃圾以 0.5kg/人.d 计，则生活垃圾的产生量约 为 1.5t/a。食堂隔油池产生的废油脂为 0.03t/a。

本项目预处理池产生的污泥估算为 0.04t/a。

B、废过滤网片

本项目 PET 塑钢带更换过滤网片将产生废过滤网片，产生量约 0.1t/a。

本项目设置真空清洗炉 1 台，真空清洗炉用于废过滤网片的清洗。真空清洗炉为缓慢升温，先 4 小时温度控制在 250℃，使 PET 熔融流出，最后 2 小时温度达到 490℃， 使剩下的 PET 和杂质碳化；废过滤网片经过真空清洗炉清洗后，采用虑条清洗机去除灰 分（振动去灰），然后采用超声波清洗机水洗后再次使用。

C、真空清洗炉废料

本项目真空清洗炉在前期加热过程有含有杂质的 PET 流出，真空清洗炉废料的产生 量约为 2.7t/a。

D、废包装材料

本项目 PET 塑钢带的包装工序将产生废包装材料，废包装材料的产生量估算为 4t/a。

E、不合格品 本项目生产线的开机、停机以及拉伸工序将产生不合格品，不合格品按照产量的 2% 计算，不合格品的产生量为 81.63t/a。

F、除尘灰 本项目布袋除尘器将产生除尘灰，除尘灰的产生量为 4.11t/a。

②处理措施

本项目的办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门定期清运；食堂废油脂交由有资 质的单位处置。

废包装材料交由废品回收站回收处理；废过滤网片经过清洗后全部回用；真空清洗 炉产生的含有杂质的 PET 废料和除尘灰交由废品回收站回收处理；不合格品经过破碎机 破碎后作为原料回用。

（2）危险固废

危险固废主要包括：废矿物油（废机油和废润滑油）、废棉纱手套、废活性炭。

①危废的产生

本项目的各种机械设备维修将产生的废矿物油（废机油和废润滑油）、废棉纱手套， 废矿物油的产生量为 0.3t/a，废棉纱手套的产生量为 0.05t/a。

本项目生产过程中有机废气被吸附量为 3.017t/a，按吸附能力为 20kg(有机废 气)/100kg(活性炭)计算，年用活性炭约为 15.085t/a（活性炭更换周期为每月更换 1 次， 每次更换量 1.258t），产生的废活性炭约为 18.102t/a。

②危废处置措施

根据《国家危险废物名录》（2016 年）：废活性炭属于危险废物，废物类别及代码为HW49（900-041-49）；废矿物油（废机油和废润滑油）和废棉纱手套属于危险废物，废 物类别及代码分别为 HW08（900-214-08）和 HW49（900-041-49）。

本项目产生的废矿物油、废棉纱手套和废活性炭属于危险废物。环评要求：危废的 收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明详细标明危废的名 称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危废的 转移必须填写报告单，转移过程中，报告单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将 其排污环境中，做到对危废全过程的严格管理；危废最终交给有资质的单位回收利用和 安全处置。

本项目成品区的西北侧设危废暂存间 1 个，占地面积 5m2，通过容器盛装废矿物油、 废棉纱手套和废活性炭，并按照相关要求采取三防（防雨、防渗、防流失）措施，废矿 物油、废棉纱手套和废活性炭在危废暂存间内暂存，定期将产生的危废交有资质单位处 置。

本项目固废产生量及处置方案见表 3-15。

表 3-15 固废产生量及处置方案一览表

| 序号 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般废物 | 1.5 | 收集后环卫部门统一清运 |
| 2 | 预处理池污泥 | 一般废物 | 0.04 | 收集后环卫部门统一清运 |
| 3 | 废油脂 | 一般废物 | 0.03 | 交有资质的单位处置 |
| 4 | 除尘灰 | 一般废物 | 4.11 | 废品回收站回收处理 |
| 5 | 废过滤网片 | 一般废物 | 0.1 | 清洗后全部回用 |
| 6 | 真空清洗废料 | 一般废物 | 2.7 | 废品回收站回收处理 |
| 7 | 废包装材料 | 一般废物 | 4 | 废品回收站回收处理 |
| 8 | 不合格品 | 一般废物 | 81.63 | 经过破碎机破碎后作为原料 |
| 9 | 废矿物油 | 危险废物 HW08（900-214-08） | 0.3 | 送有危废处置资质单位处置 |
| 10 | 废棉纱手套 | 危险废物 HW49（900-041-49） | 0.05 | 送有危废处置资质单位处置 |
| 11 | 废活性炭 | 危险废物 HW49（900-041-49 | 18.102 | 送有危废处置资质单位处置 |
| 合计 |  |  | 112.562 |  |

六、污染物排放情况汇总统计

本项目建成后，“三废”排放情况见表 3-16。

表 3-16 本项目“三废”排放一览表

| 类别 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（非甲烷总烃） | 有组织 |
|  | 粉尘 | 0.042 |
| 废水 | CODCr | 0.1332 |
|  | BOD5 | 0.0799 |
|  | SS | 0.0799 |
|  | NH3 | N 0.0111 |
|  | 动植物油 | 0.0027 |
| 固废 | 一般废物 | 12.38（废过滤网片清洗后全部回用；不合格品 固废 经过破碎机破碎后作为原料回用） |
|  | 危险废物 | 18.452 |

第四章 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

兰山区有平原和丘陵两种地形类型，平原为主。北部、西部为丘陵，属于中南山地的南缘，海拔在80m至250m之间。艾山为全区最高峰，海拔254.6m。中部及东南部为山前冲洪积平原，海拔在80m至150m左右。整个地势西北高、东南低，海拔高程254.6m最低80m,倾家斜度为3-5。兰山区地貌形态为两大区：一是构造剥蚀山丘陵区，而是剥蚀堆积平原区。区境北、西部多山，均为沂蒙山脉余脉，大致分为3支：北支起自蒙山，入境后为芒山、铁山、尖山、磨山、桃花山、凤凰山、茶山等；西支与费县、苍山县山脉相接，自北而南为艾山、铁牛山、卧虎山、雾平山等；南支金雀山、银雀山，向南与罗庄区的铁矿山、太云山、大柱山连成一脉。境内地貌以构造剥蚀低山丘陵区和剥蚀堆积平原二种类型为主。

4.1.2气候、气象

兰山区属暖温带季风区半湿润大陆性气候，光照充足，雨量充沛，气候适宜，四季分明。春节回暖迅速，少雨多风，空气干燥。夏季温高湿大，雨量集中，为全年降水最多季节。秋季气温下降迅速，降水变率较大。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，严寒期较长。

气温历年平均13.3℃，7月最高，1月最低。年平均日照为2357.5小时，日照时数为5、6月最多，2月最少。累年平均降水量880.2mμ，7、8月降水最多，1月降水最少。雨季一般始于6月下旬，9月初结束。平均降雪初日为12月上旬，终日为3月中旬。月平均最高气压为1018hPa（1月），最低气压为994.5 hPa（7月）。兰山区春季多东北风，最大风速4.6m/s，为年平均风速最大季节；夏季多东风、东南风，风速偏小；秋、冬两季多北风，风力大于8级者，累年平均20天左右。

4.1.3水文

兰山区内多年平均自产水资源总量为2.8亿m³。沂涑等淮河水系年径流量近20亿m³，但地区分布和季节分配不平衡年际变化大。南部较多，北部较少，夏季暴涨，冬春及流量很小，上游甚至干涸。因此，地表水资源利用率较低，多年平均水资源为2.3亿m³。境内有沂河、祊河、涑河、柳青河等大小河流10余条，均属于淮河流域之沂沭泗水系，流向自北而南后自西而东。

沂河：沂河市临沂市第一大河，源于沂源县与新泰市交界处的黑山交岭之阴的龙子峪，向东南经沂源、沂水、沂南三县，沿临沂城东向南与郯城县吴道口村入江苏省境，经新沂河东流在燕尾港入黄海，全长574km，总流域面积17325km2,山东省境内河长287.5km，流域面积为10772km2。东汶河、蒙河、祊河三大支流入汇。

祊河：祊河得名与古代之枋邑系沂河西岸的一级支流。全长137km，流域面积3376km2,河床平均宽1200m，入沂口处宽2034m，区境长26.7km，流经朱保镇、义堂镇、枣沟头镇、北城新区等，与临沂城东北隅注入沂河。流域面积32.3 km2，最大过水量6600m³/s。

涑河：涑河，流向为西北-东南。涑河是沂河西岸的一支流，发源与费县新庄乡大善东庙弯，在临沂城北南郭庄村汇入沂河。涑河在兰山街道的南郭庄分成两支，南支称为南涑河，北支称为北涑河。南涑河发源于大岭镇南郭庄村，流经马厂湖、岑石、罗庄、付庄4个乡镇，最终汇入邳苍分洪道，全长40.5km，总流域面积279.0 km2；北涑河源于费县天井汪、流经朱保、义堂、大岭、兰山4个乡镇、办事处，在城区东北不入沂河，全长30km（南郭庄以上河段长30.4km除外），流域面积126.77 km2。

柳青河：因两岸多柳而得名，《临沂县志▪ 山川》载：“柳青河二源：一出茶芽山前云北湖，西南流；一出费县王沟，东至潭家庄入县境。又东南会半程、枣沟各湖之水与东支会，又东南至岔河村入于沂。”全长34km，流域面积240 km2；境内长20.75 km2，最大流量531m³/s。

4.2 社会环境概况

4.2.1根据规划环境 影响报告书和审查意见，规划简介如下：

1、规划范围及规模

该工程在临沂市兰山区半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，占地12650平方米。项目的实施，符合国家的相关政策和规定。

2、规划产业定位

主要发展有色金属深加工、农畜副产品深加工、医药（不含化学原料药）、轻工（不 含纺织、鞋业）、电子等产业，并以新材料、轻工机械、食品医药为主导产业。

3、规划年限

园区规划年限为 2010-2019 年，起步阶段 2010-2012 年，成长阶段 2013-2015 年， 稳步发展阶段 2016-2019 年。

4、园区基础设施建设

电力：园区现有热电厂。工业区内规划 1 座 220KV 变电站和 3 座 110KV 变电 站。规划 220KV 变电站由金堂电厂 220KV 高压线供给电源。

燃气：园区气源来自现状配气站（日输气量 600 万 m 3）。燃气干管直接从淮 口配气站接入，并沿成阿路延伸至工业区。

蒸汽：园区蒸汽来自国电发电厂。电厂提供园区最大蒸汽量 约 140t/h，目前实际供给蒸汽量约 60t/h。

给水：采用分质供水系统，生活用水纳入半程镇区统一供水，取自地下水，近期利用位于半程的水厂（设计规模 3000m3 /d）供水，远期与规划东风水库水厂输水管线相 接；生产用水来自柳青河，利用现状热电厂专用水厂供水。

排水：采取雨污分流制。雨水排水分区按照自然的分区划分，沿道路边沟及其他河沟自然排放。污水经污水管网收集后统一排放至工业污水处理厂集中处理达标后排放。

4.3 环境质量现状调查与评价

4.3.1 环境空气

1、大气环境质量现状监测

（1）监测点位

为了解项目所在区域环境空气质量现状，本项目监测方法按照《环境监测技术规范》及国家统一方法进行。监测时间为 2018 年 9 月 1 日~2018 年 9月 7 日，连续 7 天。监测 点位见下表。

表 4-1 大气环境现状监测点位

| 监测点位 | 点位位置 | 点位特征 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目西北面 0.78km 处 | 上风向敏感点 |
| 2# | 项目东南面 1.4km 处 | 下风向敏感点 |
| 3# | 项目东面 1.2km 处 | 下风向敏感点 |

（2）监测项目

PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃、NH3共计 6 项。

（3）监测周期及频率

PM10、PM2.5、SO2、NO2 日均浓度每日采样 20 小时，连续采样 7 天。SO2、NO2、 非甲烷总烃、NH3 小时平均浓度每日采样 4 次，每次不低于 45 分钟，采样时间为：02:00、 8:00、14:00、20:00，连续采样 7 天。

（4）监测结果

监测成果见表 4-2。

表 4-2 大气污染物监测结果汇总表

| 监测点名称、编号 | 监测 项目 | 采样天 数 | SO2、NO2：1 小时均值；PM10、PM2.5：24 小时均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样品数 | 监测值浓度范围(mg/m3 ) |
| 1# | SO2 | 7 | 28 | 未检出～0.016 |
|  | NO2 | 7 | 28 | 0.007～0.054 |
|  | PM10 | 7 | 7 | 0.078～0.097 |
|  | PM2.5 | 7 | 7 | 0.043～0.062 |
|  | NH3 | 7 | 28 | 未检出～0.02 |
|  | 非甲烷总烃 | 7 | 28 | 0.23～0.44 |
| 2# | SO2 | 7 | 28 | 未检出～0.021 |
|  | NO2 | 7 | 28 | 0.010～0.066 |
|  | PM10 | 7 | 7 | 0.082～0.102 |
|  | PM2.5 | 7 | 7 | 0.047～0.067 |
|  | NH3 | 7 | 28 | 未检出～0.04 |
|  | 非甲烷总烃 | 7 | 28 | 0.22～0.46 |
| 3# | SO2 | 7 | 28 | 未检出～0.019 |
|  | NO2 | 7 | 28 | 0.008～0.061 |
|  | PM10 | 7 | 7 | 0.085～0.107 |
|  | PM2.5 | 7 | 7 | 0.050～0.072 |
|  | NH3 | 7 | 28 | 未检出～0.03 |
|  | 非甲烷总烃 | 7 | 28 | 0.24～0.43 |

2、大气环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在地空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨参照 执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限 值；非甲烷总烃参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中 TVOC 浓度标准。评 价标准值见表 4-3。

表 4-3 项目空气质量评价标准值

| 评价因子 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | NH3 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 小时平均（mg/m3） | 0.5 | 0.20 | / | / | 0.2 | 0.6 |
| 24 小时平均（mg/m3） | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.075 | / | / |

（2）评价方法

评价方法采用单项评价指数法，评价指数定义为

Ii=Ci/Coi

式中：Ci——某评价因子监测浓度，mg/m3 ；

C0i——某评价因子评价标准，mg/m3 ；

当 Ii值大于 1.0 时，表明评价区域空气受到该项目评价因子所表征的污染物的污染， Ii值愈大，受污染程度越重，否则反之。

（3）评价结果

根据监测结果、评价标准和评价模式，评价结果见表 4-4。

表 4-4 评价区域环境空气质量现状评价结果汇总表

| 评 价 因 子 | 评 价 结 果(IMAX) | 超标数 (个) | 超标率 (%) | 最大一次值 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |  |  |  |
| SO2 | 0.032 | 0.042 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |
| NO2 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| PM10 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| PM2.5 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| NH3 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |

由表 4-4 可以看出，项目所在地环境空气中 SO2 和 NO2 小时平均值、PM10 和 PM2.5 日平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，氨气和非甲 烷总烃满足相应要求，项目所在地空气质量良好。

4.3.2 地表水

1、地表水环境质量现状监测

（1）断面设置

地表水现状评价断面设置情况见表 4-5。

表 4-5 地表水环境质量现状监测断面

| 编号 | 监测点名称 | 方位与距离 | 布点原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 柳青河 | 工业污水处理厂尾水排口上游 500m | 现状值 |
| 2# | 柳青河 | 工业污水处理厂尾水排口下游 1000m | 现状值 |

（2）监测指标、频率

监测指标：pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总锌、DO、硫化物、石油类、 总氮、LAS 共 12 项指标。

监测频率：监测 2 天，每天取一次样。

（3）监测结果 本次评价地表水环境质量现状监测结果见表 4-6。

表 4-6 地表水环境质量现状监测统计结果

| 时间 | 断面 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | TP | TN | 总锌 | DO | 硫化 物 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月6号 | 1#工业 污水处理厂 尾水排口上 游 500m | 7.22 | 13 | 1.9 | 11 | 0.78 | 0.194 | 0.697 | 未检出 | 8.01 | 未检出 | 0.04 | 未检出 |
| 10月7号 |  | 7.24 | 11 | 1.7 | 10 | 0.777 | 0.187 | 0.663 | 未检出 | 7.95 | 未检出 | 0.03 | 未检出 |
| 10月6号 | 1#工业 污水处理厂 尾水排口上 游 500m | 7.20 | 17 | 2.4 | 13 | 0.791 | 0.197 | 0.747 | 未检出 | 7.63 | 未检出 | 0.03 | 未检出 |
| 10月7号 |  | 7.18 | 16 | 2.0 | 12 | 0.79 | 0.192 | 0.735 | 未检出 | 7.54 | 未检出 | 0.02 | 未检出 |
| GB3838-2002Ⅲ类 | 6-9 | / | ≤4 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≥5 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.2 |

2、地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

本次评价地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（2）评价方法

本次环评采用导则（HJ/T2.3-93）推荐的单项指数法，对地表水水质现状监测结果 进行评价。 标准指数计算公式如下：

（1）一般污染物 Sij=Cij/Csj

式中：Si,j——标准指数；

Ci,j——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Cs,j——评价因子 i 的评价标准限值，mg/L。

（2）评价结果

评价结果见表 4-7。

表 4-7 地表水环境质量现状单项指数评价结果（(IMAX)）

| 断面 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | TP | TN | 总锌 | DO | 硫化 物 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.12 | / | 0.47 | 0.55 | 0.777 | 0.97 | 0.697 | 未检出 | 0.1 | 未检出 | 0.8 | 未检出 |
| 2# | 0.10 | / | 0.6 | 0.65 | 0.791 | 0.98 | 0.747 | 未检出 | 0.2 | 未检出 | 0.6 | 未检出 |

项目所在地柳青河段各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准要求。

4.3.3 地下水

1、地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

设置地下水监测点共 3 个，具体如下表。

表 4-8 地下水环境质量现状监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 方位与距离 | 布点原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 柳青河 | 项目拟建场址地下水上游约 650m 处 | 现状值 |
| 2# | 柳青河 | 项目拟建场址地下水下游约 1300m 处 | 现状值 |
| 3# | 柳青河 | 项目拟建场址地下水下游约 1100m 处 | 现状值 |

（2）监测项目

pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂共计 6 项等。

（3）监测时间及频率

2018 年 10 月 6 日，监测 1 天，采样 1 次。

2、地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水质标准。

（2）评价方法

本项目评价标准执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水域标准，评 价采用单项标准指数法。

标准指数计算公式如下：

（1）一般污染物

Sij=Cij/Csj

式中：Si,j——标准指数；

Ci,j——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Cs,j——评价因子 i 的评价标准限值，mg/L。

（2）监测结果及评价

地下水监测结果见下表。

表 4-9 地下水水质监测结果

| 点位 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫酸盐 | 锌 | 阴离子合成洗涤剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7.13 | 0.89 | 0.086 | 84.3 | 未检出 | 未检出 |
| 2# | 7.14 | 0.86 | 0.069 | 86.6 | 未检出 | 未检出 |
| 3# | 7.16 | 0.72 | 0.065 | 86.9 | 未检出 | 未检出 |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.3 |

地下水评价结果见下表。

表4-10 地下水环境质量现状单项指数评价结果

| 点位 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫酸盐 | 锌 | 阴离子合成洗涤剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.087 | 0.3 | 0.43 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 2# | 0.093 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 3# | 0.101 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |

监测结果表明，项目所在区域地下水水质指标均能满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准，区域地下水水质良好。

4.3.4 声环境

2018 年 1 月 9 日~2018 年 1 月 10 日，京延工程咨询有限公司对本项目周围的噪声进行了现状监测。

1、监测方法

监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定执行。

2、监测项目

等效连续 A 声级 Leq。

3、监测点位

监测点位于本项目周围。

4、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。

5、评价结果

表 4-11 噪声监测统计结果 单位：dB(A)

| 监测点位 | 20180109 | 20180110 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面 | 56.8 | 44.7 | 56.5 | 44.9 |
| 南面 | 57.3 | 45.2 | 57.0 | 45.3 |
| 西面 | 56.4 | 43.8 | 56.1 | 43.6 |
| 北面 | 56.1 | 43.1 | 56.3 | 43.2 |
| 标准限值 | 65 | 55 |

由表 6-7 可知，本项目昼、夜间的噪声监测值均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 3 类区域标准值，监测结果说明项目所在地声学环境质量较好。

4.3.5 生态环境

本项目位于临沂市兰山区半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，周边主要为城市生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。

第五章 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响预测与评价

5.1.1 大气环境影响分析

（1）主要大气污染因子的确定本项目废气主要来源为施工扬尘，施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶 段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。

工程施工时，施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。为避免给周围环境造成影响，项目施工场地设置在楼内进行。

根据同类项目类比分析，项目施工过程中的施工扬尘是大气污染因子中对区域大气 环境影响最大的一项。因此，本次环评就施工扬尘对项目周围产生的影响进行分析评价。

（2）施工扬尘影响分析评价

由于本项目是在原有已建建筑物的基础上进行改造，不存在土地平整、打桩、开挖、 回填、道路浇注等工序。因此，在整个施工期间，产生扬尘的作业主要是原有建筑的拆 除、建材运输、露天堆放和装卸等过程，受空间条件限制，整个改造工程的施工工地均设置在建筑物室内，这样可以有效避免施工扬尘的扩散，根据前面工程分析可知，项目施工期间扬尘产生总量约为0.44t。

根据现场勘查可知，受施工场地限制，运输车辆在运输建材时不能进入施工场地（建 筑物）内部，只将车辆停靠在路边，由民工抬入施工场地。因此，由运输车辆行驶产生 的扬尘量较小，只要能够严格按照有关要求执行，可有效控制扬尘产生量。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒 水抑尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘减少 70%左右；施工扬尘的另一种重要产生方式是 建筑材料的露天堆放，本项目建筑材料均堆放在建筑物内部，这样不受风速大小的影响，扬尘产生量较小。

为了进一步加大施工扬尘的污染防治力度，在项目施工过程中，施工单位还应做到：

①在施工中应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在周围的渣土尽快清除。

②施工现场采用挡板或密目安全网，减少拆卸和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低 粉产生扬尘。

③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面。

④项目主要是对建筑内部进行改造，风速大小对其施工影响不大，若进行建筑外部 装修时，应考虑风速的限制，风速大于 3m/s 时应停止室外装修施工。

⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃建材堆场及 时清运，堆场必须以毡布覆盖，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时外运。

由于兰山区多年平均风速为 1.1m/s，较小。同时根据项目所在区域大气环境质量监 测结果可知，项目所在区域大气环境中大气环境质量良好，因此，只要严格按照环评提 出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对项目周边区域大气环境质量及环境敏感 点的污染可降低至可接受程度。

（3）其它废气

本项目施工期废气的另一来源是施工机械排放的燃油废气和装修阶段的油漆废气。

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定 量的 CO、NOx 以及未完全燃烧的 THC 等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之 项目施工场地注重通风，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环 境的影响甚微。

油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气排放属无组织排放，且其过程持 续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。

综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响 随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显 恶化。

5.1.2 地表水环境影响分析

项目施工期废水主要为生活废水和施工废水。

1、生活废水

由本报告工程分析可以看出，本项目施工期间生活污水量为 0.48m3 /d，根据调查， 本项目所在地市政污水管网已经建成，因此，施工过程中产生的生活污水依托《机电、 新材料产业园区厂房建设项目》已建的生活污水预处理池（总容积为 550m3）处理后， 进入工业污水处理厂处理，并最终排入沱江。因此，本项目施工期生活污水不会对 当地水环境产生明显不利影响。尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免

2、施工废水

施工废水中污染因子 SS 浓度较高，随意排放易污染环境。因此，项目在施工期间 应设置临时沉砂池，通过沉砂池处理后，全部回用，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 采取上述措施后，施工期的废水不会对地表水环境产生明显影响。

5.1.3 声环境影响分析

（1）施工噪声源

施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电 钻、电锤等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声等。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。

（2）影响范围预测

⑴方法

项目施工期的噪声将对项目场地周围环境产生影响，因此，本评价将根据施工噪声 的场界限值标准要求，类比预测工程施工活动的噪声对周围环境的影响范围。

⑵预测模式

本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、隔声墙隔声、建筑物隔声等因素。 噪声衰减公式：

LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)-(L

式中：LA(r)——距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源 ro 处的 A 声级，dB(A)；

ro.r——距声源的距离，m；

(L——围墙隔声或隔声墙隔声，取 10dB(A)。

噪声叠加公式： ( 101 g ( n L 100.1 Li

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第 i 个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

⑶预测结果

按不同施工阶段，取各阶段发生频率最高的机械的源强值，预测结果见表 5-1。

表 5-1 施工噪声预测结果表

| 施工阶段 | 最大 源强 | 距声源不同距离处噪声级（ｍ） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 结构 | 100 | 70.0 | 64.0 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 |
| 装修 | 105 | 75.0 | 69.0 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |

（3）预测结果及措施

施工期间产生的施工噪声昼间将对 100m 范围内，夜间将对 200m 范围内造成噪声 污染，为降低施工噪声对外界的影响，应采取如下噪声控制措施：

⑴ 施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的 维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设 备用完后或不用时应立即关闭。

⑵ 对施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时 围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑶ 合理设计施工总平面图。将木工房、钢筋加工间、砂浆搅拌场等大部分产生高 噪声的作业点合理的布置于施工区域的东面，并在项目边界上架设 2.5-3m 的隔声挡墙， 有效利用施工场区的距离衰减作用，减少对附近敏感点的影响。

⑷ 合理安排施工时间，禁止夜间施工。

⑸ 合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。

⑹ 最大限度地降低人为噪音；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输 车辆进入现场应减速、并控制汽车鸣笛等。

综上所述，项目施工期阶段，建设单位必须严格落实本环评提出的对施工期噪声的 治理措施要求，在保证实现施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）标准限值要求的前提下，可降低施工噪声的影响。

5.1.4 固体废物环境影响分析

施工期固废包括施工过程产生的建筑废料及施工人员产生的生活垃圾。

1、建筑废料

建筑施工过程中产生的工程废料，一部分具有回收利用价值，可回收利用。如废模 块、钢材、木材下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等；而另一部分如废沙石、混凝 土等建筑材料废弃物没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此，无回收价值的建筑废料必须进行处理，应集 中收集，由施工单位统一运往建筑垃圾堆放场进行处置，在施工场地设置建筑废弃物临 时堆场（树立标示牌），并进行防雨、防渗漏处理。本评价建议将建筑废弃物临时堆场 设置在场区北侧，既可以方便废料的运出，又可以最大限度的减小其对外界环境的影响。

2、生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生量约为 5kg/d，施工人员产生的生活垃圾集中收集后， 由市政环卫部门统一清运，不会对环境造成影响。

综上分析，项目施工期固体废物均得到有效的处理，不会造成二次污染。

5.2 营运期环境影响预测与评价

5.2.1 大气环境影响分析

（1）污染气象特征

兰山区属暖温带季风区半湿润大陆性气候，光照充足，雨量充沛，气候适宜，四季分明。春节回暖迅速，少雨多风，空气干燥。夏季温高湿大，雨量集中，为全年降水最多季节。秋季气温下降迅速，降水变率较大。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，严寒期较长。

气温历年平均13.3℃，7月最高，1月最低。年平均日照为2357.5小时，日照时数为5、6月最多，2月最少。累年平均降水量880.2mμ，7、8月降水最多，1月降水最少。雨季一般始于6月下旬，9月初结束。平均降雪初日为12月上旬，终日为3月中旬。月平均最高气压为1018hPa（1月），最低气压为994.5 hPa（7月）。兰山区春季多东北风，最大风速4.6m/s，为年平均风速最大季节；夏季多东风、东南风，风速偏小；秋、冬两季多北风，风力大于8级者，累年平均20天左右。

（2）预测模式

根据项目情况及项目建设地块周边环境状况，结合项目所在区域污染气象特征，按 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定的方法，采取估算模式 Screen3 进行预测分析。

⑴预测因子

营运期，本项目有组织排放废气主要为有机废气（非甲烷总烃）、粉尘。

⑵污染源参数

根据前面工程分析的结果，综合考虑项目实际特点和本项目区域气象条件等因素， 确定本次预测分析有机废气（非甲烷总烃）、粉尘的排放参数，具体见表 5-2。

表 5-2 大气污染物排放源强情况

| 污染物 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 烟气出口 速度 | 烟气出口 温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气（非 甲烷总烃 | 15m | 0.75m | 10.09m/s | 313K | 7200h | 正常工况 | 0.012924g/s |
| 粉尘 | 15m | 0.75m | 5.12m/s | 293K | 7200h | 正常工况 | 0.001620g/s |

⑶其它参数

预测模式中的其它参数确定采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008） 中推荐值。

（3）大气环境影响预测

本次评价采用大气预测推荐模式中的估算模式 Screen3 进行预测分析，通过软件预 测，估算模式计算结果见下表。

表 5-3 估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离 D（m） | 有机废气 （非甲烷总烃） | 粉尘 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 (mg/m3 ) | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 (mg/m3 ) | 浓度占标率 （%） |
| 100 | 0.001018 | 0.051 | 0.000248 | 0.028 |
| 200 | 0.001260 | 0.063 | 0.000298 | 0.033 |
| 300 | 0.001334 | 0.067 | 0.000313 | 0.035 |
| 400 | 0.001289 | 0.064 | 0.000266 | 0.030 |
| 500 | 0.001166 | 0.058 | 0.000284 | 0.032 |
| 600 | 0.001114 | 0.056 | 0.000300 | 0.033 |
| 700 | 0.001075 | 0.054 | 0.000293 | 0.033 |
| 800 | 0.001050 | 0.053 | 0.000277 | 0.031 |
| 900 | 0.000997 | 0.050 | 0.000262 | 0.029 |
| 1000 | 0.000932 | 0.047 | 0.000266 | 0.030 |
| 1100 | 0.000864 | 0.043 | 0.000262 | 0.029 |
| 1200 | 0.000800 | 0.040 | 0.000255 | 0.028 |
| 1300 | 0.000742 | 0.037 | 0.000247 | 0.027 |
| 1400 | 0.000689 | 0.034 | 0.000237 | 0.026 |
| 1500 | 0.000641 | 0.032 | 0.000228 | 0.025 |
| 1600 | 0.000598 | 0.030 | 0.000218 | 0.024 |
| 1700 | 0.000569 | 0.028 | 0.000208 | 0.023 |
| 1800 | 0.000580 | 0.029 | 0.000199 | 0.022 |
| 1900 | 0.000588 | 0.029 | 0.000190 | 0.021 |
| 2000 | 0.000592 | 0.030 | 0.000182 | 0.020 |
| 2100 | 0.000590 | 0.029 | 0.000174 | 0.019 |
| 2200 | 0.000586 | 0.029 | 0.000166 | 0.018 |
| 2300 | 0.000581 | 0.029 | 0.000159 | 0.018 |
| 2400 | 0.000575 | 0.029 | 0.000153 | 0.017 |
| 2500 | 0.000568 | 0.028 | 0.000146 | 0.016 |
| 2600 | 0.000561 | 0.028 | 0.000141 | 0.016 |
| 2700 | 0.000553 | 0.028 | 0.000135 | 0.015 |
| 2800 | 0.000545 | 0.027 | 0.000130 | 0.014 |
| 2900 | 0.000537 | 0.027 | 0.000125 | 0.014 |
| 3000 | 0.000528 | 0.026 | 0.000121 | 0.013 |
| 3500 | 0.000481 | 0.024 | 0.000102 | 0.011 |
| 4000 | 0.000439 | 0.022 | 0.000088 | 0.010 |
| 4500 | 0.000401 | 0.020 | 0.000077 | 0.009 |
| 5000 | 0.000368 | 0.018 | 0.000068 | 0.008 |
| 下风向最大浓度 | 0.001334 | 0.067 | 0.000321 | 0.036 |
| 浓度占标准10%距源最远 距离D10%(m) | / | / |

本次影响预测以估算模式得出的数据为预测数据，有机废气的最大地面浓度为： 0.001334mg/m3 ， 此 点 距 离 有 机 废 气 排 气 筒 300m； 粉 尘 的 最 大 地 面 浓 度 为 ： 0.000321mg/m3，此点距离排气筒 263m。

本项目所在区域主导风向为北风，排气筒位于生产车间北侧，废气的排放主要影响 项目南侧的敏感点，根据外环境关系图可知：本项目南侧 500m 无敏感点。在排气筒的 下风向，有机废气的最大地面浓度贡献值为 0.001334mg/m3，粉尘的最大地面浓度贡献 值为 0.000321mg/m3，本项目排放废气对环境贡献值均很小，叠加本底值后，有机废气、 粉尘仍然达标。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目只要确保环保设 施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，本项目对周围敏感点大气环境影响不 大。

（4）大气环境防护距离

针对本项目有机废气（非甲烷总烃）的无组织排放部分，本次环评计算其大气环境 防护距离，本项目无组织排放参数见表 5-4。

表 5-4 大气环境防护距离计算参数

| 污染物 | 有机废气（非甲烷总烃） |
| --- | --- |
| 面源有效高度 | 10m |
| 面源宽度 | 25m |
| 面源长度 | 50m |
| 排放速率 | 0.07389kg/h |
| 评价标准 | 2.0mg/m3 |

经过《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008 推荐的软件计算，本项目有机 废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

卫生防护距离是指：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自 生产单元（生产区、车间或工段）边界，到居住区满足 GB3095 与 TJ36 规定的居住区 容许浓度限值所需的最小距离。

运行期：本项目将产生有机废气（非甲烷总烃）的无组织排放，有机废气中主要包 含非甲烷总烃。因此，需要划定无组织排放源的卫生防护距离。

本项目根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定， 无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。

表 5-5 无组织排放气体的卫生防护距离

| 污染物 | 年平均风速(m/s) | 卫生防护距离计算值（m） | 提级后（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机废气（非甲烷总 烃） | 1.1 | 1.655 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定，本项 目的卫生防护距离是以生产车间所在地为边界 50m 的包络线区域。

根据外环境关系图可知：本项目周围的敏感点均位于卫生防护距离之外。环评要求 本项目以生产车间所在地为边界 50m 的包络线区域内，不得建设居住小区、学校、医院、 敬老院等敏感项目。

综上，项目所在区域地形开阔，易于扩散，在采取严格的废气治理措施后，本项目 排放的废气对周围外环境影响很小。

5.2.2 地表水环境影响分析

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水，食堂废水；生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。

本项目生产废水主要为少量的超声波清洗废水，主要污染物为 SS，因此生产废水 和生活废水可以一并进入预处理池处理后排入园区污水管网。

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房 建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业 园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入淮口工业污水处理厂（成阿工业园区污水处理厂），处理 并达到《山东临沂流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表 1 中工业园 区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入柳青河。

本项目拟依托《机电、新材料产业园区厂房建设项目》已建的生活污水预处理池， 总容积为 550m3，本项目的废水产生量较小（1.48m 3 /d），现有的预处理池能够满足本项 目废水的处理需要，预处理池由成都浩旺成阿工业投资有限公司统一管理。

综上，本项目位于临沂市兰山区半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，项目不涉及饮用水源保护区，本项目废水能够实现达标排放，项目废水排放对区域地表水 环境影响较小。

5.2.3 地下水环境污染防治措施

本项目涉及地下水污染的主要构筑物包括机油润滑油存放区、危废暂存间、预处理 池、隔油池以及污水管道。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目分区防控措施 应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技 术要求，详见下表。

表 5-6 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目涉及构筑物 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄 漏后，不能及时发现和处理。 | 机油润滑油存放区、危废暂存 间、预处理池、隔油池 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄 漏后，可及时发现和处理。 | 污水管道 |

表 5-7 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 | 本项目涉及构筑物 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。 | 项目所在地出露地层属第四系上更 新统，场地地下基 础之下第一岩(土)层为黄褐色-浅黄 色粉砂质粘土、粉质砂土、中、细 砂，递变成砂砾卵石层， 厚 4-5m，且分布连续、稳定，渗透 系数 1.2×10-6～6.0×10-5 cm/s。因此， 确定包气带防污性能为“中”。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb渗透系数 K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 1×10-6 cm/s |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

表 5-8 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污 性能 | 污染控制难易 程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有 机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有 机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

非正常情况下，本项目产生的废水和危废等可能会污染地下水，由于地下水污染不 可逆，一旦受到污染很难恢复。因此企业必须按照设计要求，采取完善的环保措施，严 格管理，施工时选择有资质的监理公司监理，保证施工质量，防范可能对区域浅层地下 水造成的污染。同时，在营运期，应做好地下水定期监测工作，保护好当地的地下水资 《PET 塑钢带生产项目》环境影响报告书 86 源。

针对不同生产环节的的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防腐、防渗工程措 施，具体如下：

重点防渗区防渗措施为：

机油润滑油存放区、危废暂存间采取上层铺设 10-15cm 的 水泥进行硬化，并铺 2mm 厚高密度聚乙烯。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗 技术要求达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。

一般防渗区防渗措施为：

预处理池、隔油池以及厂区其他地面采取上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗技术要求达到等效黏土防渗 层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。

根据现场调查：本项目租用的厂房内地面上层铺设了 10-15cm 的水泥进行硬化，能 满足一般防渗要求。环评要求在机油润滑油存放区、危废暂存间加铺 2mm 厚环氧树脂 静电地坪漆或者 2mm 厚高密度聚乙烯。

本项目应加强污水管网和预处理池的维护管理，污水管网委托专业公司定期检查探 漏，定期清通，保证管道通畅。预处理池定期清掏，避免堵塞。

综上所述，通过采取以上措施后，项目建设对地下水的影响不明显。

5.2.4 声环境影响分析

1、噪声源分析

本项目噪声主要来自预烘干机、干燥塔、单螺杆挤出机、牵引机、拉伸机、各个烘 箱、储带机、收卷机、切断机、破碎机、冷却塔、风机、空压机、水泵等各个设备产生 的噪声，以及进出厂区的车辆产生的噪声。

2、预测模式

根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。

噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)-(L

式中：LA(r)——距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源 ro 处的 A 声级，dB(A)；

ro.r——距声源的距离，m；

(L——其它衰减因子，dB(A)。

噪声叠加公式：( 101 g ( n L 100.1 Li

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第 i 个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

3、预测结果及评价

预测结果见表 5-9。

表 5-9 噪声预测结果

| 预测点 | 距离厂界 （m） | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 1 | 1 | 56.8 | 44.9 | 53 | 53 | 58.3 | 53.6 | 65 | 55 |
| 2 | 1 | 57.3 | 45.3 | 50 | 50 | 58.0 | 51.3 | 65 | 55 |
| 3 | 1 | 56.4 | 43.8 | 53 | 53 | 58.0 | 53.5 | 65 | 55 |
| 4 | 1 | 56.3 | 43.2 | 52 | 52 | 57.7 | 52.5 | 65 | 55 |

从预测结果可知，通过隔声、消声、减震、距离衰减等措施，周边场界噪声能达到 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，环评要求合理 布置设备，采取隔声、减震措施，在厂界周围种植高大乔木，最大限度降低本项目噪声 对外环境的影响。

4、营运期噪声影响减缓措施

运营时建设单位采取的噪声防治措施如下：

①设备选型时，尽量选择相对生产噪声较小的合适的生产设备。

②风机采取减震支架，进出气口采用消声器进行消声处理。水泵采取减震，管道采 取包扎措施。空压机采用螺杆式空压机，并设置在专用隔声房内。破碎机设置减震基座， 并设置在专用隔声房内。冷却塔采取风冷方式制冷，并设置在专用隔声房内。

③生产时尽量将车间门窗关闭。

④运行中注意各种机械设备日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常 升高的问题。

⑤对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。

⑥在本项目周围种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐 射传播。 通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中规定的 3 类标准限值。因 此，本项目对周围声环境影响较小。

5.2.5 固体废物环境影响分析

本项目产生的固废主要有办公生活垃圾；食堂隔油池产生的废油脂；预处理池产生 的污泥。

本项目挤出机末端更换过滤网片产生的废过滤网片；开机、停机以及拉伸工序产生 的不合格品；包装工序产生的废包装材料；真空清洗炉产生的废料；布袋除尘器产生的 除尘灰；机修产生的废矿物油和废棉纱手套；活性炭吸附装置产生的废活性炭。

（1）一般固废

本项目的办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门定期清运；食堂废油脂交由有资 质的单位处置。

废包装材料交由废品回收站回收处理；废过滤网片经过清洗后全部回用；真空清洗 炉产生的含有杂质的 PET 废料和除尘灰交由废品回收站回收处理；不合格品经过破碎机 破碎后作为原料回用。

（2）危险固废

根据《国家危险废物名录》（2016 年）：废活性炭属于危险废物，废物类别及代码为 HW49（900-041-49）；废矿物油（废机油和废润滑油）和废棉纱手套属于危险废物，废 物类别及代码分别为 HW08（900-214-08）和 HW49（900-041-49）。

本项目产生的废矿物油、废棉纱手套和废活性炭属于危险废物。环评要求：危废的 收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明详细标明危废的名 称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危废的 转移必须填写报告单，转移过程中，报告单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将 其排污环境中，做到对危废全过程的严格管理；危废最终交给有资质的单位回收利用和 安全处置。

本项目成品区的西北侧设危废暂存间 1 个，占地面积 5m2，通过容器盛装废矿物油、 废棉纱手套和废活性炭，并按照相关要求采取三防（防雨、防渗、防流失）措施，废矿 物油、废棉纱手套和废活性炭在危废暂存间内暂存，定期将产生的危废交有资质单位处 置。

综合上述分析，在采取妥善、合理的污染防治和处置措施后，本项目固废不会对环境造成直接不利影响。

5.3 环境风险分析

5.3.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目 建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引 起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合 理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水 平。

5.3.2 评价等级和范围

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，本项目生产过程中所用原辅 材料未涉及该标准表 1 和表 2 所规定的物质，因此，本项目不存在重大危险源。 由于本项目位于临沂市兰山区半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内属于非环境敏感地区，依据风险评价工作等级划分依据，本项目环境风险评价等级为二级。 根据导则，风险评价二级评价进行风险识别，源项分析和对事故影响进行简要分析，提 出防范、减缓和应急措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2004），并结合本工程的具体情 况，风险评级范围确定为以本项目为源点的 3km 的范围。

5.3.3 风险识别

1、风险识别的范围和类型 风险识别范围包括：生产设施风险和生产过程中涉及的物质风险。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因分火灾、爆炸和泄漏三类。

2、本项目风险事故的识别

（1）生产过程所涉及的物质风险识别 本项目使用的废弃的矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料、不合格品破碎料、色母、增 韧剂以及 PET 塑钢带等属于易燃物质。

（2）生产设施风险识别 本项目生产设施不会造成火灾、爆炸和泄漏。有机废气的处理装置出现事故会造成 废气的超标排放。

5.3.4 风险管理

1、风险防范措施

对于有机废气的处理装置的事故排放，环评要求：建设单位在生产过程中，注意环 保设施的日常维护，以保证环保设施的正常稳定运行；出现事故排放，应立即停产，并 对环保设施进行维修后方能继续生产；建设单位应加强对排污设施污染物排放的自行监 测，配合环保部门的例行监测，以便及时发现问题。

本项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，应在原料、成品以及 半成品堆放区等有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器，做好防火措施。

火灾风险 防范措施具体如下：

（1）安全技术对策

①严格按照国家规范的要求进行设计和投入使用

在设计和建设过程中就要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计、施工。充 分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据各车 间的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消 防给水系统，从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。在设计过程中，要着眼于物资 储存量大、消防用水量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能，重点规划布置库区 的防火间距、消防车道、消防水源等。

②严格按照国家规范的要求设置车间的电气线路

车间电气线路应穿金属管或不燃型的硬质塑料管固定敷设，按规范要求选用照明灯 具。库房内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间 距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。

③加强消防设施的维护与保养

环评要求在本项目的原料库房和产品库房等重点防火区域设置消防栓和灭火器。要 增加消防投入，不能重经济效益轻消防安全，忽略必要的消防资金投入，加强消防设施 的日常维修保养，提高消防设施的合格率和完好率，使其保持在良好的性能状态。同时 要按照国家规范的要求设置安装避雷装置，并在每年雷雨季节前测试一次，保证完好。

本项目管理人员应加强厂区内的生产管理，定期排查火灾安全隐患，做到防患于未 然。对于原料、成品以及半成品等易燃物品集中堆放地应该加强监督检查，切断火源，配备足够的灭火器等消防应急器材，对于本项目产生的除尘灰、废包装材料应及时交由 废品回收站处理。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目室外消防栓和室内消防栓用水 量均为 10L/s，消防延续时间按 0.5h 计算，一次火灾最大消防用水量为 36m 3。在园区北侧绿化带内设 置 1 座消防废水收集池，容积约为 500m3。本项目依托其消防废水收集池。消防废水收 集并经处理后达标外排。消防废水收集池位于在整个厂区的最低点，能保证事故消防废 水的自流汇入，消防废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标 准后排入园区污水管网。

（2）安全教育对策

安全教育的主要目的是强化人的安全意识，具备相应的安全知识，形成科学的安全 观，领会安全生产方针政策，执行和遵守安全法规制度纪律，掌握安全管理知识和安全 技术及技能。安全教育形式上可分为各级管理人员的安全教育和职工的安全。管理人员 特别是上层管理人员对企业的影响是重大的，其管理水平的高低，安全意识的强弱，对 安全的重视与否，直接决定企业的安全状态。

（3）安全管理对策

要落实消防安全责任制，要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共 和国消防法》等法律法规，切实提高易燃易爆品相关企业对安全消防工作社会化和主体 地位的认识，增强责任意识和安全意识，进一步落实车间的消防安全责任制，法定代表 人是企业安全生产的第一责任人。各级岗位要按照“有岗必有责”的原则制定切实可行的 安全生产责任制，形成一级抓一级，层层抓安全的体制。其次，要严格各项规章制度。 仓库的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人 员的管理和查处，要进行经常性的消防安全教育，特殊工种人员要持证上岗，严格人员、 车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、 货物堆放制度、巡查制度。

2、应急预案

根据原国家环保局（90）环管字 057 号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各 有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止 重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。它包括应急状态 分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等，其内容列于表 5-10。

表 5-10 拟建项目突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 目的、要求等 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 厂区（重点为车间周围区域）、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥；专业救援队伍——负责事故控 制、救援、善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备 与材料 | 车间：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料。主要为供水消防和通 风设施、喷水设备等 |
| 7 | 应急通讯、通知 和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及 事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进 行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防范措施、 清除泄漏措施方 法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物， 降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、 撤离组织计划、 医疗救护与公众 健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置 人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制 定、撤离组织计划及救护 受伤人员现场救护、医院救治：制定伤亡人员的转移路线、方法，现场 处置措施，进入医院前的抢救措施，确定救治医院，提供受伤人员的致 伤信息 |
| 11 | 应急状态终止与 恢复措施 | 应急状态终止与 恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训（包括自救方法等）和发布有关信 息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管 理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

综上所述，该项目环境风险处于可接受水平，本报告提出的风险防范措施和应急预 案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。

第六章 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染防治措施

本项目在建设期间将不可避免地对周围环境产生负面影响，项目建设方应委托第三方机构对项目的施工期进行环境监理，落实各项环保措施，尽量把本项目对周围环境的不良影响减少到最低、最轻程度。

6.1.1 废气污染防治措施

本项目施工期产生的主要废气污染物是扬尘以及少量的机械废气和油漆废气。

1、施工期扬尘

为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①在施工中应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易 产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在周围的渣土尽快清除。

②施工现场采用挡板或密目安全网，减少拆卸和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低 粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免 产生扬尘。

③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面。

④项目对建筑内部进行改造时，风速大小对其施工影响不大，若进行建筑外部装修 时，应考虑风速的限制，风速大于 3m/s 时应停止室外装修施工。

⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃建材堆场及 时清运，堆场必须以毡布覆盖，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时外运。

同时，施工扬尘必须按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）施工， 防止扬尘污染，减少施工扬尘对环境的影响程度。

采取以上措施后，项目施工期施工扬尘对周边环境空气的影响很小，扬尘处理措施 技术、经济可行。

2、其他废气

①施工机械排放的燃油废气 施工期间，做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞；在施工期内多 加注意施工设备的维护，使其处于正常的运行状态。

②装修阶段的油漆废气油漆废气主要产生于室内外装修阶段，油漆废气排放属于无组织排放，是一个缓慢 挥发的过程，对周围环境的影响不大。 综上，本项目燃油废气和油漆废气的处理措施技术、经济可行。

6.1.2 噪声防治措施

由于各施工机械噪声大多在 80dB（A）以上，为使其能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，须采取减缓措施，其具体治理措施如下：

⑴ 施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。

⑵ 对施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时 围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑶ 合理设计施工总平面图。将木工房、钢筋加工间、砂浆搅拌场等大部分产生高 噪声的作业点合理的布置于施工区域的东侧，并在项目边界上架设 2.5-3m 的隔声挡墙，有效利用施工场区的距离衰减作用，减少对周围环境的影响。

⑷ 合理安排施工时间，禁止夜间施工。

⑸ 合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。

⑹ 最大限度地降低人为噪音；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输 车辆进入现场应减速、并控制汽车鸣笛等。

总之，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。施工期噪声的处理措施技术、经 济可行。

6.1.3 水污染防治措施

施工期污水主要有施工生产废水和生活污水，施工单位采取下列减缓措施，以使施 工活动对水环境的影响减少到最小限度。

1、生活废水

施工过程中产生的生活污水经预处理池收集处理后，进入工业污水处理厂。因 此，本项目施工期生活污水不会对当地水环境产生明显不利影响。

2、施工废水

施工废水中污染因子 SS 浓度较高，随意排放易污染环境。因此，项目在施工期间应设置临时沉砂池，通过沉砂池处理后，全部回用，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 采取上述措施后，施工期的废水不会对地表水环境产生明显影响，废水的处理措施技术、经济可行。

6.1.4 固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要有建筑废料和施工人员生活垃圾。

项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处 理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类 回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂 土等应集中堆放，定时清运到临沂市政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、 填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。本评价建议将建筑废弃物临时堆场设置在 场区北侧，既可以方便废料的运出，又可以最大限度的减小其对外界环境的影响。

施工人员产生的生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运，以避免对区域环 境空气和地下水环境质量构成潜在的影响。

由上述分析可知，在采取上述防治对策后，施工期固废对周边环境的影响很小，施 工期固废的处理措施技术、经济可行。

6.2 营运期污染防治措施

6.2.1 废气污染治理措施

（1）粉尘

运行期，本项目产生的粉尘主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生 的粉尘。预烘干机的仓顶进料和预烘干过程将产生少量的粉尘，干燥塔的仓顶进料和干 燥过程将产生少量的粉尘。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的投料、预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气， 风机风量分别为 200m 3 /h，2000m3 /h，480m 3 /h，产生的粉尘通过管道收集。不合格品的 破碎采用风管收集粉尘，破碎机风量为 100m3 /h。本项目收集的所有粉尘经过布袋除尘 器除尘后通过 1 个 15m 高的排气筒排放。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放 限值可知：粉尘的最高允许排放浓度为 20mg/m3，经布袋除尘器处理后，本项目排放的 粉尘满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值，能实现达标排放。

（2）有机废气（非甲烷总烃）

项目投入运营后，产生的有机废气主要为预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、 出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序产生的有机废气。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气，风机风 量分别为 2000m3 /h，480m 3 /h，产生的有机废气通过管道收集，预烘干和干燥产生的废 气中有粉尘和有机废气，因此预烘干和干燥的废气应首先经过布袋除尘处理。

本项目在 PET 塑钢带每条生产线的过滤（更换过滤网片）和出模、烘箱加热（5m 烘箱、4m 烘箱、定型烘箱）工序的有机废气产生点设置 4 个引风集气罩，风机风量分 别为 2000m3 /h，200m 3 /h，200m3 /h，200m3 /h。本项目在废过滤网片的真空清洗工序的 有机废气产生点设置 1 个引风集气罩，风机风量分别为 100m3 /h。

本项目拟将所有集气罩收集的和管道收集的有机废气经 UV 光催化+活性碳吸附装 置处理（总的去除效率达 93%以上）后，通过 1 个 15m 高排气筒排放。本项目集气罩 的收集效率为 90%，收集有机废气的风机实际总风量为 16040m 3 /h（由于投料工序和粉 碎工序收集粉尘的风量为 700m 3 /h，这一部分风量一并进入有机废气中，因此收集有机 废气的风机实际风量为：15340+700=16040m 3 /h），环评要求应及时抽引加工过程中产生 的有机废气。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限 值可知：有机废气（非甲烷总烃）的最高允许排放浓度为60mg/m3，经UV光催化+活性 炭吸附装置处理后，本项目排放的有机废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，能实现达标排放。另外，环评要求在 生产车间安装通风换气装置，以保证员工良好的工作环境。

（3）油烟

本项目食堂厨房将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质 及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。

本项目食堂拟采用油烟净化器去除食堂产生的油烟，油烟经排气筒排放至办公生活 楼顶楼（3 层），经过油烟净化器处理后能够达到《饮食业油烟排放标准》中 2.0mg/m3 的标准限值要求。

本项目粉尘和有机废气排放共用 1 个排气筒，食堂油烟排放设置 1 个排气筒，排气筒均为 15m，排气筒的具体位置见附图。

综合上述分析，环评认为本项目采取的废气治理措施是技术、经济可行的。

6.2.2 噪声防治措施

1、噪声治理措施

①设备选型时，尽量选择相对生产噪声较小的合适的生产设备。

②风机采取减震支架，进出气口采用消声器进行消声处理。水泵采取减震，管道采 取包扎措施。空压机采用螺杆式空压机，并设置在专用隔声房内。破碎机设置减震基座， 并设置在专用隔声房内。冷却塔采取风冷方式制冷，并设置在专用隔声房内。

③生产时尽量将车间门窗关闭。

④运行中注意各种机械设备日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常 升高的问题。

⑤对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。

⑥在本项目周围种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐 射传播。

2、噪声治理措施可行性论证

通过采取隔声、消声、减振等措施后，噪声源可降噪 10-30dB(A)。环评认为项目采 取的噪声控制措施技术、经济可行。

6.2.3 水环境污染防治措施

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水，食堂废水；生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。

本项目生产废水主要为少量的超声波清洗废水，主要污染物为 SS，因此生产废水 和生活废水可以一并进入预处理池处理后排入园区污水管网。

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房 建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业 园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂处理并达到《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入罐区地坪下渗。本项目拟依托《机电、新材料产业园区厂房建设项目》已建的生活污水预处理池， 总容积为 550m3，本项目的废水产生量较小（1.48m3 /d），现有的预处理池能够满足本项目废水的处理需要，预处理池统一管理。

污水处理厂可行性分析： 兰山区按规划已建成地下排水管网，雨水、污水分流排放。园区内工业废水经处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准后进入市政污水 管网，生活污水可直接排入污水管网。

工业污水处理厂主要处理兰山区现有的服装、制鞋业废水，处理工艺为“高效物化+水碱酸化+生物接触氧化”，出水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-92）一级排放标准。 目前，工业污水处理厂正在进行提标改造。提标改造内容包括原污水处理厂的技改工程、新增深度处理工程，并新增占地 12.07 亩（位于现有厂区西侧）。其中，原污水处理厂的技改工程位于现有污水处理厂内，主要内容包括：新增混凝气浮系统、原二 级水解酸化池进行改造，原一级酸化池及改造后的二级水解酸化池增加潜水推流及排泥 设施；而新增深度处理工程位于现有厂区西侧新增的 12.07 亩占地范围内，主要包括： 在建的中间水池及提升泵站改造、混凝沉淀系统、过滤池以及拟建的超滤系统、树脂吸 附脱附系统、脱附液处理系统等，以及相关配套的给排水、电气、自控、建筑、结构及 总图等工程。同时，配备相应安全、环保等公辅设施。

工业污水处理厂提标改造后废水处理规模仍为 20000m 3 /d，主要用于节能环保产业园区一期（含现有印染企业）以及节能环保产业园区二 期产生的废水，包括印染废水、综合废水等，经分类收集至现有淮口工业污水处理进行 集中处理，采用处理工艺为“已建：收集、预处理+（印染废水→混凝气浮+超磁分离+ 一级水解酸化）+二级水解酸化+传统活性污泥法（一、二、三级好氧）+沉淀→在建： 混凝沉淀+过滤→拟建：超滤+树脂系统+消毒”处理工艺处理达《山东省江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相应标准限值后，排入回用水池，采用溢流 式排水方式经现有排口排入柳青河《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） 的要求，能满足进入半程镇工业污水处理厂管网接管水质的要求。本项目废水排放量较小，工业污水处理厂尚有足够余量，完全有能力接纳本项目产生的废水。

因此，本项目采取的污水处理措施技术、经济可行。

6.2.4 固体废物污染防治措施

（1）一般固废

本项目的办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门定期清运；食堂废油脂交由有资 质的单位处置。 废包装材料交由废品回收站回收处理；废过滤网片经过清洗后全部回用；真空清洗 炉产生的含有杂质的 PET 废料和除尘灰交由废品回收站回收处理；不合格品经过破碎机 破碎后作为原料回用。

（2）危险固废

根据《国家危险废物名录》（2016 年）：废活性炭属于危险废物，废物类别及代码为 HW49（900-041-49）；废矿物油（废机油和废润滑油）和废棉纱手套属于危险废物，废 物类别及代码分别为 HW08（900-214-08）和 HW49（900-041-49）。 本项目产生的废矿物油、废棉纱手套和废活性炭属于危险废物。环评要求：危废的 收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明详细标明危废的名 称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危废的 转移必须填写报告单，转移过程中，报告单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将 其排污环境中，做到对危废全过程的严格管理；危废最终交给有资质的单位回收利用和 安全处置。 根据调查，本项目周边可以处理本项目产生的危险废物的单位如下表。建设单位应 选择本项目周边的有资质的危险废物处理单位对本项目产生的危废进行妥善处置。

本项目成品区的西北侧设危废暂存间 1 个，占地面积 5m2，通过容器盛装废矿物油、 废棉纱手套和废活性炭，并按照相关要求采取三防（防雨、防渗、防流失）措施，废矿 物油、废棉纱手套和废活性炭在危废暂存间内暂存，定期将产生的危废交有资质单位处 置。

综合上述分析，本项目各类废物去向明确，处理得当，因此环评认为项目采取的固 废治理措施技术、经济可行。

6.3 环保投资

本项目总投资 500 万元，环保投资为 60.7 万元，环保投资占总投资的 12.14%。环 保措施及投资见表 6-2。

表 6-4 本项目环保措施及其投资一览表

| 项目 | 建设内容 | 环保投资 | （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 粉尘和有机 废气 | 集气罩或者管道收集+袋式除尘器+UV 光催化+ 活性碳吸附装置+15m 高的排气筒，1 套 | 35 | 新建 |
|  | 油烟 | 油烟净化器+排气筒，1 套 | 1 | 新建 |
| 废水治理 | 生活废水 | 在园区内共设置有 11 座预处理池，总容积约 550m3 | 0 | 依托 |
|  |  | 隔油池 1 个，0.5m3 | 0.5 | 依托 |
|  | 生产废水 | 少量的超声波清洗废水接入预处理池，与生活废 水一并处理 | 0 | 依托 |
| 噪声治理 | 生产噪声 | ②风机采取减震支架，进出气口采用消声器进行 消声处理。水泵采取减震，管道采取包扎措施。 空压机采用螺杆式空压机，并设置在专用隔声房 内。破碎机设置减震基座，并设置在专用隔声房 内。冷却塔采取风冷方式制冷，并设置在专用隔 声房内。注意各种机械设备日常维护，加强厂区 周围绿化 | 8 | 新建 |
| 固废处置 | 一般固废 | 设置 | 1 | 个生活垃圾收集桶 |
|  | 危险废物 | 本项目成品区的西北侧设危废暂存间 1 个，占地 面积 5m2，通过容器盛装废矿物油、废棉纱手套 和废活性炭，并按照相关要求采取三防（防雨、 防渗、防流失）措施 | 5 | 新建 |
| 地下水防治 | 分区防渗 | 本项目租用的厂房内地面上层铺设了 10-15cm 的水泥进行硬化，能满足一般防渗要求。环评要 求在机油润滑油存放区、危废暂存间加铺 2mm 厚环氧树脂静电地坪漆或者 2mm 厚高密度聚乙 烯。 | 5 | 新建 |
| 环境风险 | 消防水池 | “机电、新材 料产业园区厂房建设项目”在园区北侧绿化带内 设置 1 座消防水池，容积约为 500m3。本项目依 托其消防水池。 | 0 | 依托 |
|  | 消防废水收 集池 | “机电、新材 料产业园区厂房建设项目”在园区北侧绿化带内 设置 1 座消防废水收集池，容积约为 500m3。本 项目依托其消防废水收集池。 | 0 | 新建 |
| 施工期环保 措施 | 噪声、扬尘等 | 围挡、合理布置、合理安排施工时间、洒水、车 辆冲洗等 | 6 | 新建 |
| 绿化 | 依托现有厂区绿化 | 0 | 依托 |
| 合计 |  | 60.7 |  |

第七章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析，其目的在于衡量建设项目所需要的环保投资和能收到的环 保效益，以评价建设项目的环境经济可行性。即估算用于控制污染所需要投资费用，可能收到的环境、经济及社会效益，以达到在增加新的投资项目、扩大生产、提高经济效 益的同时，不造成区域范围内的环境质量恶化和降低，做到经济效益、社会效益和环境 效益的统一。

7.1社会经济概况

7.1.1经济概况

2017年全区实现生产总值936.8亿元，按可比价格计算，增长7.5%，其中，第一产业增加值8.5亿元，增长3.6%；第二产业增加值438.3亿元，增长4.3%；第三产业增加值490.0亿元，增长10.7%。宏观经济运行呈现出三个特点：一是产业结构不断优化，三次产业增加值占比优化为0.9:46.8:52.3，第三产业占比同比提升1.8个百分点；二是全年经济稳中有升，一季度、上半年、前三季及全年的GDP增幅分别为6.8%、7.2%、7.1%和7.5%，经济发展增幅呈整体上升趋势；三是运行质量不断提升，国、地税收入占GDP比重由上年的12.6%提升道13.1%，提升0.5个百分点。

7.1.2农业

农业生产形势良好。粮食再获丰收，全区粮食总产量大17.2万吨，增长6.6%。全区肉类总产量31295吨，下降7.6%，其中：猪肉18327吨，增长10.7%牛肉2092吨，增长46%；羊肉306吨，增长35.3%；禽肉10569吨，下降318%；禽蛋8221吨，下降36%。

优质农产品基地品牌建设取得新突破。改造提升优质农产品基地5万亩，新建优质农产品标准园5处、现代农业示范园6处，创建省级标准化基地2处。

7.1.3工业

工业生产平稳增长。全区规模以上工业增加值增长3.8%，增速较上年回落6.3个百分点。551家规模以上工业企业完成工业总产值2041.9亿元，增长1.1%，其中、轻工业完成产值714.7亿元，下降3.7%；重工业完成产值1327.2亿元，增长3.8%。全区规模以上工业31个行业大类中有21个行业总产值实现同比增长，增长面为67.7%。

骨干企业支撑工业经济总量。产值50亿元以上企业6家，完成工业产值641.亿元，增长4.4%，占全区工业总产值的31.4%；产值10-50亿元企业有17家，完成工业产值305.5亿元，增长3.4%，占全区工业总产值的15.0%；产值5-10亿元企业有35家，完成工业产值227.5亿元，增长18.3%，占全区工业总产值的11.1%。

五大主导产业二升三降。全区五大主导产业涉及规模以上企业371家，完成工业产值1535.3亿元，下降2.1%，占规模以上工业总产值的75.2%。其中，40家农副食品及 食品加工企业完成产值448.2亿元，下降6.5%，占全部规模以上工业企业的22%；258家木业企业完成产值632.8亿元，增长2.1%，占全部规模以上工业企业的31%；21家冶金企业完成产值104.1亿元，下降24.1%，占全部规模以上工业企业的5.1%；43家机械企业完成产值200亿元，增长13.8%，占全部规模以上工业企业的9.8%；9家医药企业完成产值150.2亿元，下降3.4%，占全部规模以上工业企业的7.4%。

7.1.4 科技、文化、教体、卫生及计划生育

科技创新不断发展。2017年度，全区专利申请2631件，增长10.5%，其中，发明专利申请573件，全省第32位，下降22%；实用新型专利申请1408件，增长20.2%；外观设计专利申请650件，增长31%。专利授权1514件，增长37.9%，其中，发明专利授权193件，全省第20位，增长22.2%；实用新型授权866件，增长36.6%；外观设计授权455件，增长48.7%。

文化事业健康发展。文化阵地建设不断加强，全区共建成综合性文化服务中心276处、镇级历史文化展示室11处，文化小广场实现行政村全覆盖。组织卡纸送戏下乡活动586场次，播放公益电影3384余场，观众人数达百万人次。目前，全区拥有区级公共图书馆1个，档案馆1个群众艺术团1个，文化馆1处，文物所1个，文化艺术研究室1个。公共图书总藏书量33.2万册。

教体水平不断提高。兰山区市全国义务教育发展基本均衡县区、山东省教育工作示范区、山东省学前教育先进区。全区现有各级各类幼儿园748所，各级各类中小学159所（其中公办小学117所、初中26所、高级中学4所，区职业中学、教师进修学校、中小学生综合实践基地各1处、民办中小学9所），中小学在校学生25.9万人，在岗教职工10748人。全区现有省级规范化学校24处、市级规范化学校73处，省级教学示范校7处、市级教学示范校22处。

卫生与计划生育工作逐步加强。一是积极开展系列示范创建活动。兰山区成功创建“国家级慢性病综合防控示范区”、“山东省卫生计生综合监督示范区”、“山东省健康促进示范区”。目前，全区辖区内拥有医院66家，卫生院9家，服务中心5处，共拥有病床床位14172张，卫生技术人员15075人。二是健康扶贫工作成效明显。为全区困难群众建档立卡9707份、免费体检7377人、制作发放兰山区居民健康卡、扶贫明白纸1万份，开展健康会诊28次、健康教育讲座128场、发放健康小处方2.17万份。三是计划生育工作顺利开展。截至9月份，全区出生人口性别比为112.16，孕情跟踪及时率88.65%，已查处“两非”案件20例。

7.1.5 社会生活

2017年全区居民人均可支配收入25940元，增长8.1%。其中，城镇、乡村居民人均可支配收入分别为34696元和13335元，分别增长6.8%和7.8%。全区财政用于民生的支出43.53亿元，增长5.2%，占一般公共预算支出的比重达87.05%，同比提供0.1个百分点。

社会保障日益完善。就业和社会保障工作取得新进展。城镇新增就业再就业11489人，转移农村劳动力2679人次。全区参加企业基本养老保险10.42万人，失业保险4.33万人，工伤保险11.29万人，生育保险4.23万人，居民基本医疗保险85.6万人，城乡居民养老保险43.47万人；共征缴各类社会保险费19.47亿元。

7.2外部配套条件

7.2.1交通运输

兰山区内交通发达，是鲁南、苏北重要的交通枢纽，也是连接长三角、环渤海经济圈的新欧亚大陆桥东桥头枢纽，自古就有“齐鲁噤喉”的称号。陆、海、空交通便利。327国道、205国道、206国道和数条省际干道纵横交织。兖石铁路穿，京沪高速公路贯穿，并在义堂镇设有大型出入口。全区建有临沂长途汽车站、临沂火车站等大型交通枢纽设施。距临沂飞机场3公里，距日照港150公里、岚山港110公里，距济南市280公里、北京市723公里。

7.2.2给排水

（1）给水

兰山区内多年平均自产水资源总量为2.8亿m³。沂、涑等淮河水系年径流量近20亿m³，但地区分布和季节分配不平衡年际变化大。南部较多，北部较少，夏季暴涨，冬春季流量很小，上游甚至干涸。因此，地表水资源利用率较低，多年平均水资源为2.3亿m³。境内有沂河、祊河、涑河、柳青河等大小河流10余条，均属于淮河流域之沂沭泗水系，流向自北而南或自西而东。

（2）排水

该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，生活污水经污水处理厂处理后排入市政污水管网。

7.2.3 供电

临沂市电力供应充足，国网临沂供电公司隶属国网山东省电力公司，已形成以费县、临沂两座主力电厂和2座500千伏变电站为电源支撑，以220千伏坚强网架结构的坚强主网。截至到2017年6月，全市供电系统共有变电站280座，主变总容量2992万千伏安；35千伏及以上线路长度7558千米。2016年，公司售电量278.9千瓦时，居全省第四。

7.3 用地方案

该工程在临沂市兰山区半程镇永太村南，占地12650平方米。项目的实施，符合国家的相关政策和规定。

7.3.1土地利用合理性分析

1、本项目用地为工业建设用地，符合临沂市土地利用规划和土地管理的政策法规。

2、建设规模的变动会引起效益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。该项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合，符合因地制宜、集约用地的原则。

3、该项目通过统一规划建设配套设施，以及项目厂区合理设计规划，将达到解决土地和其他资源合理利用、降低成本、提高效益及更加有效利用资源的目的。

本项目按照其他工业集中区控制指标建设，建筑系数、容积率均高于规定控制指标，满足土地集约化利用控制指标要求，是土地利用较好的项目。

7.3.2 征地拆迁和移民安置规划方案

征地、拆迁、移民安置是建设项目中十分棘手的工作，其任务繁重、多变、历时长，不仅要做大量的工作，而且往往会留有一些遗留问题而造成不良社会影响，存在一定风险。

本项目不需要新征土地，内没有其他建筑内容，不存在住户征地拆迁和移民安置问题。

第八章 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

本项目在运营的过程中主要产生废水、废气和废渣，有可能对当地附近的住户和企业员工产生影响，为确保本项目的正常、稳定的运行，减轻与控制项目的不利影响，有必要加强跟项目相关的环境管理工作。

8.1.1 设立环境保护管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度， 建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关 环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人 汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培 训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的 污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控 制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明 确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护 计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

8.1.2 健全环境管理制度

按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强 日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可 行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人 员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护 的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防 止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的 管理、监督和指导。

8.1.3 本项目管理机构的环境管理工作

建议项目管理者们采取如下措施：

（1）建立环境保护管理机构（或明确环境保护责任人），从上到下建立起环境目标责任制，依据《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3 类标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值来指导和规范系统的运 行管理。

（2）建立和完善包括岗位责任制和环境管理规程在内的环境保护规章制度及分岗操作规程。

（3）聘请有经验的环保专业技术人员对工作人员进行岗前培训，培训完成后应予 以考核，确保及格才能上岗工作。

8.1.4 营运期的环境管理

营运期环境管理的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保 护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

8.1.5 总量控制的目的

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据国家及省、市规定的总量控制要求，分析确定建设项目 废气、废水、固废污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

8.1.6 污染物总量控制指标

1、废水

A、生活废水

本项目产生的生活废水主要为办公生活废水和食堂废水，生活废水产生量为 1.44m 3 /d，主要污染因子为 COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油。生活废水中 COD 约 350mg/L，BOD 约 200mg/L，SS 约 200mg/L，NH3-N 约 25mg/L、动植物油约 30mg/L。

B、生产废水

本项目废过滤网片经过真空清洗炉清洗后，采用虑条清洗机去除灰分（振动去灰）， 然后采用超声波清洗机水洗后使用，超声波清洗机的用水量为 0.05m 3 /d，超声波清洗废 水量为 0.04m 3 /d，主要污染物为 SS，SS 约 200mg/L。

本项目车间的地面采用打扫的方式清洁，无清洁废水产生。循环冷却水循环使用， 定期补充，不外排。

本项目生产废水主要为少量的超声波清洗废水，主要污染物为 SS，因此生产废水 和生活废水可以一并进入预处理池处理后排入园区污水管网。

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂，处理并达到《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园 区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入罐区地坪下渗。

（1）按环评预测核定的废水总量

①排入园区污水管网的 COD 及氨氮的总量计算

COD：1.48（m 3 /d）×300（d）×300（mg/L）÷1000000=0.1332（t/a）。

氨氮：1.48（m 3 /d）×300（d）×25（mg/L）÷1000000=0.0111（t/a）。

②排入的 COD 及氨氮的总量计算

COD：1.48（m 3 /d）×300（d）×40（mg/L）÷1000000=0.0178（t/a）。

氨氮：1.48（m 3 /d）×300（d）×3（mg/L）÷1000000=0.0013（t/a）。

（2）按排放标准核定的废水总量

本项目和全厂的所有废水排入园区污水管网的总量按照《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准进行核定，排入的总量按照《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》 （DB37/599-2006）表 1 中工业园区集中式污水处理厂水污染物排放标准的相关限值进 行核定。

①排入园区污水管网的 COD 及氨氮的总量计算

COD：1.48（m 3 /d）×300（d）×500（mg/L）÷1000000=0.222（t/a）。

氨氮：1.48（m 3 /d）×300（d）×45（mg/L）÷1000000=0.020（t/a）。

②排入沱江的 COD 及氨氮的总量计算

COD：1.48（m 3 /d）×300（d）×40（mg/L）÷1000000=0.0178（t/a）。

氨氮：1.48（m 3 /d）×300（d）×3（mg/L）÷1000000=0.0013（t/a）。

2、废气

（1）粉尘

运行期，本项目产生的粉尘主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生 的粉尘。预烘干机的仓顶进料和预烘干过程将产生少量的粉尘，干燥塔的仓顶进料和干 燥过程将产生少量的粉尘。

本项目矿泉水瓶和饮料瓶、塑钢带回料、不合格品破碎料均为破碎料，破碎料为片 料，大多直径约为 1-2cm 左右，但是片料中含有少量细微颗粒，在投料、预烘干、干燥 等工序产生的粉尘量按照 0.1%估算，粉尘的产生量约为 4.07t/a。

本项目开、停机阶段、一次拉伸、二次拉伸、三次拉伸以及后水槽冷却均会产生不 合格品，产生的不合格品需要经破碎后回用，破碎后的不合格品直径约为 14mm 左右， 破碎产生的粉尘量按照 0.1%估算，粉尘的产生量约为 0.08t/a。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的投料、预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气， 风机风量分别为 200m 3 /h，2000m3 /h，480m 3 /h，产生的粉尘通过管道收集。不合格品的 破碎采用风管收集粉尘，破碎机风量为 100m3 /h。本项目收集的所有粉尘经过布袋除尘 器除尘后通过 1 个 15m 高的排气筒排放，收集粉尘的总风量为 8140m 3 /h，布袋除尘器 的除尘效率 99%。

本项目粉尘的总产生量为 0.576kg/h，4.15t/a，产生浓度为 70.81mg/m3 ；经过布袋除 尘器处理后，粉尘的排放量为 0.006kg/h，0.042t/a，排放浓度为 0.71mg/m3。

按环评预测核定的粉尘总量：

粉尘：0.71（mg/m3）×8140（m 3 /h）×7200（h）÷1000000000=0.042（t/a）。

按排放标准核定的粉尘总量：

粉尘：20（mg/m3）×8140（m 3 /h）×7200（h）÷1000000000=1.173（t/a）。

（2）有机废气（非甲烷总烃）

项目投入运营后，产生的有机废气主要为预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、 出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序产生的有机废气。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气，风机风 量分别为 2000m3 /h，480m 3 /h，产生的有机废气通过管道收集，预烘干和干燥产生的废 气中有粉尘和有机废气，因此预烘干和干燥的废气应首先经过布袋除尘处理。

本项目在 PET 塑钢带每条生产线的过滤（更换过滤网片）和出模、烘箱加热（5m 烘箱、4m 烘箱、定型烘箱）工序的有机废气产生点设置 4 个引风集气罩，风机风量分 别为 2000m3 /h，200m 3 /h，200m3 /h，200m3 /h。本项目在废过滤网片的真空清洗工序的 有机废气产生点设置 1 个引风集气罩，风机风量分别为 100m3 /h。

本项目拟将所有集气罩收集的和管道收集的有机废气经 UV 光催化+活性碳吸附装 置处理（总的去除效率达 93%以上）后，通过 1 个 15m 高排气筒排放。本项目集气罩 的收集效率为 90%，收集有机废气的风机实际总风量为 16040m 3 /h（由于投料工序和粉 碎工序收集粉尘的风量为 700m 3 /h，这一部分风量一并进入有机废气中，因此收集有机 废气的风机实际风量为：15340+700=16040m 3 /h），环评要求应及时抽引加工过程中产生 的有机废气。

本项目有机废气的无组织排放量为 0.074kg/h，0.532t/a；进入 UV 光催化+活性炭吸 附装置前，有机废气的有组织排放量为 0.665kg/h，4.788t/a，排放浓度为 41.46mg/m3 ； 经过 UV 光催化处理后，有机废气的有组织排放量为 0.466kg/h，3.352t/a，排放浓度为 29.02mg/m3 ；经过活性炭吸附装置处理后，有机废气的有组织排放量为 0.047kg/h， 0.335t/a，排放浓度为 2.90mg/m3。

按环评预测核定的有机废气总量：

有机废气：2.90（mg/m3）×16040（m 3 /h）×7200（h）÷1000000000=0.335（t/a）。

按排放标准核定的有机废气总量：

有机废气：60（mg/m3）×16040（m 3 /h）×7200（h）÷1000000000=6.930（t/a）。

8.2 监测计划

实施环境监测计划的目的是为了防止在工程建设及运行后产生环境质量下降，以保 障经济社会的可持续发展条件。依据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境管理办法》，环境影响报告书必须提出项目在建设期和运行期的环境监测计划，以保证 环保措施的实施和落实，实现科学的系统管理。

因此建议，制定项目进入运营期后的环境监测计划如表 8-1。

表 8-1 项目运营期环境监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目边界 | 等效连续噪声级 | 每季度监测一次 |
| 废气 | 有机废气排气口 | 有机废气（非甲烷总烃） | 每季度监测一次 |
|  | 粉尘排气口 | 粉尘 | 每季度监测一次 |
| 废水 | 厂区废水排口 | BOD5、COD、NH3-N、 SS | 每季度监测一次 |

第九章 环境影响评价结论

9.1 评价结论

9.1.1 建设概况

临沂市兰山区潘洋塑料包装厂成立于 2017 年 09月 2019 日，法定代表人姜兆芹，公司经营范围包括加工销售：塑钢打包带。为了充分利用临沂市周边及兰山区当地的废塑料资 源，临沂市兰山区潘洋塑料包装厂决定投资 500 万元在山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内新建“PET 塑钢带生产项目”（以下简称本项目）。本项目建成后，主要生产 PET 塑钢带（也叫聚酯打包带、PET 打包带）。

本项目建设地位于山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内，本 项目租用半程工业园的标准化厂房，属于《机 电、新材料产业园区厂房建设项目》建设的标准化厂房）。 本项目总用地面积 2200m 2，总建筑面积 1517m 2。本项目设生产车间 1 个，1 层， 建筑面积为 1250m 2 ；生产辅助及环保设施 3 个，建筑面积为 19m 2 ；办公生活楼 1 个，3 层，建筑面积为 240m 2 ；门卫室 1 个，1 层，建筑面积为 8m 2。

本项目建成后，主要进行 PET 塑钢带的生产，拟计划 PET 塑钢带的生产规模达到 6000 吨/年。 项目总投资为 500 万元，资金来源为自有资金。

9.1.2 环境质量现状

⑴环境空气

监测结果表明，该项目场地各项指标能够达到国家《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准限值。因此，项目所在地空气质量较好。

⑵地表水

监 测 表 明 ， 柳青河 的 各 项 水 质 监 测 指 标 均 能 满 足 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。由此可见，评价河段水质较好。

⑶地下水

区域地下水各监测点位的各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。

⑷声环境监测

结果表明，项目区域内声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

9.1.3 污染物排放情况

1、废气

本项目产生的废气主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生的粉尘； 预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序 产生的有机废气；食堂产生的油烟。

2、废水

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水；食堂废水。生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。

3、噪声

本项目噪声主要来自预烘干机、干燥塔、单螺杆挤出机、牵引机、拉伸机、各个烘 箱、储带机、收卷机、切断机、破碎机、冷却塔、风机、空压机、水泵等各个设备产生 的噪声，以及进出厂区的车辆产生的噪声。

4、固废

本项目产生的固废主要有办公生活垃圾；食堂隔油池产生的废油脂；预处理池产生 的污泥。 本项目挤出机末端更换过滤网片产生的废过滤网片；开机、停机以及拉伸工序产生 的不合格品；包装工序产生的废包装材料；机修产生的废矿物油和废棉纱手套；活性炭 吸附装置产生的废活性炭。

本项目建成后，“三废”排放情况见表 9-1。

表 9-1 本项目“三废”排放一览表

| 类别 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（非甲烷总烃） | 有组织 |
|  | 粉尘 | 0.042 |
| 废水 | CODCr | 0.1332 |
|  | BOD5 | 0.0799 |
|  | SS | 0.0799 |
|  | NH3 | N 0.0111 |
|  | 动植物油 | 0.0027 |
| 固废 | 一般废物 | 12.38（废过滤网片清洗后全部回用；不合格品 经过破碎机破碎后作为原料回用） |
|  | 危险废物 | 18.452 |

9.1.4 主要环境影响

1、大气环境

（1）施工期

施工期对周围大气环境的污染主要来自施工过程以及运输车辆产生的扬尘，主要采 取及时清扫路面渣土、湿化作业、打围作业、洒水降尘、清洗运输车辆轮胎和车身、堆场覆盖等措施，经本环评提出的防尘措施后，可将其影响控制在最低程度，不会对当地环境产生明显影响。

（2）运营期

项目投入运营后，本项目产生的废气主要为投料、预烘干、干燥、不合格品的破碎工序产生的粉尘；预烘干、干燥、过滤（更换过滤网片）、出模、烘箱加热、废过滤网片的真空清洗工序产生的有机废气；食堂产生的油烟。 本项目 PET 塑钢带每条生产线的投料、预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气， 风机风量分别为 200m 3 /h，2000m3 /h，480m 3 /h，产生的粉尘通过管道收集。不合格品的 破碎采用风管收集粉尘，破碎机风量为 100m3 /h。本项目收集的所有粉尘经过布袋除尘 器除尘后通过 1 个 15m 高的排气筒排放，收集粉尘的总风量为 8140m 3 /h，布袋除尘器 的除尘效率 99%。

本项目 PET 塑钢带每条生产线的预烘干、干燥为密闭工序，采用风机换气，风机风量分别为 2000m3 /h，480m 3 /h，产生的有机废气通过管道收集，预烘干和干燥产生的废气中有粉尘和有机废气，因此预烘干和干燥的废气应首先经过布袋除尘处理。

本项目在 PET 塑钢带每条生产线的过滤（更换过滤网片）和出模、烘箱加热（5m 烘箱、4m 烘箱、定型烘箱）工序的有机废气产生点设置 4 个引风集气罩，风机风量分别为 2000m3 /h，200m 3 /h，200m3 /h，200m3 /h。本项目在废过滤网片的真空清洗工序的有机废气产生点设置 1 个引风集气罩，风机风量分别为100m3 /h。

本项目拟将所有集气罩收集的和管道收集的有机废气经 UV 光催化+活性碳吸附装 置处理（总的去除效率达 93%以上）后，通过 1 个 15m 高排气筒排放。本项目集气罩 的收集效率为 90%，收集有机废气的风机实际总风量为 16040m 3 /h（由于投料工序和粉 碎工序收集粉尘的风量为 700m 3 /h，这一部分风量一并进入有机废气中，因此收集有机 废气的风机实际风量为：15340+700=16040m 3 /h），环评要求应及时抽引加工过程中产生的有机废气。

在采取相应的处理措施后对周围环境影响很小。

2、地表水环境

（1）施工期

施工过程中产生的生活污水经预处理池收集处理后，进入工业污水处理厂。生 产废水经隔油沉淀池处理后回用。本项目施工废水和生活污水均得到了妥善处理，不会 对当地水环境造成影响。

（2）运营期

本项目产生的生活废水主要为员工产生的办公生活废水，食堂废水；生产废水包含 废过滤网片的超声波清洗产生的清洗废水。 本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房 建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业 园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂，处理并达到《山东南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入罐区地坪下渗。

综上：本项目废水经处理排入工业污水处理厂，处理达标后排入罐区地坪下渗，本项目废水的排放对地表水环境影响较小。

3、声学环境

（1）施工期

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产 生噪声污染。通过加强管理，合理安排施工作业时间，采用低噪音设备、隔声房等措施， 辅以距离衰减，噪声对周围环境的影响较小。

（2）运营期

①设备选型时，尽量选择相对生产噪声较小的合适的生产设备。

②风机采取减震支架，进出气口采用消声器进行消声处理。水泵采取减震，管道采 取包扎措施。空压机采用螺杆式空压机，并设置在专用隔声房内。破碎机设置减震基座， 并设置在专用隔声房内。冷却塔采取风冷方式制冷，并设置在专用隔声房内。

③生产时尽量将车间门窗关闭。

④运行中注意各种机械设备日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常 升高的问题。

⑤对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。

⑥在本项目周围种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐 射传播。

通过采取上述措施后，运行期噪声对周围环境影响很小。

4、固体废弃物

（1）施工期

施工期固体废物主要有建筑废料和施工人员生活垃圾。

建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属等，产 生量约为 3t。按照施工方案，项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌） 并进行防雨、防泄漏处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、 木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、 含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到半程镇政府部门指定的建筑垃圾堆放场， 严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。本评价建议将建筑废弃物 临时堆场设置在项目北侧，既可以方便废料的运出，又可以最大限度的减小其对外界环 境的影响。

施工人员产生的生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响。

在采取上述防治对策后，施工期固废对周边环境的影响很小。

（2）运营期

①一般固废

本项目的办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门定期清运；食堂废油脂交由有资 质的单位处置。

废包装材料交由废品回收站回收处理；废过滤网片经过清洗后全部回用；真空清洗 炉产生的含有杂质的 PET 废料和除尘灰交由废品回收站回收处理；不合格品经过破碎机 破碎后作为原料回用。

②危险固废

根据《国家危险废物名录》（2016 年）：废活性炭属于危险废物，废物类别及代码为 HW49（900-041-49）；废矿物油（废机油和废润滑油）和废棉纱手套属于危险废物，废 物类别及代码分别为 HW08（900-214-08）和 HW49（900-041-49）。

本项目产生的废矿物油、废棉纱手套和废活性炭属于危险废物。环评要求：危废的 收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明详细标明危废的名 称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；危废的 转移必须填写报告单，转移过程中，报告单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将 其排污环境中，做到对危废全过程的严格管理；危废最终交给有资质的单位回收利用和 安全处置。

本项目对废水、废气、固体废弃物及噪声采取以上措施后，项目的建设和运行对环 境影响很小。

9.1.5 公众意见采纳情况

1、公众参与调查结果

公众参与调查（个人）结果表明：20 人认为本项目建设时会造成负面影响的因素为 噪声，占 40%；30 人认为本项目营运后废气将给周围环境带来较大影响，占 60%；30 人认为项目建设对周围居民有负影响可承受，占 60%；40 人认为项目建设对发展当地 经济有正影响，占 80%；50 人认为本项目建设应采取防治措施，占 100%；35 人认为本项目不会对当地环境造成污染影响，占 70%；对本项目建设持支持态度的有 50 人，占 100%；22 人认为本项目的建设对生活、学习、工作、娱乐影响为无影响，占 44%；本项目的建设无一人反对，说明该项目的建设符合公众愿望。

公众参与调查（团体）5 个单位均支持本项目的建设，占 100%。

2、公众参与“四性”分析

（1）合法性 在编制环境影响报告的过程中，建设单位严格按照《中华人民共和国环境影响评价 法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28 号）、《关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）的相关规定，进行了一次公示、 二次公示，采取的方式为网上公示，在二次公示结束后组织发放了公众参与调查表，征询公众意见。公众参与工作程序合法。

（2）代表性

公众参与的被调查人员覆盖了本项目评价范围内的敏感点（周围厂区的生活区、住 户、学校等），体现了公众参与调查对象选取的广泛性和全面性，能代表项目附近大部分群众的意见。调查范围具有一定的代表性。

（3）真实性

环评信息公示、现场问卷调查期间，调查人员严格按照相关要求执行，如实向公众 公开工程信息、环境影响及相应的环保措施。调查问卷在各社区居民委员会配合下进行， 调查期间，在征得被调查者同意的情况下，被调查公众大部分留下联系方式，其余表示 保密。公众意见调查结果真实可靠。

（4）有效性

公众参与调查工作严格按照相关要求进行，公众参与调查的时间为信息二次公示 后，大部分被调查公众已通过各种途径对本项目有一定的了解，本次公众参与基本能准 确反映周边群众对本项目的态度。同时，公示内容真实、调查范围具有一定代表性，因 此本项目公众参与调查结果合理有效。

综上所述，本项目公众参与工作体现了合法性、代表性、真实性和有效性的“四性” 要求。

3、公众调查结论

在本项目环评过程中，通过网上公示、问卷调查等“公众参与”方式，得出如下结论 与建议：本项目的建设公众反应良好，项目的建设是得到了当地群众的拥护和支持，公 众认识并关注项目对环境会造成影响，但绝大多数公众相信项目的污染通过污染治理可 得有效控制。当地群众支持项目建设，但要求建设单位确保建设期扬尘、噪声不扰民， 严格落实运行期的各项污染防治措施，做到经济建设与环境保护协调发展。

9.1.6 环境保护措施

1、建设期

建设产生的粉尘和噪声，要求施工人员定期洒水降尘，合理安排施工时间，文明施 工，施工产生的污染随着施工完成而消失；施工过程中产生的施工废水沉淀后全部回用，不外排。

2、运营期

本项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水排入《机电、新材料产业园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；少量的超声波清洗废水直接排入《机电、新材料产业园区厂房建设项目》设置的污水预处理池；经预处理池处理达到《污水合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关 限值后，由园区污水管网接入工业污水处理厂，处理并达到《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）表 1 中工业园 区集中式污水处理厂水污染物排放标准后排入罐区地坪下渗。

有机废气（非甲烷总烃）和粉尘经过袋式除尘器+UV 光催化+活性碳吸附装置处理 后排放。

本项目的办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门定期清运；食堂废油脂交由有资质的单位处置。 废包装材料交由废品回收站回收处理；废过滤网片经过清洗后全部回用；真空清洗炉产生的含有杂质的 PET 废料和除尘灰交由废品回收站回收处理；不合格品经过破碎机 破碎后作为原料回用。

本项目产生的危废在危废暂存间内暂存，定期将产生的危废交有资质单位处置。

9.1.7 环境风险

本项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，应在原料、成品以及 半成品堆放区等有火灾隐患处合理布置消防栓或干粉灭火器，做好防火措施。

临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项目”在园区北 侧绿化带内设置 1 座消防水池，容积约为 500m3。本项目依托其消防水池。

环评要求在本项目的原料库房和产品库房等重点防火区域设置消防栓和灭火器。要增加消防投入，不能重经济效益轻消防安全，忽略必要的消防资金投入，加强消防设施 的日常维修保养，提高消防设施的合格率和完好率，使其保持在良好的性能状态。同时要按照国家规范的要求设置安装避雷装置，并在每年雷雨季节前测试一次，保证完好。

本项目管理人员应加强厂区内的生产管理，定期排查火灾安全隐患，做到防患于未然。对于原料、成品以及半成品等易燃物品集中堆放地应该加强监督检查，切断火源，配备足够的灭火器等消防应急器材，对于本项目产生的除尘灰、废包装材料应及时交由 废品回收站处理。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目室外消防栓和室内消防栓用水 量均为 10L/s，消防延续时间按 0.5h 计算，一次火灾最大消防用水量为 36m3。临沂市兰山区潘洋塑料包装材料厂的“机电、新材料产业园区厂房建设项目”在园区北侧绿化带内设置 1 座消防废水收集池，容积约为 500m3。本项目依托其消防废水收集池。消防废水收 集并经处理后达标外排。消防废水收集池位于在整个厂区的最低点，能保证事故消防废 水的自流汇入，消防废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标 准后排入园区污水管网。

9.1.8 环境影响经济损益分析

项目若不对废水、废气、噪声和固体废弃物进行治理，将造成废水、废气、噪声、 固废对环境的污染，企业每年将增加环境成本支出（包括超标排污费、赔偿费等），而 对污染源进行综合治理后，虽然有一定的投入，但企业只需支付较少的治污运行费及较 低的排污费，两者相比每年可以节约大量的环境成本支出，每年可相对增加经济效益， 企业污染治理设施环保投资短期内即可收回，因此，企业对污染源的治理，有较好的环 境效益和经济效益。

9.1.9 环境管理与监测计划

1、环境管理

建议项目管理者们采取如下措施：

（1）建立环境保护管理机构（或明确环境保护责任人），从上到下建立起环境目标责任制，依据《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3 类标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值来指导和规范系统的运行管理。

（2）建立和完善包括岗位责任制和环境管理规程在内的环境保护规章制度及分岗操作规程。

（3）聘请有经验的环保专业技术人员对工作人员进行岗前培训，培训完成后应予以考核，确保及格才能上岗工作。

营运期环境管理的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保 护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运 行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

2、监测计划

运营期后的环境监测计划如表 8-1。

9.1.10 可行性结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，符合半程工业集中发展区园区规划， 项目选址合理，在运营过程中产生的废气、废水、噪声及固废的污染处理措施经济技术可行，能使本项目产生的污染物达标排放，外排的污染物不会导致区域环境质量下降， 项目建设能满足总量控制的要求，同时公众参与表明，本项目得到公众的支持。

只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强运营期环境管理工作，从环境保护的角度而言，该项目在山东省临沂市兰山半程镇蒙山北路邮局西邻工业园内建设是可行的。

9.2 建议

（1）推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产 审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来 源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

（2）控制生产、生活用水量，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生。

（3）强化管理，注意设备设施密封，减少废气无组织排放，减少对周围环境的污染。

（4）加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

（5）建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

# Text boxes

依据相关规定环境影响评价文件类型

制定工作方案

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开展初步的环境现状调查

1、环境影响识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

拆卸工程

装饰工程

设备安装

工程验收

工程运行