一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临沂伟航生物质燃料有限公司年产4000吨生物质颗粒燃料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临沂伟航生物质燃料有限公司 |
| 法人代表 | 姜明 | 联系人 | 姜明 |
| 通讯地址 | 山东省临沂市兰山区方城镇前街村 |
| 联系电话 | 18866977602 | 传真 | \ | 邮政编码 | 276000 |
| 建设地点 | 山东省临沂市兰山区方城镇前街村 |
| 立项审批部门 | \ | 备案编号 | \ |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C4220]非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积（平方米） | 760 | 绿化面积（平方米） | \ |
| 总投资 | 30万 | 其中：环保投资 | 8万 | 环评投资占总投资比例 | 26% |
| 投产日期 | 2019年1月 |

工程内容及规模:

1、任务由来

发展生物质能源是促进节能减排的战略性举措，是促进循环农业发展、建设现代农业的重要方面，同时也是保护生态环境，合理有效地利用农业资源的有效方式。随着重点并大力发展生物质能源已写入“十二五”规划，生物质能源受到更广泛的关注。“十三五”规划，环保的路线显得更为明确，锅炉改造将成为一大热点问题。燃烧煤、油都给大气造成了一定程度的污染，选择生物质成型颗粒燃料代替煤油的燃烧，既可以达到环保的要求，又较实惠。鉴于此，临沂伟航生物质燃料有限公司抓住市场机遇，租用宁山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如的房作为生产场所，购置颗粒机、粉碎机等设施，新建生物质颗粒燃料生产项目。项目总投资30元，投产后将年产生物质颗粒燃料4000吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关环保法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施），本项目应编制环境影响报告表。为此，临沂伟航生物质燃料有限公司京延工程咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我所立即组织技术人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。

2、建设项目概况

项目名称：临沂伟航生物质燃料有限公司年产4000吨生物质颗粒燃料项

建设性质：新建

建设单位：临沂伟航生物质燃料有限公司

建设地点：山东省临沂市兰山区方城镇前街村

总投资：30万元

3、建设内容及规模

本项目位于山东省临沂市兰山区方城镇前街村，为租赁山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如已空置厂房为生产用房，目前设备已购置未安装。厂房大门朝东，在厂的北侧是粉碎、烘干车间，在厂房的东侧为造粒车间及原材料仓库，东南角为成品仓库，西南角为办公区。本项目不设置锯木工序。项目总占地面积760m 2，总建筑面积618m2。项目总平面布置图见附图2。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、贮存工程及公用工程组成，详细工程内容见表1-1。

表1-1  建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 粉碎、烘干车间 | 250m2 |
|  |  | 制粒车间及原材料仓库 | 218m2 |
|  |  | 成品仓库 | 70m2 |
| 辅助工程 | 办公区 | 80m2 |
| 公用工程 | 供水 | 企业利用原造纸厂自打井供水，用于职工生活用水 |
|  | 供电 | 由市政电网提供 |
| 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 | 利用原造纸厂已有 |
|  | 噪声处理 | 隔声、减震设施 | / |
|  | 废气处理 | 粉碎粉尘处理：布袋除尘器+15m排气筒 | / |
|  |  | 烘干废气先通过水膜除尘，然后经过15m排气筒排放 | 利旧 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门收集清运 | / |
|  |  | 烘干炉燃料灰 | 周边农户作为肥料种田 | / |

/

4、主要产品方案

项目产品方案见表1-2。

表1-2  建设项目产品方案及生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 | 运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质成型颗粒燃料 | 约4000 t/a | 3000h/a |

5、原辅材料及能源消耗量

表1-3    原辅材料及能源消耗表

| 序 号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷壳 | 吨 | 3200 | 来源于周边大米厂 |
| 2 | 废木边角料（刨花、木屑） | 吨 | 1080 | 来源于周边家具加工厂 |
| 3 | 水 | 吨 | 75 | 井水 |
| 4 | 电 | 万kwh | 4 | 市政供电 |
| 5 | 生物质颗粒 | 吨 | 150 | 来源于本厂 |

6、主要生产设备

本项目主要生产设备见表1-4。

表1-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 颗粒机 | 台 | 3 |  |
| 3 | 输送带 | 套 | 3 |  |
| 4 | 烘干机（热风炉） | 台 | 1 |  |

7、项目定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员5人，涵盖生产线操作人员、管理人员。

工作制度：年工作300天，单班10小时工作制。

8、项目实施进度

本项目预计于2017年9月份完成设备安装及调试并投入生产运营。

9、厂区平面布置情况

建设项目位于山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如厂厂区内，出入口位于厂区东侧，本项目厂房为一层，两个车间；在厂区的北面厂房为碎料及烘干车间、东侧为造粒车间及原料仓库；厂区南侧为成品仓库，在厂区西南角为办公区。具体平面布置见附图2。

10、周边环境概况

建设项目选址于山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如厂厂区内，项目所在厂界东侧为s229，厂界益兴木业厂，距厂内主要噪声车间（粉碎烘干车间）距离约30m，其厂界西侧农业用地，距粉碎烘干车间距离约25m，厂界北侧皮子厂，距粉碎烘干车间最近距离约35m。本项目不涉及环保拆迁。

11、公用及配套设施

（1）给水：项目用水由水井供给，供水能力能满足本项目的需求，本项目用水主要包括生活用水。根据建设单位提供的资料，项目用水标准根据《山东省用水定额地方标准》(DB43/T388-2014)，非住宿人员办公用水量按50L/d·人计算，计算出本项目办公生活用水量总计0.25m3/d，75m3/a。

（2）排水：本项目废水为职工办公生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。废水产生总量为0.2t/d、60t/a，废水经化粪池+储便池处理后，由周边村民定期清掏用于农田施肥，不外排。

（3）供电：本项目由市政电网供电，年耗电量约4万度。

（4）项目总投资及资金筹措：本项目总投资30万元，全部由企业自筹。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

与本项目有关的原有污染情况：

本项目为新建项目，租赁山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如厂房为生产用房，山东省临沂市兰山区方城镇前街村李增如厂原有情况如下：

本项目位山东省临沂市兰山区方城镇前街村，总占地面积为760m2，建筑面积为618m2，原有2栋厂房、1栋办公楼。该地原用于造纸，现都处于空置状态，2019年1月5日，临沂伟航生物质燃料有限公司租赁并签下合同，从事生物质颗粒燃料生产项目。在临沂伟航生物质燃料有限公司进入工厂前，造纸厂已把厂内设备清空。根据现场调查，临沂伟航生物质燃料有限公司需简单对厂房进行整改，并安装器材，方可进行生产。

原项目遗留的环保措施：

经现场勘查，原项目生产需用到锅炉，所以遗留下了锅炉废气排放的15m的排气筒及锅炉除尘措施水膜除尘器一套；因本项目生产需要用到烘干机（热风炉），所以业主直接利用原有措施，不再新建。因水膜除尘器长期没用，建议对其修复并满足环保要求后再使用，这样能保证其除尘效率达标排放。

二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

1、地理位置

项目所在地方城镇位于费县东北20公里处，总面积90平方公里，5.7万亩耕地，57个行政村，4.7万人。方城镇交通便利，区位优势突出。距京沪高速公里出口6公里，日东高速公路横穿方城北部，乘车沿京沪高速公路6小时可达北京、上海。境内文（疃）泗（水）、沂（水）邳（州）路穿境而过。方马路、双马路、双蒋路、方新路、义昌路纵横交错。

本项目位于山东省临沂市兰山区方城镇前街村，交通方便，具体位置详见附图1。

2、地形、地貌

方城镇北部山区，山林茂密，植被丰富，拥有防护林2.2万亩，优质果园10000亩，年产果品2000万公斤。南部早春大棚西瓜达到2万亩，每年四月底上市，因无公害、品质优，获北京大兴“宁城御酒杯”西瓜综合奖冠军、临沂市第四届优质西瓜王奖、临沂市第五届优质西瓜评比金奖和临沂市“十大瓜菜名牌产品”称号。2000年为西瓜注册了“忘梅”商标。蔬菜主要有大葱1万亩，反季节辣椒1.5万亩。养殖业，年存栏蛋鸡100万只，肉鸡100万只，存栏生猪4.5万头，市临沂市最大的肉蛋鸡生产基地。

方城镇依托被省政府确立为中心镇、省村镇建设明星镇的优势，计划1-2年内建成蒙山前最大的交通商贸重镇，成为名副其实的“方”城。

3、气候、气象

方城镇属于半丘岭半平原地区，温带季风气候，冬季严寒，暑酷热期长。年平均气温13.4℃，年降雨量856毫米，光照时间2532.1小时。降雨多集中在6～9月，占年降水量的64～80%，年平均降雨量1394.6mm，年最大降雨量1751.2mm，年最小降雨量1018.2mm，年平均降雨天数149.5天，平均相对湿度80%；年平均有霜天数84.5天，年平均无霜天数280.3天，年平均雾天26.4天；年平均风速2.7m/s，常年主导风向为NW和NNW，夏季主导风向为S，冬季主导风向NW。主要气象资料如下：

年平均气温       13.4℃

年极端最高气温    38℃

年极端最低气温    -10℃

年平均降水量      1394mm

年平均蒸发量      1382mm

年平均相对湿度    80%

年平均气压        101KPa

年平均风速        2.7m/s

年最大风速        23.7m/s

4、水文特征

费县属温暖带半湿润大陆性季风气候，四季分明，阳光充足，降雨充沛，温度适宜。费县境内河流密布，水系发达，水资源丰富，大小河流一百多条，许家崖水库是全省八大水库之一。环境优美，山清水秀，空气清新，良好的生态自然环境为群众的健康长寿提供了有力保障。费县人常说的四条河：温凉河、浚河、祊河、涑河。

温凉河也称温河，为祊河在费县境内最大支流，居沂河水系二级支流。温凉河在费县境内长53.8公里（总长61.3公里），斜贯于费县西南部，集尼山山脉之水，素有“蒙山九回头，费县水倒流”之说。源头高程160.00米，河口高程98.90米，落差61.1米，平均比降1‰，河口250米，总流域面积752.65平方公里，其中：费县境内为581.04平方公里。

浚河在费县境内全长24.05公里，河源高程117.10米(入费S县境处)河口高程98.9米，落差18.2米，平均比降0.76‰。县内流域面积为467.84平方公里，该河平均宽度384.1米，最宽处毕城村达800米，系常流河。浚河在县境内较大支流有4条：上冶河、朱田河、白埠河、南石河。

祊河是沂河水系一级支流。县境内温凉河、浚河相会于南东州，以下称祊河，流向自西向东南，县境内祊河长27.1千米，河源高程98.9米，出口工程81.1米，落差17.8米，平均比降为0.73‰，河口宽500米，县内河段最宽处西蒋村1100米。祊河总流域面积1744.3平方千米，县内流域面积1524.2平方千米，是常流河。祊河在县境内有六大支流：温凉河、薛庄河、胡阳河、方城河、朱龙河、丰收河。

涑河是沂河一级支流涑河全长60公里，流域面积297平方公里，属季节性河流。属于季节性河流。涑河发源与费县芍药山，流经马庄、刘庄，经西撣村流入兰山区，自南郭庄开挖至临沂城的西门外，遂分两股，北股称北涑河，经过临沂城西门、北门，向东注入沂河，南股在蚂蚱庙附近注入护城河（即青龙河），经南门在大埠东村入沂河。涑河境内共有小支流10条：芍药山河、寺口河、牛田河、汤家屯河、石珩河、磨其山河、沾化庄河、东崮口河、蔡家河、车涧河。马庄水库在其中游。

5、 森林、植被和生物

评价地区地带性植被为常绿阔叶林，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。植被类型有杉木林、马尾松林、杉木一香樟混交林、油茶林，植园和农作物，主要生态系统类型有：森林、农田、水域、湿地、城市，具有一定的生态系统多样性，生态系统较稳定，生态环境质量一般。

通过现场调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木。据调查没有国家保护的珍稀植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

本环评引用《费县方城镇公路建设工程环境影响评价报告》中对本项目所在地的现状监测资料来对本项目现状空气环境进行评价。引用监测点位G1为茶盘湾，距离本项目场址约8KM，监测日期为2019年3月28日-4月2日。

（1）评价因子

SO2、NO2和PM10。

（2）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）监测结果及评价

具体监测数据见表3-1。

表3-1  大气监测统计结果 （mg/m3）

| 监测点 | 项目 | SO2 （日均值） | NO2 （日均值） | PM10 （日均值） | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1为茶盘湾 | 浓度范围 | 0.024～0.033 | 0.034～0.043 | 0.082～0.092 | 0.091~0.105 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | 小时均值 | 0.5 | 0.2 | / | / |
|  | 日均值 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.30 |

由上表数据可见可见，方城镇区域空气环境质量达到环境空气质量标准(GB3095-2012)的二级标准要求。

2、水环境质量状况

根据现场勘查，本项目区域主要地表水体为涑河支流，本环评引用《费县方城镇公路建设工程环境影响评价报告》中对本项目所在地涑河支流的现状监测资料对本项目现状地表水环境进行评价，监测日期为2019年3月27日~3月29日。涑河支流断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能标准。监测数据见表3-2。

表3-2    涑河支流处断面环境质量监测结果(浓度:mg/L)

| 断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涑河支流处断面 | 浓度值 | 6.27~6.32 | 15.1~16.6 | 3.0~3.4 | 0.156~0.166 | 0.02~0.04 |
|  | 超标率% (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838—2002Ⅲ类 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 |

监测结果表明，从表3-2可以看出，涑河支流断面监测点各评价指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。

3、声环境质量

为了解项目场址周围的声环境质量现状，对项目厂界四周进行了昼夜间噪声现状布点监测，监测时间为2019年5月9日。

（1）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。

（2）评价标准：项目监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测工况：无雨雪、无雷电天气。

评价方法按HJ.24—2009《环境影响评价技术导则—声环境》中的相关规范进行。场地周边声环境监测和评价结果见表3-3。

表3-3  声环境噪声监测结果                      单位：dB(A)

| 监测编号 | 等效声级Leq（A） | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东 | 48.6 | 43.6 | 60 | 50 |
| N2厂界南 | 47.0 | 45.1 | 60 | 50 |
| N3厂界西 | 51.3 | 47.3 | 60 | 50 |
| N4厂界北 | 50.6 | 46.5 | 60 | 50 |

根据监测结果可知，项目所在地四周以及距离本项目最近的敏感目标处声环境现状符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，因此，项目区域声环境质量尚可。

4、生态环境状况

据现场调查，本项目所在区域为费县方城镇，土地利用率低，周边主要为农田及居民民房。区域内野生动物主要有青蛙、壁虎及麻雀等鸟类。据调查未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

项目主要环境保护目标见表3-4。

表3-4  项目主要环境保护目标

| 类别 | 目标名称 | 方位 | 边界距离m（m） | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 前街村居民 | E | 80~180 | 约8户 | 居住 | 环境空气质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 的二级标准 |
|  |  | ES | 70~200 | 约10户 | 居住 |  |
|  |  | S | 2 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WS隔河 | 175~200 | 约5户 | 居住 |  |
|  |  | W | 5 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WN | 30 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WN | 50~200 | 约8户 | 居住 |  |
| 声环境 | 前街村居民 | E | 80~180 | 约8户 | 居住 | 声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）的2 类标准 |
|  |  | ES | 70~200 | 约10户 | 居住 |  |
|  |  | S | 2 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WS隔河 | 175~200 | 约5户 | 居住 |  |
|  |  | W | 5 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WN | 30 | 1户 | 居住 |  |
|  |  | WN | 50~200 | 约8户 | 居住 |  |
| 水环境 | 涑河支流 | S | 35m | _ | 农业用水区 | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类 |
| 生态环境 | 不对当地生态环境造成明显影响 |

四、评价适用标准

环境质量标准

1、大气环境：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

2、水环境：涑河支流执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境：评价区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

污染物排放标准

废气：本项目废气主要为工艺粉尘、烘干废气及烘干燃料燃烧废气，工艺粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源”中的二级标准，烘干燃料废气中烟尘的排放参照执行执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物的排放标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源”中的二级标准。

污水：生活污水经化粪池预处理后排入储便池定期清掏用于周边田地施肥，不外排。

噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

固体废物：一般工业废物储存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

总量控制指标

根据国家环保部实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮、工业粉尘、氮氧化物、二氧化硫。

本项目仅生活污水，不外排，不需要申请水污染物排放量总量指标。

所以排放总量控制建议指标为工业烟粉尘：0.945t/a、氮氧化物：0.153t/a、二氧化硫：0.102t/a。

五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析

本项目系租赁山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产办公用房。经现场踏勘。施工期主要进行设备安装，不涉及土建工程，因此施工期主要污染为设备安装噪声。设备安装噪声源强一般为65~75dB（B）。

二、营运期工程分析

工艺流程简述（图示）：

本项目主要从事生物质颗粒燃料的生产，其生产工艺流程及污染物产生工序如图2所示：

粉尘、噪声、        烘干机（热风炉）粉尘、

生物质燃料         噪声、燃烧废气、灰渣、

热风                   粉尘、噪声                噪声

粉尘、噪声

图1  生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

本项目主要原材料为稻壳，废木边角料（木屑、刨花）为补充，稻壳为收购来干稻壳，不需烘干可直接制粒生产生物质成型燃料颗粒，废木边角料（木屑、刨花）需根据收购边角料情况进行粉碎及烘干等前处理后再制粒生产。本项目不设锯木工序，废木边角余料（木屑、刨花）来自周边家具加工厂。

粉碎：废木边角料通过粉碎机粉碎，使粒度小于5mm。该工序产生粉尘和设备运行噪声。粉碎机仅设置进料口和出料口，进料后关闭进料口，减少粉尘逸出，出料口连接沙克龙收尘器，沙克龙收尘器利用离心力原理分离碎料，碎料沉积在除尘器内，经料口排出，气体排出沙克龙收尘器后再经布袋除尘器处理，收集的粉尘全部回用于生产线。

烘干：针对有的废木边角料含水量较高，需对以其为原料经过粉碎的颗粒进行干燥，使其含水率达到制粒要求（含水率小于5%），本项目烘干机配套使用生物质热风炉，燃料为生物质成型颗粒。此工序产生粉尘、燃烧废气和噪声、灰渣。

输送喂料：原料经上料绞龙，吸入颗粒机进料口，此工序产生粉尘和噪声。

制粒：原料经上料绞龙送入颗粒机，通过挤压成型制成成品，挤压过程为物理过程，不添加任何胶黏剂，不发生化学反应，除上料绞龙连接处及出料口与外，设备均为密封，此工序主要产生噪声；

输送冷却：制粒后的生物质颗粒通过输送进行自然降温，使其温度能够达到包装储存的条件，最终输送至成品储罐，此工序产生粉尘和噪声。

包装入库：将储罐中冷却后产品进行包装入库。

三、主要污染工序分析

（一）、施工期污染工序

本项目系租赁山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产办公用房。经现场踏勘。施工期主要进行设备安装，不涉及土建工程，因此施工期主要污染为设备安装噪声。设备安装噪声源强一般为65~75dB（B）。

（二）、营运期污染工序

1、废气

（1）工艺废气

①原材料堆存扬尘

本项目的原料用量较大，一般厂区内需存储量约为30t。项目原料堆放于原材料仓库内，不露天堆放，原材料仓库内物料堆放采取加盖防尘布等防风防尘措施，将不会产生堆场扬尘。

②原材料运输装卸扬尘

原材料在装卸运输过程中将产生扬尘。评价采用交通部水运研究院提出的装卸起尘量经验公式进行估算，经验公式为：

Q=1/t(0.03u1.6H1.23e-0.28w)

式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u——平均风速，m/s；

H——物料落差，m；

w——物料含水率，%；

t——物料装车所用时间，s/t。

依据本项目的情况及当地气象条件，u取2.7m/s（年平均风速为2.7m/s），H取1.2m，物料含水率约为10%，装车平均时间t取300s/车，则通过计算装卸起尘量为0.59623g/s。项目运输车辆运输能力为5t/车，则平均每天运输量为3辆。按装车时间计算，项目每天卸车累积时间为0.25h/d，75h/a。因此，项目原材料运输装卸过程中产生的粉尘量为0.54kg/d、0.162t/a。

③粉碎粉尘

项目废木边角料（刨花、木屑）粉碎工序会产生粉尘。项目粉碎机仅设置进料口和出料口，进料后关闭进料口，减少粉尘逸出。出料口连接沙克龙收尘器，工序产生的粉尘通过集气系统收集后经沙克龙收尘器处理。沙克龙收尘器利用离心力原理分离碎料，碎料沉积在除尘器内，经料口排出，气体排出沙克龙收尘器后再经布袋除尘器处理，收集的粉尘全部用于生产。粒径＜75μm的固体悬浮物定义为粉尘，类比同类型项目可知，粉碎工序产生的粉尘约为原料使用量的0.1%，产生量约为1.08t/a。

项目粉碎工序产生的粉尘经集气系统收集后经沙克龙收尘器处理，处理后的尾气再经布袋除尘器处理后引至15m以上高空排放，收集的粉尘全部回用于生产线，集气系统集气效率以85%计，集气系统总风量不小于6000m3/h，沙克龙收尘器除尘效率以80%计，布袋除尘器除尘效率以90%计，项目实行单班10小时制生产，年工作300天，则项目粉碎粉尘有组织排放量为0.018t/a，0.006kg/h；无组织排放量0.162t/a。

④输送粉尘

项目通过上料绞龙输送原料，传输带输送产品，上料绞龙是一个密封的管道，只有在进料口处有少量粉尘散逸，输送带输送产品至成品仓，产品在输送带上自然冷却，有少量粉尘散逸。环评要求企业加强车间通风换气，在严格落实本评价提出的措施后，项目输送粉尘对车间及周边环境影响不大。

（2）烘干及燃料燃烧废气

项目的烘干设备通过生物质颗粒热风炉加热，本项目只对含水率不符合要求的粉碎后废木颗粒原料进行烘干，烘干至含水率5%。烘干过程产生的废气为水蒸气和粉尘，水蒸气排入环境中对环境无危害，而粉尘经原造纸厂水膜装置处理后排放。粉尘产生量按原料总量的0.05%计算，约0.54t/a，烘干过程密闭进行，烘干粉尘负压收集，烘干粉尘全部有组织排放，水膜装置效率不低于85%，则经过水膜装置处理后排放量为0.081t/a，尾气最终通过15米高排气筒排放。

本项目烘干机由配套生物质颗粒热风炉提供热源，热风炉年燃生物质成型燃料150t。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——生物质工业锅炉”，本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘的产污系数如下：

a.二氧化硫产污系数：GSO2=17S=0.68kg/t燃料（S含硫率，本项目生物质燃料含硫率为0.04%）

b.氮氧化物产污系数：GNOX=1.02kg/t燃料

c.烟尘产污系数：Gd=37.6kg/t燃料

可以计算出本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘年产量分别为0.102t、0.153t、5.64t。根据工程设计并结合本项目实际情况，原造纸厂水膜装置，烟尘去除率在85%以上， 二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量分别为0.102t、0.153t、0.846t，尾气最终通过15米高排气筒排放。

废气排放源强见下表5-1。

表5-1  大气污染物产生和排放情况表（烘干废气及燃料燃烧废气）

| 污染源名称 | 污染物名称 | 废气量Nm3/h | 产生情况 | 治理措施 | 污染物名称 | 去除率% | 排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 原材料运输装卸 | 粉尘 | = | 0.162 | = | 0.054 |  | 粉尘 | = | 0.162 | = | 0.054 | 无组织 |
| 粉碎工序 | 粉尘 | 6000 | 0.918 | 51 | 0.306 |  | 粉尘 | 沙克龙收尘器（80%）+布袋除尘器（90%） | 0.018 | 1.0 | 0.006 | 15m排气筒高空排放 |
| 烘干 | 烘干粉尘 | 6550 | 0.54 | 27.5 | 0.18 | 水膜装置 | （烟）粉尘 | 水膜除尘（85%） | 0.927 | 47.2 | 0.309 | 15m排气筒高空排放 |
|  | 燃烧烟尘 | 6550 | 5.64 | 287.0 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 6550 | 0.102 | 5.19 | 0.034 | 无 | 二氧化硫 | 无 | 0.102 | 5.19 | 0.034 | 15m排气筒高空排放 |
|  | 氮氧化物 | 6550 | 0.153 | 7.79 | 0.051 | 无 | 氮氧化物 | 无 | 0.153 | 7.79 | 0.051 | 15m排气筒高空排放 |

2、废水

建设项目用水为生活用水，用水量为75t/a（0.25t/d），由原厂自打井供应。

建设项目职工定员5人，企业员工在厂内食宿,职工生活用水标准参考《山东省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额核算，本项目取值50L/人•天，则生活用水量为75m3/a（0.25m3/d），废水产生量以0.80计算，则生活污水60 m3/a（0.2 m3/d）。据类比，项目生活污水水质情况为：COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS180mg/L、氨氮35mg/L；则生活污水污染物的产生量分别为：COD0.018t/a、BOD50.009t/a、SS0.0108t/a、氨氮0.0021t/a。

3、固体废物

建设项目固废主要为职工生活垃圾、经收集的自然沉降生物质粉尘和烘干机（热风炉）炉灰炉渣：

（1）生活垃圾：本项目职工定员5人，生活垃圾产生量按照人均1kg/d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。

（2）经收集的生物质粉尘:项目粉碎工序产生的粉尘经自然沉降，收集下的粉尘量为0.9t/a。

（3）烘干机（热风炉）炉灰炉渣：主要为生物质燃料的灰分，按燃料量的2%计，产生量为3t/a。

具体固废产生及排放情况见表5-2。

表5-2  固废产生及排放情况表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 固态 | 废纸、果皮等 | 一般废物 | 1.5t/a |
| 2 | 经收集的生物质粉尘 | 粉碎 | 固态 | 木屑 | 一般废物 | 0.9 t/a |
| 3 | 炉灰炉渣 | 烘干 | 固态 | 草木灰 | 一般废物 | 3t/a |

4、噪声

建设项目高噪声设备为原材料运输装卸过程及生产设备，运输装卸设备卡车及铲车源强为70~75dB(A)，生产设备粉碎机、输送皮带机、颗粒机、风机等，单台设备噪声源强约为80-88dB(A)，具体设备源强详见表5-3。

表5-3  建设项目高噪声设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单台噪声 （dB（A）） | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 88 | 生产厂房内 | 北、11 | 基座减震、厂房隔声、距离衰减 | 20 |
| 2 | 烘干机（热风炉） | 1 | 80 |  | 北、11 |  |  |
| 3 | 颗粒机 | 2 | 85 |  | 北、15 |  |  |
| 4 | 输送皮带机 | 1 | 80 |  | 东、12 |  |  |
| 5 | 风机1 | 1 | 85 |  | 北、12 |  |  |
| 6 | 风机2 | 1 | 85 |  | 东、13 |  |  |

六、项目主要污染物产生及预计排情况

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原材料堆场 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 少量 |
|  | 原材料运输装卸 | 粉尘 | 无组织 | 0.162t/a | 0.162t/a |
|  | 输送 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 少量 |
|  | 粉碎 | 粉尘 | 有组织 | 51mg/m3，0.918t/a | 1.0 mg/m3，0.018t/a |
|  |  |  | 无组织 | -，0.162 t/a | -，0.162 t/a |
|  | 烘干 | （烟）粉尘 | 314.5 mg/m3，6.18 t/a | 47.2mg/m3，0.927t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 7.79 mg/m3，0.153 t/a | 7.79mg/m3，0.153 t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 5.19mg/m3，0.102t/a | 5.19mg/m3，0.102 t/a |
| 水污染物 | 办公、生活 （60m3/a） | COD | 350mg/L，0.018t/a | 不外排，经化粪池处理后用作周边农田农肥 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.009t/a |  |
|  |  | SS | 180 mg/L，0.0108t/a |  |
|  |  | NH3-H | 35mg/L，0.0021t/a |  |
| 固体废弃物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫清运 |
|  | 生产 | 收集粉尘 | 0.9t/a | 作为原料重新利用 |
|  |  | 灰渣 | 3t/a | 外运用作花圃、园林肥料 |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为运输装卸卡车及铲车、粉碎机、皮带输送机、颗粒机等，单台设备噪声源强约为70-88dB(A)，合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，噪声源再经过距离衰减后，可使厂界周围昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。即：2类昼间噪声值≤60dB(A)。 |

主要生态影响（不够时可附另页）

本项目为租用山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房进行生产，不进行土建等施工活动，故基本不会对周围生态环境造成影响。

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析:

本项目系租赁山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产办公用房。经现场踏勘。施工期主要进行设备安装，不涉及土建工程，因此施工期主要污染为设备安装噪声。设备安装噪声源强一般为65~75dB（B）。

二、营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

（1）工艺废气

①原材料堆存扬尘

根据工程分析，项目堆料场所基本无粉尘散逸。环评建议企业靠近居民楼一侧门窗关闭，车间墙体尽量封闭，减少粉尘逸出，同时靠近居民楼一侧设置为办公区及成品仓库。则项目堆料场所对周边大气环境影响不大。

②原材料运输装卸扬尘

原材料运输装卸的粉尘呈无组织排放；为减少无组织排放废气对周围大气环境影响，建设单位应通过以下措施加强无组织废气控制：通过加强环境保护管理，杜绝露天堆放物料现象，所有原材料及固体废物需入库堆放。

③粉碎粉尘

根据工程分析，项目粉碎工序粉尘产生量约1.08t/a，粉碎粉尘通过集气系统后经沙克龙收尘器处理，处理后的尾气再经布袋除尘器处理后引至15m以上高空排放，收集的粉尘全部回用于生产线，集气系统集气效率以85%计，集气系统总风量不小于6000m3/h，沙克龙收尘器除尘效率以80%计，布袋除尘器除尘效率以90%计，项目实施单班10小时生产制，年工作300天，则项目粉碎粉尘有组织排放量为0.018t/a，0.006kg/h；无组织排放量0.162t/a，排放速率0.054kg/h，其排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对车间及周边环境影响不大。

④输送粉尘

根据工程分析，企业在落实输送带封闭、加强车间通风换气措施后，项目输送粉尘散逸量较少，对车间及周边环境影响不大。

（2）烘干及燃料燃烧废气

烘干粉尘产生量按原料总量的0.05%计算，约0.54t/a，经水膜装置处理后通过15米高排气筒排放，除尘效率不低于85%，则粉尘排放量为0.081 t/a。本项目生物质燃料燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘年产量分别为0.102、0.153t、5.64t。

根据工程设计并结合本项目实际情况，烘干废气及燃料燃烧废气经原造纸厂水膜装置，（烟）粉尘去除率在85%以上， 二氧化硫、氮氧化物、（烟）粉尘年排放量分别为0.102t、0.153t、0.927t。

本项目污染源参数见表7-1、7-2。

表7-1 本项目污染源参数表（点源）

| 点源编号 | 污染物 | 烟囱 高度(m) | 烟囱 内径(m) | 烟气量(m3/h) | 源强 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 粉尘 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.006 |
| 2#排气筒 | 二氧化硫 | 15 | 0.8 | 6550 | 0.034 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.051 |
|  | （烟）粉尘 |  |  |  | 0.309 |

表7-2 本项目污染源参数表（面源）

| 排放源 | 污染物 | 面源面积（m2） | 面源初始 排放高度（m） | 年排放 小时数（h） | 排放工况 | 源强 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房 | 粉尘 | 468 | 4 | 3000 | 连续排放 | 0.2194 |

本项目有组织废气排放情况见下表。

表7-3  大气污染物产生及排放情况表

| 排放源 | 污染源 | 污染物产生情况 | 处理效率 ％ | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 废气量m3/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t /a |
| 1#排气筒 | 粉尘 | 6000 | 51 | 0.306 | 0.918 | 沙克龙收尘器（80%）+布袋除尘器（90%） | 1.0 | 0.006 | 0.018 |
| 2#排气筒 | 烘干 | 烘干粉尘 | 6550 | 27.5 | 0.18 | 0.54 | 水膜除尘（85%） | 47.2 | 0.309 | 0.927 |
|  |  | 燃烧烟尘 |  | 287.0 | 1.88 | 5.64 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 5.19 | 0.034 | 0.102 | / | 5.19 | 0.034 | 0.102 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 7.79 | 0.051 | 0.153 | / | 7.79 | 0.051 | 0.153 |

综上所述，本项目烟尘排放满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中干燥炉、窑二级排放标准“200mg/m3”的限值要求；二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准“2.6 kg/h、550mg/m3；0.77kg/h、240mg/m3”的限值要求；粉碎粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准“3.5kg/h、120mg/m3”的限值要求。

（3）大气环境防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对周边居民的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算参数见表7-4。

表7-4 大气环境防护距离计算表

| 污染源位置 | 污染源名称 | 标准值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） | 有无超标点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房 | 粉尘 | 0.9 | 0.108 | 468 | 4 | 无超标点 |

图7-1      大气环境防护距离预测结果截图

根据上表可知，本项目无组织排放废气均无超标点，故无需设置大气环境防护距离。项目无组织排放的粉尘能到达厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放浓度限值要求，满足环境控制要求。

（4）卫生防护距离

参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算，

（1）计算公式如下：

Qc/Cm=1/A(BLe+0.25r2)0.50LD

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

（2）参数选择

方城镇长期平均风速为2.7米/秒，A、B、C、D值得选取见表7-5。

表7-5 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

（3）计算结果

卫生防护距离计算系数：A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。

卫生防护距离计算结果见表7-6。

表7-6  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 面源面积m2 | 卫生防护距离计算值m | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 粉尘 | 0.108 | 468 | 12.05 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和工程分析及卫生防护距离计算结果，确定建设项目卫生防护距离为生产车间边界为起点的50米范围。本项目位于临沂市兰山区方城镇前街村，周围50米范围内主要为南侧距厂界是益兴木业及西侧距厂界是农业用地，北侧距厂界是皮子厂，其与粉碎烘干车间距离分别为30m、25m、35m及58m。本项目不涉及环保拆迁，根据建设单位提供的有关厂界周边50m范围内2处工厂说明，该工厂人员同意继续居住在原住址，并同意该项目的生产经营。

综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水（60 m3/a，0.25 m3/d），生活污水经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排，不会对南侧涑河支流造成影响。

3、固体废物环境影响分析

本项目固体废弃物主要来自办公人员生活垃圾、加工过程产生的垃圾。本项目固体废物产生及利用处置方式见表7-5。

表7-5  建设项目固体废物产生及利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 固态 | 废纸、果皮等 | 一般废物 | 1.5t/a | 环卫清运 |
| 2 | 经收集的粉尘 | 粉碎 | 固态 | 木屑 | 一般废物 | 0.9t/a | 回用 |
| 3 | 炉灰炉渣 | 烘干 | 固态 | 草木灰 | 一般废物 | 3t/a | 外运至花圃用作肥料 |

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。固体废物处理处置前在厂界内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

4、噪声对环境的影响分析

本项目噪声主要为运输装卸过程中对周边环境产生噪声影响以及设备运行时产生的噪声。

本项目每天运输量约为3辆，运输装卸过程卡车及铲车的噪声值在70~75dB(A)，运输装卸过程时间较短，环评建议建设单位合理安排运输装卸时间，午间12:00~14:30，夜间22:00~06:00不进行运输装卸作业，加强管理，经过距离衰减及控制作业时间则运输装卸噪声对周边居民影响较小。

本次噪声影响评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声受到厂房的隔声和距离衰减，其预测模式如下：

LA(r)=LA(r0)-A

式中：LA(r)—预测点距声源r处的噪声值，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

A为各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；点声源Adiv=20lg(r/r0)；

Aatm—空气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—声屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

单声源声压级的预测

a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=101g(1/TΣti100.1LAi)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

多声源声压级的预测

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式计算：

Leq=101g(Σ100.1Li)

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

n—噪声源个数。

表7-6  厂界及敏感点噪声影响预测结果表      单位：dB（A）

| 厂界及敏感点 | 噪声源 | 单台噪声值 | 数量（台/套） | 噪声叠加值 | 隔声、减震 | 噪声源离厂界距离m | 距离衰减 | 贡献值 | 叠加值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 粉碎机 | 88 | 1 | 88 | 20 | 11 | 20.8 | 47.2 | 49.6 | / |
|  | 烘干机（热风炉） | 80 | 1 | 80 | 20 | 15 | 23.5 | 36.5 |  |  |
|  | 颗粒机 | 85 | 2 | 88 | 20 | 30 | 29.5 | 38.5 |  |  |
|  | 输送皮带机 | 80 | 1 | 80 | 20 | 29 | 29.2 | 30.8 |  |  |
|  | 风机1 | 85 | 1 | 85 | 20 | 12 | 21.6 | 43.4 |  |  |
|  | 风机2 | 85 | 1 | 85 | 20 | 30 | 29.5 | 35.5 |  |  |
| 东厂界 | 粉碎机 | 88 | 1 | 88 | 20 | 22 | 26.8 | 41.2 | 48.7 | / |
|  | 烘干机（热风炉） | 80 | 1 | 80 | 20 | 17 | 24.6 | 35.4 |  |  |
|  | 颗粒机 | 85 | 2 | 88 | 20 | 16 | 24.1 | 43.9 |  |  |
|  | 输送皮带机 | 80 | 1 | 80 | 20 | 12 | 21.6 | 38.4 |  |  |
|  | 风机1 | 85 | 1 | 85 | 20 | 22 | 26.8 | 38.2 |  |  |
|  | 风机2 | 85 | 1 | 85 | 20 | 13 | 22.3 | 42.7 |  |  |
| 南厂界 | 粉碎机 | 88 | 1 | 88 | 20 | 38 | 31.6 | 36.4 | 45.6 | / |
|  | 烘干机（热风炉） | 80 | 1 | 80 | 20 | 37 | 31.4 | 28.6 |  |  |
|  | 颗粒机 | 85 | 2 | 88 | 20 | 18 | 25.1 | 42.9 |  |  |
|  | 输送皮带机 | 80 | 1 | 80 | 20 | 28 | 28.9 | 31.1 |  |  |
|  | 风机1 | 85 | 1 | 85 | 20 | 40 | 32.0 | 33.0 |  |  |
|  | 风机2 | 85 | 1 | 85 | 20 | 19 | 25.6 | 39.4 |  |  |
| 西厂界 | 粉碎机 | 88 | 1 | 88 | 20 | 27 | 28.6 | 39.4 | 44.6 | / |
|  | 烘干机（热风炉） | 80 | 1 | 80 | 20 | 29 | 29.2 | 30.8 |  |  |
|  | 颗粒机 | 85 | 2 | 88 | 20 | 25 | 28.0 | 40.0 |  |  |
|  | 输送皮带机 | 80 | 1 | 80 | 20 | 29 | 29.2 | 30.8 |  |  |
|  | 风机1 | 85 | 1 | 85 | 20 | 28 | 28.9 | 36.1 |  |  |
|  | 风机2 | 85 | 1 | 85 | 20 | 29 | 29.2 | 35.8 |  |  |

各主要噪声设备经车间建筑物隔声减震降噪处理后，主要噪声车间合成等效声源在半自由空间中的几何发散衰减，采用点声源随传播距离增加而衰减的公式进行计算预测，未考虑空气吸收、地面吸收、屏障等因素对噪声的衰减。在实际生产中，空气吸收、地面吸收和屏障将会进一步将噪声衰减。本项目夜间不生产，各厂界昼间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。经距离衰减，距项目厂界南侧益兴木业（距离本项目厂界约2m，距本项目粉碎烘干车间约30m）预测值为49.2dB（A），距项目厂界西侧农业用地（距离本项目厂界约5m，距本项目粉碎烘干车间约25m）预测值为51.9dB（A），敏感点处声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求。类比蓝林能源科技有限公司年产2万吨生物质成型燃烧颗粒建设项目，根据该项目竣工验收报告及验收批复，该项目厂界噪声昼间46.5~52.1 dB（A），夜间41.8~44.1 dB（A），能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目年产值远小于该厂，且高噪声设备数量也比其少，因此本项目厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。建议建设单位对生产车间特别是粉碎烘干车间的墙体进行修护以保证其隔声减振效果，同时要求建设单位不仅要在夜间（22:00~06:00）不进行生产，同时午间12:00~14:30也不进行生产。因此，本项目运营期采取相应的减噪措施及合理安排生产时间后，不会对周围声环境产生不良的影响。

5、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中风险识别范围和类型，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。根据项目建设内容，项目环境风险主要为：

（1）项目废木边角料（木屑、刨花）、稻壳等原材料在遇到明火、电力设施发生短路等情况引发的火灾，在火灾过程中产生大量烟尘对区域空气环境产生不利影响，在消防过程中大量消防废水对区域地表水环境产生不利影响；

（2）除尘设备因老化、穿孔等造成大量粉尘漂浮至环境空气中，对区域空气环境造成不利影响。

2）环境风险防范措施

（1）火灾防范措施

生产厂房易燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。

生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。

按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。

禁止在生产车间和原料库、成品库等存放处有明火、吸烟、焊接等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火标识。

定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。

在较低处设置20m3的事故池，作为消防废水收集池，平时处于空置状态。

（2）除尘设备防损措施

加强设备日常的维护和管理，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

设置备用风机和除尘器，一旦运行的风机、除尘器出现故障，及时开启备用设备，确保除尘系统的正常工作。

进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低

万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

除此之外，还应做到以下两点来预防事故的发生：

①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；

②建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

6、清洁生产与循环经济分析

清洁生产是一个实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，使减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性，要求企业采用使用有效的清洁生产措施，从源头削减污染物的产生量。

建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料利用率较高，属清洁生产工艺。主要原辅材料为废木料、稻壳等，属于清洁可再生能源；产品为生物质固化成型燃料，是一种环保、清洁、可再生燃料，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，属于清洁产品。项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，建设项目工艺废气产生量及产生浓度均较低；生活污水中各污染因子浓度不高，经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排；固废实行“零排放”。项目生产过程中部分工段产生的粉尘及次品等废料收集后重新作为原料，综合利用，体现了循环经济理念。

从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济的理念。建议企业提高职工环保意识，建立和完善清洁生产制度，进一步提高企业清洁生产能力。

7、项目建设合理性分析

（1）产业政策符合性分析

项目主要从事非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于国家限制类和淘汰类产业。为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

（2）选址规划合理性分析

本项目位于兰山区方城镇前街村，系租山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产用，本项目符合其用地性质，本项目变更之后不新增土地，土地性质未发生改变，本项目在建设和生产过程中排放的各类污染物经处理和控制后，对各环境要素产生不利影响较小，因此本项目选址合理。

（3）总图布置合理性分析

总图布置合理性分析：本项目厂房内布置紧凑有序，功能区分区合理，符合工艺流程要求，产噪设备均设置在厂房内，生产车间设置于厂区北侧，并设置隔声、减振措施，减少项目噪声对周围环境的影响。本项目在生产过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响较小，总平面布置合理。

8、环保投资概况

本项目总投资30万元，环保投资8万元，占总投资的26%，具体组成见表7-7。

表7-7  环保投资内容

| 工程阶段 | 项目 |  | 防治措施 | 环保投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 粉碎粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 4 | 新增 |
|  |  | 烘干废气 | 整修水膜除尘+15 m高排气筒 | 1.5 | 利旧 |
|  | 生活污水 |  | 化粪池处理后由当地村民清掏沤肥 | 0.5 | 利旧 |
|  | 固废 |  | 垃圾桶及垃圾清运费，一般固废安全暂存 | 1.0 | / |
|  | 噪声 |  | 基础减震、隔声、加强管理 | 1 | / |
| 合计 | / | 8 |

9、建设项目竣工环境保护设施验收一览表

表7-8  建设项目竣工环境保护设施验收一览表

| 类型 | 污染物名称 | 验收内容 | 监测因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 | 布袋除尘器+排气筒 | 粉尘 | 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 烘干及燃烧废气 | 水膜除尘整修+15 m高排气筒 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 烟尘的排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物的排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | / | 化粪池处理后由当地村民清淘用作周边农田农肥 |
| 噪声 | 生产噪声 | / | 厂界噪声Leq值 | 满足《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类； |
| 固体废物 | 生活垃圾：设置了生活垃圾收集点（垃圾收集桶），定期由环卫部门清运 经收集的生物质粉尘：回用于生产。 炉灰炉渣：在厂区内临时堆存，外运至花圃用作肥料。 | 固体废物处理率100% |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原材料堆场 | 粉尘 | 堆料场设置在室内，企业靠近居民楼一侧的门窗关闭，车间墙体尽量封闭，减少粉尘逸出 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  | 原材料运输、装卸 | 粉尘 | 原材料堆场设于室内，通过加强管理，减少粉尘产生 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  | 输送 | 粉尘 | 封闭输送带，同时加强车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 集气收集后经沙克龙收尘器处理后再经布袋除尘器处理引至15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 烘干废气及燃料燃烧废气 | 烟尘SO2 NOx | 水膜除尘器装置处理后经15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥炉窑二级排放标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-H SS、NH3-N | 生活污水进入化粪池处理后由当地村民清掏沤肥 | 不外排周边水环境 |
| 固体废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶，由环卫部门定期统一处理 | 资源化，无害化，减量化 |
|  | 生产过程 | 收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 炉灰炉渣（草木灰） | 外运至花圃用作肥料 |  |
| 噪声 | 厂区 | 设备噪声 | 隔声、消声、减振，设备布置在车间内，夜间及午间不进行生产 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |

生态保护措施及预期效果:

本项目选址山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房厂房，对生态环境基本无影响。

九、结论与建议

一、结论

1、项目概况

项目名称：年产4000吨生物质颗粒燃料项目

建设性质：新建

建设单位：临沂伟航生物质燃料有限公司

建设地点：山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房

总投资：30万元（其中环保投资8万元）

本项目占地面积760m2，建筑面积618m2，包括生产车间、仓库、办公区和公用设施。

2、环境质量状况

（1）环境空气现状：本环评引用《兰山区方城镇公路建设工程环境影响评价报告》中对本项目所在地的现状监测资料来对本项目现状空气环境进行评价。根据相关监测结果可知，评价区域SO2、NO2、PM10、TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）声环境质量分析：根据监测结果可知，本区域声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）地表水环境质量现状：本环评引用《兰山区方城镇公路建设工程环境影响评价报告》中对本项目所在地沩水支流（方城镇涑河支流断面）的现状监测资料对本项目现状地表水环境进行评价，根据相关监测结果可知，涑河支流断面监测点各评价指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。

3、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响评价结论

本项目系租赁山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产办公用房。施工期主要进行设备安装，不涉及土建工程，因此施工期主要污染为设备安装噪声。设备安装噪声源强一般为65~75dB（B），对周围环境影响不大。

（2）营运期环境影响评价结论

①大气环境影响分析结论

原材料堆存扬尘：项目堆料场所基本无粉尘散逸。环评建议企业靠近居民楼一侧的门窗关闭，车间墙体尽量封闭，减少粉尘逸出，则堆料场所对周边大气环境影响不大。

原材料运输装卸扬尘：项目原材料平均每天运输量为3辆，运输装卸过程中产生的粉尘量为0.054kg/h、0.162t/a。原材料堆场设于厂房内，通过加强管理，则原材料运输装卸扬尘对周边大气环境影响不大。

输送粉尘：企业在落实输送带封闭，加强车间通风换气措施后，项目输送粉尘散逸量较小，对车间及周边环境影响不大。

粉碎粉尘：项目粉碎工序产生的粉尘通过集气系统收集后经沙克龙收尘器处理。再经布袋除尘器处理后引至15m以上高空排放，收集的粉尘全部回用于生产，根据预测分析，项目粉碎工序产生的粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对车间及周边环境影响不大。

烘干废气及燃料燃烧废气：烘干机（热风炉）及燃料燃烧产生的烟（粉）尘经水膜装置处理后，粉尘的排放可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥炉窑二级排放标准，氮氧化物、SO2的排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

②水环境影响分析结论

本项目生活污水入化粪池，经化粪池处理后由当地村民清掏沤肥，不外排周边水环境，不会对南侧沩水支流造成影响。

③声环境影响分析结论

项目噪声主要来自运输装卸卡车铲车噪声及生产设备的运行。环评要求建设单位合理控制运输装卸及生产时间，夜间（22:00~06:00）及午间（12:00~14:30）不进行生产，厂房合理布局车间，并对生产车间墙体进行修复，优先选用低噪声设备，定期对设备进行检查维修，使设备正常运转。类比同类型企业位于蓝林能源科技有限公司年产2万吨生物质成型燃烧颗粒建设项目，本项目通过采用加强设备隔音消音等措施、加强管理、墙壁隔声以及距离衰减，合理控制生产作业时间，项目在各厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准的要求。

④固体废物环境影响分析结论

本项目固体废物主要为经收集的生物质粉尘、炉灰炉渣、员工生活垃圾。经收集的生物质粉尘：回用于生产；炉灰炉渣：在厂区内临时堆存，外运至花圃用作肥料；生活垃圾：设置了生活垃圾收集点（垃圾收集桶），定期由环卫部门清运。本项目固废均能得到妥善处理，对环

4、环境风险分析

项目生产生物质颗粒燃料，项目储存大量易燃原辅材料和成品，火灾风险影响比较大。因此，本项目应采取相应措施防止原材料及成品发生火灾爆炸，厂区内禁止吸烟，严禁明火。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产，防止火灾发生。

5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念

本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，建设项目工艺废气产生量及产生浓度均较低；生活污水中各污染因子浓度不高，经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排；各类固废均得到有效处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

6、产业政策、规划选址符合性及总图布置合理性分析

产业政策符合性分析：项目主要从事非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于国家限制类和淘汰类产业。为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

规划选址相符性分析：本项目位于山东省临沂市兰山区方城镇，系租赁山东省临沂市兰山区方城镇李增如厂房作为生产用，本项目符合其用地性质，本项目变更之后不新增土地，土地性质未发生改变，本项目在建设和生产过程中排放的各类污染物经处理和控制后，对各环境要素产生不利影响较小，因此本项目选址合理。

总图布置合理性分析：本项目厂房内布置紧凑有序，功能区分区合理，符合工艺流程要求，产噪设备均设置在厂区西北侧及东北侧厂房内，并设置隔声、减振措施，减少项目噪声对周围环境的影响。本项目在生产过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响较小，总平面布置合理。

7、达标排放及总量控制指标

达标排放：采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的污染物可以做到达标排放和处理。

总量控制：根据国家环保部实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为：COD、NH3-H、工业粉尘（含烟尘）、氮氧化物、二氧化硫。本项目废水不外排，因此COD、NH3-H无需申请。而工业粉尘（含烟尘）、氮氧化物、二氧化硫总量控制指标分别为：工业粉尘（含烟尘）：0.945t/a、氮氧化物：0.153t/a、二氧化硫：0.102t/a。

8、公众参与调查

根据建设单位提供的公参汇编报告中可知，在公众调查中，50%的被调查者同意本项目建设，50%被调查者认为无所谓，无人反对。团体中方城镇人民政府及前街村村委会均支持本项目建设。为此，环评单位建议企业应高度重视本评价公众参与的结果，尊重公众的意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的环境保护工作。

9、综合结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策和相关规范要求，用地性质符合规划，，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本报告提出的各项环保措施后，确保各污染物达标排放，在此前提下，从环境角度分析，项目建设可行。境影响较小。

二、建议和要求

1、项目应重视环境保护工作，制定专门的环境管理规章制度，配备专职环保管理员。加强内部人员的管理，严格遵守相关的法律、法规；

2、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行；

3、加强项目原材料仓库、车间内木屑、稻壳的清扫及收集，降低其对车间内环境的影响；

4、项目运营过程中，厂方应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现；

5、夜间（22:00~06:00）及午间（12:00~14:30）禁止运输装卸及生产加工活动，确保厂界噪声达标排放；

6、加强除尘设备设施的监控，避免粉（烟）尘事故性排放；

7、项目需加强管理，禁止在生产区有明火产生，张贴“禁止吸烟”等标识，增强企业防火意识；

8、项目在生产过程中不得进行据木作业。

厂房平面图

# Text boxes

废木边角料

粉碎

烘干

输送喂料

制粒

临沂伟航生物质燃料有限公司

输送冷却

成品仓

打包入库

东邻S229路

北邻皮子厂

西邻农业用地

南邻益达木业