目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 工作原则	2

1.5 应急预案编制程序和内容	4

2  单位概况与环境保护目标	5

2.1  项目概况	5

2.2  周边环境	15

3环境危险性分析	16

3.1 环境危险源分析及危害	16

3.2 环境危险事故分级	21

3.3 企业潜在的危险事故和分级	22

4  应急机构	23

4.1  应急组织机构与职责	23

4.2外部应急救援联系电话	28

5 预防与预警机制	28

5.1 危险源预防	28

5.2 危险预警	33

5.3 预警支持系统	35

5.4 报警通讯	36

6 应急响应	36

6.1 响应分级	36

6.2 应急程序	37

6.3 应急救援	40

6.4 应急监测	47

6.5 信息发布	49

6.6 应急结束	49

7  后期处置	50

7.1  善后处置、现场清洁净化	50

7.2  环境恢复	51

7.3  调查与评估	51

8  监督管理	52

8.1  应急保障措施	52

8.2  宣教培训	55

8.3  应急演练	57

8.4 应急演习分类	59

9 附则	61

9.1 名词术语	61

9.2 奖励与责任追究	61

9.3 预案解释	62

9.4 修订情况和实施日期	62

10 附件	63

10.1 本单位和相关单位通讯录	63

10.2  外部救援电话	65

10.3  重大环境污染事故应急演习设计	66

10.4  突发环境事件报告单	73

10.5  应急预案演习记录	75

10.6  应急预案演习考核记录	77

10.7  环评批复文件	78

10.8  环保竣工验收文件	81

10.9  污泥外运及处置单位资质及协议	98

10.10 应急设施（备）平面布置图（含应急疏散路线）	106

## 1 总则

## 1.1 编制目的

城市污水处理厂作为城市主要的公用基础工程，一旦发生事故风险，可能会影响区域污水处理效率，并造成下游河流断面水质变差以及干污泥带来的环境二次污染。

为了积极应对可能发生的突发环境事件，有序、高效地组织事故抢险救援工作，依据国家和省市相关法律、法规，结合公司实际情况，本公司编制了《肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司突发环境事件应急预案》。通过预案的实施和定期开展应急演习，确保做到对突发环境事件反应快速，救援及时，应对措施得力有效，保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全，保证企业安全生产和经济效益的提高。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号）1989年（2013年修改版）

《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）2008年

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）2007年

《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号）2008年

《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院2006年1月8日颁布）

《国家突发环境事件应急预案》（国务院2006年1月24日颁布）

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2012]113号）

《广东省突发事件应对条例》（2010年）

《广东省突发事件总体应急预案》（2011年）

《广东省突发环境应急预案》（2012年）

《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南》（粤环办〔2011〕143号）

《肇庆市突发环境事件应急预案》（2013年）

## 1.3 适用范围

本应急预案适用于为鼎湖区污水厂区域内可能发生或者已经发生的，需要由鼎湖区污水厂负责处置或者参与处置的重大、较大、一般突发环境事件的应对工作。具体包括：

（1）进水水质严重超标对处理设施冲击负荷增大，影响处理效果导致污水超标排放的环境污染事故；

（2）生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件造成城市污水处理厂出水严重不达标的污染事故；

（3）原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境污染事故；

（4）管理及操作不当导致的环境污染事故；

（5）暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致污水超标排放的污染事故.

## 1.4 工作原则

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，确保单位、社会及人民生命财产的安全，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，提高企业社会管理水平和应对环境突发事件的能力，预防重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据本厂污水处理工艺特点及可能发生的导致事故性排放的因素，编制本预案。

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。在广东广业林茂投资有限公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有环境应急救援力量，整合环境监测网络，引导、鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的个人和班组的环境应急救援力量的作用。

基本原则：

预防为主、以人为本、统一思想、快速响应、属地管理、依法办事。

## 1.5 应急预案编制程序和内容

1.5.1 编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）的规定进行，其编制程序见图1-1：

图1-1 环境应急预案编制程序图

1.5.2 编制内容

本预案的编制内容共分为九个部分，即：基本情况调查、危险性分析、应急组织机构与职责、保障措施、预防和预警、应急响应、后期处置、应急演习和附则。

## 2  单位概况与环境保护目标

## 2.1  项目概况

2.1.1  基本情况

广东省广业环保产业集团有限公司是广东省广业资产经营有限公司的全资子公司，是集环保、研发、设计、投资、建设、运营、装备和贸易为一体的省属大型国有企业；属下广东广业林茂投资有限公司负责管理肇庆、佛山片区设立的项目公司各污水厂运营，属下的肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司负责运营鼎湖区污水处理厂。

鼎湖区污水处理厂位于肇庆市鼎湖区广利办事处东13区，工程设计建设总规模为15万m³/d，一期工程设计规模为2万m3/d，首期占地面积13146.25 m2，总投资3589.2万元。污水厂采用“A/A/O微曝氧化沟工艺”污水处理工艺，于2010年9月24日通过环保验收，10月1日正式运营。厂外截污管网起点为广利红庭，终点为污水厂，全长3公里，主要收集鼎湖区城区和凤凰镇的生活污水。即广利办事处、坑口办事处、桂城办事处和凤凰镇的城区生活污水受益人口约7.07万人。

处理主要设施及构筑物有：粗格栅、细格栅、提升泵、砂水分离器、鼓风机、生化处理系统、二沉池、回流泵、污泥脱水系统、出水消毒系统、综合楼、配电房、发电机房等，经过处理的出水排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后, 排放至西江。根据《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》的规定，属综合用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

进出水水质各指标及限值见表2-1所示。

表2-1  鼎湖区污水厂进出水水质各指标及限值

| 污染物 | pH | CODCr | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | 6~9 | 250 | 150 | 25 | 3.5 |
| 出水指标 | 6~9 | 40 | 20 | 8 | 1 |

注：单位mg/L。pH为无量纲值。

鼎湖区污水厂严格执行相关标准要求，规范运营，系统运行稳定。其建成运营大大削减了地区化学需氧量和氨氮等污染物的排放量，使西江水质污染得到明显改善，充分发挥了我厂的污染减排效益，为鼎湖区的减排工作作出了应有的贡献。

2013年，鼎湖区污水厂通过广东省经济和信息化委员会、广东省科学技术厅联合评审，被认定为广东省清洁生产企业。2014年通过安全生产标准化（三级）认定。

2.1.2   地理位置及总平面布置

鼎湖区位于广东省中部偏西，西江下游，是肇庆市中心城区重要组成部分，属珠江三角洲地区改革发展规划范围主体之一。陆域位置位于北回归线以南，东经112°30′~112°57′，北纬23°05′~23°15′之间；东邻佛山市三水区，北接四会市，南靠高要市，西与肇庆市端州区接壤。全境地势西北高，东南低，北部为北岭山脉的鼎湖山群，中部为平原地带，南有烂柯山向东延伸，同鼎湖山隔江峙立，西江横贯中部，最高峰为鸡笼山，海拔1000.3米。全区总面积596平方公里。鼎湖区东自永安镇的长冲村，西止凤凰镇的上水田村，南起沙浦镇的苏二村，北至凤凰镇的良田村。

本区地处北回归线以南，属亚热带季风气候。鼎湖年平均气温21.93℃，最高气温达37.8℃，最低气温为1℃；平均日照1815.72小时，无霜期多年平均为336天，平均年总积温1989.3℃；平均年降雨量为1637毫米，春夏季降雨相对偏多，山区雨水相对偏多；年蒸发量为1153毫米，干旱指数为0.69，呈现热量丰富、阳光充足、雨量充沛、水热同季的特点。西江干流由西向东横贯全区，主流长约24.5公里，年过境水量约2186亿立方米。每年4-9月为汛期，雨量约占全年77.09%；平均径流深为820毫米，年径流总量为46137万立方米，年径流与年降雨分布规律相似。全区受灾害性天气影响较小，常年主导风向为东北风，每年受热带气旋（台风）影响不大。

肇庆市鼎湖区污水处理厂位于肇庆市鼎湖区广利办事处东13区，西为团结路，东为38米街，南为西江堤。

地理位置图见图2-1，四置图见图2-2。

图2-1  鼎湖区污水厂地理位置图

图2-2  鼎湖区污水厂四至图

污水厂分生产区和办公区两部分，生产区主要构筑物有粗细格栅、提升泵房、沉砂池、生化池、二次沉淀池、污泥回流泵房、风机房、污泥脱水间、出水在线监控房及紫外线消毒池。厂区四周及厂内空闲地均种植有绿化带。全厂平面布置图见图2-3。

图2-3  鼎湖区污水厂平面布置图

2.1.3  生产状况

2.1.3.1  污水处理工艺流程

鼎湖区污水厂主要处理肇庆市鼎湖区城区和凤凰镇生活污水；采用A/A/O微曝氧化沟工艺，污水处理工艺流程见图2-4。

图2-4工艺流程图

污水处理厂工艺先进、自动化程度高、操作简易、中央集中监控。对污水处理总排放口按环保法规加装了在线监测系统并已联网，环保监管单位可随时通过网络查看排水的数据，目前可在线监测出水流量、COD、pH值及氨氮值。

待处理污水经过粗格栅除去水中大的杂质及漂浮物，由提升泵将水提升到细格栅池，细格栅截除较小悬浮物及漂浮物之后的水流到沉砂池，将水中的砂粒进行分离，上清液利用池体之间的液位差流至A/A/O氧化沟反应池，再通过推流器作用，使污水进到厌氧段、缺氧段、好氧段三个的环节中，污水在厌氧段、缺氧段、好氧段循环流转，同时对污水中有机物、氨氮、总氮等污染物进行降解。氧化沟出水流经配水井后均匀至二沉池，（在确保有机物达标排放同时，在氧化沟出水处投加聚合氯化铝，使水溶解性的亚磷酸盐生成磷酸铝沉淀物，通过排除干污泥的方式排除，以确保水总磷的达标排放。）经过二沉池沉淀后出水再通过紫外消毒后达标排放。

“A/A/O微曝氧化沟”工艺充氧采用风机供气、微孔曝气系统，具有氧转移效率高的特点。在污水处理过程中，待处理污水经提升泵提升后，经过粗格栅进入沉砂池，继而进入氧化沟，在氧化沟经过厌氧、缺氧、好氧处理后污水流入二沉池，经固液分离后，上清液不断从二沉池排出进入出水消毒池，经过紫外线消毒后外排。

该工艺具有操作方便，出水水质好，能耗低，耐冲击负荷，不易出现污泥膨胀，有良好的除磷脱氮效果，污泥易稳定脱水；监测控制自动化程度高等优点。污水处理工艺主体分为三部分，预处理部分、生物降解部分和消毒处理。预处理部分主要工序为两级格栅和旋流沉砂，格栅主要作用是去除污水中漂流的粗大悬浮物和垃圾等杂物。生物降解处理部分主体为微曝气氧化沟，基本原理是运用“双模理论”，将表面曝气的氧化沟改为微孔从水下曝气，从而使气泡的表面积、水中的停留时间及溶解氧的浓度梯度均大大增加，最终达到降低能耗的目的。利用微孔鼓风曝气及水下推流器相结合，合理布置微孔曝气器，使氧化沟有效节能，以全自动方式运行，技术工艺先进、占地少、自动化程度高，运行出水水质稳定达到环保排放标准。处理深度处理主要为沉淀和消毒，实现泥水分离和杀死细菌的目的。

主要配套工程包括粗格栅、提升泵房、细格栅、鼓风机房、生化反应池、消毒池、污泥脱水机房、配电房、出水在线监控房和综合楼等。主要设备有粗格栅、提升泵、细格栅、螺旋输送器、沉砂器、砂水分离器、沉砂曝气风机、搅拌器、罗茨风机、刮泥机、带式浓缩脱水机、污泥泵、PAM加药系统、PAC加药系统、反冲洗泵、电动泥斗、回流泵、清水泵、紫外线消毒系统。

出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入西江。

2.1.3.2   主要构筑物及生产设备

本项目生产中的主要生产设备详见表2-2。

表2-2污水处理主要生产设备设施概况

| 建筑物 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 回转式格栅除污机 | N=1.5kW，1.5m×10.5m | 套 | 2 |
| 提升泵房 | 2 | 提升泵 | KRT K200-401/406UG Q=625m3/h H=16m N=40kW | 台 | 3 |
| 进水二级处理池 | 3 | 转鼓细格栅 | N=2.2kW，B=1200mm | 台 | 2 |
|  | 4 | 螺旋输送机 | N=1.1kW，轴长5.4m | 套 | 1 |
|  | 5 | 旋流沉沙器 | 处理能力≥1080m3/h，N=1.1kW | 台 | 2 |
|  | 6 | 砂水分离器 | 处理量12L/s，N=0.37W | 台 | 1 |
|  | 7 | 罗茨鼓风机 | Q=1.75m3/min,P=39KPa,N=2.2kW | 台 | 2 |
| 鼓风机房 | 8 | 三叶罗茨鼓风机 | Q=35m3/min，N=55KW | 台 | 3 |
| 氧化沟 | 9 | 好氧推流器 | N=5.5kW,n=46r/min,D=2200mm | 台 | 2 |
|  | 10 | 厌氧推流器 | N=3.1kW,n=62r/min,D=1800mm | 台 | 1 |
|  | 11 | 缺氧推流器 | N=4.5kW,n=40r/min,D=2500mm | 台 | 1 |
| 回流泵房 | 12 | 回流泵 | KRT K200-315/96UG Q=470m3/h H=5m N=9kW | 台 | 3 |
| 二沉池 | 13 | 半桥式中心传动单管吸刮泥机 | N=0.25kW | 台 | 2 |
| 出水消毒池 | 14 | 紫外线消毒系统 | UVC-320W-8-6 | 套 | 1 |
|  | 15 | 清水泵 | Amarex N F 50-220/032ULG-140 Q=33m3/h H=15.8m N=3.1kW | 台 | 2 |
| 脱泥机房 | 16 | 带式浓缩脱水一体机 | PDLPPE 1500 | 台 | 2 |
|  | 17 | 污泥泵 | NM0768BY01L06V N=1.1kW | 台 | 3 |
|  | 18 | 反冲洗泵 | 50GDL18-15x5 N=7.5kW | 台 | 3 |
| 脱泥机 房 | 19 | 空压机 | LB40120 N=3kW | 台 | 2 |
|  | 20 | 螺旋输送机 | N=2.2kW | 台 | 1 |
|  | 21 | 电动泥斗 | V=6m3 N=2.2kW | 台 | 1 |
|  | 22 | 絮凝剂投加泵 | NM021BY01L06B | 台 | 2 |
|  | 23 | 除磷剂投加泵 | NM021BY01L06B | 台 | 2 |

项目设备总体而言较为先进，没有国家明令淘汰的设备，设备运转情况良好，均由专人进行维护和保养。

项目主要配套构筑物见表2-3所示。

表2-3主要构筑物概况

| 序号 | 建筑物名称 | 结构 | 尺寸（m） | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅池 | 混凝土 | 190*9.8*4.0 | 1 |  |
| 2 | 细格栅池 | 混凝土 | 190*9.8*4.0 | 1 |  |
| 3 | 提升泵房 | 混凝土 | 16.8*7*11.3 | 1 |  |
| 4 | 旋流沉砂池 | 混凝土 | 190*9.8*4.0 | 2 |  |
| 5 | 氧化沟 | 混凝土 | 770*25.5*6.00 | 1 |  |
| 6 | 二沉池 | 混凝土 | φ25.8*5.0 | 2 |  |
| 7 | 污泥回流泵池 | 混凝土 | 8.0*4.2*6.5 | 1 |  |
| 8 | 出水消毒池 | 混凝土 | 15.0*5.0*3.3 | 1 |  |
| 9 | 污泥脱水间 | 混凝土 | 21.0*10.0*11.0 | 1 |  |
| 10 | 鼓风机房 | 混凝土 | 12.0*10.0*7.8 | 1 |  |
| 11 | 变电房 | 混凝土 | 18.0*10.0*4.5 | 2 |  |
| 12 | 综合楼 | 混凝土 | 33.4*8.2*10.9 | 1 |  |
| 13 | 门卫 | 混凝土 | 3.0*3.0*3.0 | 1 |  |

2.1.3污染物产生情况及环保措施

污水处理厂是改善区域地表水环境质量的环保工程，工程完成后，将对周边水流的水质起到改善作用，但工程运行又会产生二次污染，对周围环境造成一定程度的影响。目前污水处理厂污染物排放分析如下：

2.1.3.1 废水

污水处理厂废水主要为生产废水和少量办公生活区污水。生产废水主要来自冲洗污泥脱水机的冲洗废水，污染物主要为CODCr、SS和BOD5。该污废水通过厂内污水管道系统汇入厂区粗格栅前集水池，与城市污水一并进入污水处理系统进行处理。全厂尾水2013年排放量510.58万吨。经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入西江。历次环保局抽检及年检全部合格。

2.1.3.2 废气

污水处理过程中会产生恶臭气体，其主要产生部位是格栅、二沉池、污泥处理系统等工艺单元，导致恶臭气味的主要成份是H2S、NH3。

根据监测报告，厂界周边无组织排放浓度最高值分别为：H2S： 0.03mg/m3、NH3：1.0mg/m3，CH4：0.5mg/m3，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

2.1.3.3噪声源强及治理措施

项目噪声来源于泵、鼓风机等机械噪声。根据监测，厂界周边白天、夜间噪声东、南、西、北最高值均低于65分贝，夜间噪声更低，污水处理厂各厂界昼、夜噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准达标排放。

2.1.3.4 固体废物

污水处理厂产生固废包括生活垃圾、格栅截流的垃圾、沉砂池产生的砂粒及污水生化处理过程中产生的干污泥。生活垃圾与预处理的栅渣每天由鼎湖区广利环卫运走集中处理；污水厂年产生干污泥产生量约1365.79吨，含水量低于80%。

鼎湖区污水厂收纳污水大部分来自城市生活污水，服务范围内极少工业污水排放，根据项目验收报告，干污泥中重金属含量低，主要污染物均满足GB4284-84《农用污泥中污染物控制标准》的要求。根据《广东省肇庆市鼎湖区污水处理项目特许经营（BOT）合同》相关条款约定，污泥每天外运至有资质的单位进行处理，本厂无危险废物产生和贮存。

## 2.2  周边环境

2.2.1  周边敏感点

污水厂位于肇庆市鼎湖区广利办事处东13区，厂区周围5000米内自然村及敏感点分布情况见表2-4。

表2-4 厂区周围5000米内自然村及敏感点分布一览表

| 序号 | 项目 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 人数 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然村 | 庙侧村 | 西偏北 | 约200 | 800 |  |
| 2 |  | 罗园村 | 东面 | 约250 | 1500 |  |
| 3 | 敏感点 | 广利高级中学 | 北偏东 | 770 | 2000 |  |
| 4 |  | 广利中心幼儿园 | 北偏东 | 900 | 200 |  |
| 5 |  | 桂花园住宅小区 | 西偏北 | 2600 | 1000 |  |
| 6 |  | 西江 | 南 | 90 | / |  |

项目周边5000米内无如饮用水水源保护区、自然保护区、生态功能保护区、基本农田保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等需特殊保护地区；无珍稀动植物栖息地、热带雨林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等生态敏感与脆弱区。

2.2.2  周边环境污染源

鼎湖区污水厂处理水为进入管网的城市生活污水和少部分工业废水。上述工业企业产生的废水经处理达标后排入纳污管网，与本项目服务范围内生活污水一同进入鼎湖污水厂。

此外，因厂外管网为雨污合流制建设，暴雨天气服务区内地面部分含机油油污废水汇入管网，进入污水处理系统。

## 3环境危险性分析

## 3.1 环境危险源分析及危害

3.1.1 危险源辨识

由于鼎湖区污水厂处于西江边，一旦出现重大环境事故将直接对西江带来污染影响，进而影响西江水质。虽然厂址下游西江没有饮用水取水口，但该河段有灌溉的功能，水质保护目标为Ⅲ类，因此为保证该河段水质目标，除了污水处理厂保证做到达标排放废水外，还必须杜绝事故排放，尤其预防因环境风险事故带来的严重污染影响。

根据污水厂生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合企业安全评价资料，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下5类，分别是：

（1）进水水质严重超标对处理设施冲击负荷增大，影响处理效果导致污水超标排放环境危险；

（2）原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险；

（3）生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险；

（4）管理及操作不当导致污水超标排放的环境危险；

（5）暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险。

3.1.2  进水水质严重超标导致环境危险性分析

由以上周边环境污染源分析可见污水厂周边可能对项目产生不利影响的环境污染源为工业企业以及含油污废水。

如上述环境污染源发生废水超标排放，将一定程度影响污水厂的正常运行。进水水质严重超标对处理设施冲击负荷增大，可能影响处理效果导致污水超标排放环境危险，对减排工作存在不利影响。

暴雨天气服务区内地面部分含机油油污废水汇入管网，进入污水处理系统，一定程度也会影响污水厂的正常运行，有可能引起污水超标排放的环境危险。

3.1.3  储存、使用、运输过程中存在的环境危险性分析

本项目生产过程中主要使用的药剂为聚丙烯酰胺，能源主要为电。消耗量分列入表3-1。

表3-1  主要药剂消耗情况表

| 项目 | 名称 | 单耗 | 总耗（/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 聚丙烯酰胺 | 0.75 kg/吨泥 | 1.1 t |
|  | PAC | 0.1kg/吨水 | 8t |
| 能源 | 电 | 0.22kWh/吨水 | 117.2万kWh |

本污水厂出水采用紫外消毒，不需制备及贮存大量具有存在腐蚀、中毒、火灾爆炸等危险因素的化学消毒药剂。

另外，厂内化验室因日常化验需要，备用少量水质项目检测化学试剂；饭堂使用电烹调值班员工餐，备用两罐装液化石油气。按照《企业突发环境事件风险评估指南》，对涉及指南附表所列化学物质进行统计及计算分析。

本厂化学品年最大存在总量见表3-2.

表3-2  鼎湖区污水厂涉及化学品统计分析表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（吨） | 最大存在量（吨） | 比值Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 8014-95-7 | 2.5 | 0.0092 | 0.0037 |
| 2 | 液化石油气 | 68476-85-7 | 5 | 0.03 | 0.0060 |
| 3 | 柴油 | / | 200 | 0.664 | 0.0033 |

则，鼎湖区污水厂存在化学物质Q值为：

Q=0.0037+0.006+0.0033=0.0130＜1。

根据《企业突发环境事件风险评估指南》对企业突发环境时间风险等级划分，当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级。故本项目遂溪污水处理厂突发环境时间风险评估结果为一般环境风险等级。

现对阳离子聚丙烯酰胺的化学性质与危害分析如下：

阳离子聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，外观为白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，pH值6.0--7.0，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。在污水处理厂作为污泥脱水剂。聚丙烯酰胺无毒性，但属于易燃性化学药剂，燃烧后不产生任何有害燃烧产物。当聚丙烯酰胺泄漏时，颗粒遇水后变滑，谨防人员滑倒摔伤。当与眼睛和身体接触时，用流动清水或生理盐水冲洗即可。聚丙烯酰胺本身没有毒性。只有当吸入量大于千分之五时因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。贮存、运输应注意防潮，并储存于阴凉、通风的库房。

根据目前本污水厂的生产、储存现状，现对聚丙烯酰胺储存、运输中的环境危险性分析如下：

聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。储存聚丙烯酰胺的仓库位于厂区脱泥间一层，储存量小（小于0.5吨）。脱泥间无其他易燃或可燃杂物，四面水泥结构。一旦储存过程中由于意外事故着火，其产生的高温热量不会对周边造成严重影响，即使发生火灾也不会引发整个污水厂的火灾。

根据污水厂主要物料的特性，环节中易造成的环境危险有：

（1）干污泥运输

目前鼎湖区污水厂产生干污泥量约为5~6吨/天，含水率低于80%，年产约1365.79吨，厂区不设污泥存放处，每天外运至有资质的单位进行处理。在运输过程中，因车厢泄漏、挡板坏或者翻车，有可能导致污泥倾倒遗撒，造成道路、土壤或地下水污染。

（2）阳离子聚丙烯酰胺运输

鼎湖区污水厂所使用的污泥脱水絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺属于无毒化工产品，运输过程中不需要特别危险品运输车辆及许可证，但因聚丙烯酰胺遇水易变得粘度很高，如在运输过程中因翻车等原因造成物料遗撒，易使路人滑倒，但对环境危害性较低。

3.1.4  生产过程中突发事件引发的环境危险性分析

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，鼎湖区污水厂受纳水体西江为Ⅲ类水体，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使未处理污水外泄或污泥膨胀或跑泥现象，将会给排污口下游的西江河段带来严重的污染，水质恶化，从而不能达到水体Ⅲ类水质标准的功能，最终对地表水环境造成影响。

根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。

（1）长时间停水造成的环境危险性分析

城市污水排水管网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在提升泵房内满溢后直接排放，导致废水超标排放。

（3）污水处理厂发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，或操作工操作失误，将导致进厂污水得不到有效处理，从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

3.1.4  管理及操作不当导致的环境危险性分析

污水厂员工在运营过程中，未严格按照工序操作规程和工作规章制度操作仪器设备，或是未严格遵照工作巡视制度对管网、厂区各工艺段进行巡视检查，未定期对供水供电设备进行检查和维护，对各机械设备执行定期检修，可能致使管网堵塞，进厂污水得不到有效处理，从而引起尾水超标排放等环境危险。

3.1.5  自然灾害引发的环境危险性分析

（1）暴雨

由气象资料可知，鼎湖区地处北回归线以南，属亚热带季风气候。平均年降雨量为1637毫米，春夏季降雨相对偏多，山区雨水相对偏多；呈现热量丰富、阳光充足、雨量充沛、水热同季的特点。每年4-9月为汛期，暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，导致系统微生物污泥外泄；另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。

（2）高温、严寒

鼎湖年平均气温21.93℃，最高气温达37.8℃，最低气温为1℃；平均日照1815.72小时，无霜期多年平均为336天，平均年总积温1989.3℃；高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误；过高气温还可能导致设备设施突发故障，从而使工艺过程中断，导致出水超标。鼎湖区累计平均年霜日为9.1天，冬天气温一般是5℃以上，罕见极端最低气温-3.20℃，出现在北部山区。无冰雪天气。鼎湖区污水厂位处县城，因此不会出现因严寒冰冻原因导致污水厂运行故障。

（3）雷电、大风天气

鼎湖区全区受灾害性天气影响较小，常年风调雨顺。即便受台风影响也罕见强风天气，但受强雷雨或飑线影响时会有局地阵性大风出现。大风一般出现在夏秋季节。强雷暴出现时，伴有雷电灾害和降雨。有可能使污水处理设备或仪器遭受雷击而发生故障，从而影响污水厂的正常运行。

## 3.2 环境危险事故分级

通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，根据危险事件可能引起的环境污染、经济损失以及人员伤亡情况，将鼎湖区污水厂突发环境事件分为Ⅰ级突发环境事件，Ⅱ级突发环境事件，Ⅲ级突发环境事件三个等级。

（1）符合下列情形之一者可以界定为Ⅰ级突发环境事件：

①事故（存在的隐患）对周边居民的生命财产安全具有一定威胁；

②造成或可能造成1人以上死亡或3人以上中毒、重伤；

③造成20万元以上直接经济损失；

④对大气、地表水或地下水造成较大污染。

（2）符合下列情形之一者可以界定为Ⅱ级突发环境事件：

①事故造成1万元以上、20万元以下（含20万元）直接经济损失；

②造成或可能造成人员1人以上，3人以下中毒、重伤的；

③对大气、地表水或地下水造成一定污染。

（3）符合下列情形之一者可以界定为Ⅲ级突发环境事件：

①事故造成直接经济损失在千元以上、万元以下的；

②人员有轻微伤害的，如轻微灼伤、轻微中毒。

## 3.3 企业潜在的危险事故和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总企业可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于表3-2。

表3-2	项目危险源汇总表

| 危险 环节 | 危险表现形式 | 监控 | 分级 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存 堆放 | 聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物 | 定期巡检仓库，做好防火工作，仓库设禁烟标识牌。 | Ⅲ级/Ⅱ级 | 可能发生燃烧，造成生态环境破坏和人员伤害 |
| 运输 | 阳离子聚丙烯酰胺、干污泥运输过程发生翻车，导致污染物泄漏 | 加强运输管理 | Ⅲ级 | 污染地表水，土壤，影响生态环境 |
| 生产过程 | 水量大幅减少或增加，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放 | 各岗位设置专人负责，定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况，与当地供电部门保持沟通 | Ⅲ级 | 设备故障及废水处理水量发生变化导致废水超标排放，污染地表水 |
|  | 停电导致设备无法运行 |  | Ⅲ级/Ⅱ级 |  |
|  | 水泵、加药、曝气池设备发生故障 |  | Ⅲ级/Ⅱ级 |  |
| 管理及操作不当 | 员工未严格按照工序操作规程和工作规章制度操作仪器设备 | 完善健全管理制度和操作规程，严格考核执行情况 | Ⅲ级 | 进厂污水得不到有效处理，引起尾水超标排放等环境危险 |
|  | 未严格遵照工作巡视制度对管网、厂区各工艺段进行巡视检查 |  | Ⅲ级/Ⅱ级 |  |
|  | 未定期对供水供电设备进行检查和维护 |  | Ⅲ级 |  |
| 暴雨雷电极端气温等气象因素 | 暴雨雨量超过污水处理厂设计值，有可能发生废水满溢排放事故，或二沉池等构筑物崩塌，造成下游生态环境污染 | 各岗位设置专人负责，在极端天气条件下，加大关键部位的巡检频率 | Ⅲ级/Ⅱ级/Ⅰ级 | 污染地表水；大量水外溢可能淹盖农田或鱼塘 |
|  | 高温天气生产人员可能发生中暑、操作失误等，极端天气引起微生物死亡或变异，可能造成出水不能稳定达标 |  | Ⅲ级 |  |
|  | 污水处理设备或仪器遭受雷击而发生故障 |  | Ⅲ级 |  |
| 出水水质超标 | 进水水质异常 | 各岗位设置专人负责，定期巡检水区，汛期增加进出水指标的检测频次，做好应急防护措施，配备必要的应急设备和物资 | Ⅲ级/Ⅱ级 | 污染地表水，严重时影响周边及下游生态环境 |
|  | 活性污泥膨胀或解体 |  | Ⅲ级/Ⅱ级 |  |
|  | 二沉池异常 |  | Ⅲ级/Ⅱ级 |  |

## 4  应急机构

## 4.1  应急组织机构与职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，并遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

（1）应急总指挥部

总指挥长：总经理（巫韬）

副总指挥长：副总经理（吴谨）

成  员：生产技术部经理（袁丁），财务部经理（陈镏昶），厂长（莫广生）等。

主要职责包括：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

③检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（2）现场指挥部

紧急情况时的现场指挥机构。

总指挥：厂长  莫广生

主要职责包括：

①组织制定、修改突发环境事件应急救援预案。

②组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

③组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

④协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

⑤及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑥负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

⑦批准应急救援的启动和终止。

（3）工作机构

应急工作机构是紧急情况已经发生或将要发生时在现场指挥机构的领导下开展工作，设：

通讯联络组

组长：文员  卢勇珍

组员：财务  李锦芳

职责：保证各组与指挥部的通讯联络及情况的反馈。

侦检调查组

组长：厂长助理  梁洪敏

组员：中控班技术员1人

职责：追查事故发生源头，及时控制，防止污染进一步扩大。事后分析环境事故发生的原因、经过、结果及经济损失等，调查情况及时上报市环保局等有关政府部门，如上级、政府部门介入时，调查组配合有关部门调查。

抢险救援组

组长：中控班长  梁培坚

组员：中控班技术员2人

职责：执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。

环境监测组

组长：化验班  李  媚

组员：中控技术员1人

职责：负责事故可能污染到范围内的环境监测（水环境、空气环境或地面固体废物环境污染）并按照规定随时上报。

物资供应组

组长：维修班长  冯智勇

组员：后勤2人。应急车辆1辆。

职责：负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。随叫随到，不能有误；

疏散隔离和安全保卫组

组长：保安队长  何湛球

组员：保卫班2人。

职责：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入。

医疗救护组

组长：机修班  刘天峰

组员：机修班技术员1人。

职责：负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全。

（4）专家组

胡继波 袁维芳

其主要职责是为现场应急处置行动提供技术支持。

（5）外部应急/救援力量

明确突发环境事件时可能请求支援的外部应急/救援力量及可保障的支持方式和支持能力，装备水平，联系人员，联系方式，抵达时限等，并定期更新相关信息。

广东省广业环保产业集团有限公司；广东广业林茂投资有限公司；

肇庆市环保局、鼎湖区环保局；肇庆市公安消防局鼎湖消防大队；

鼎湖区安全生产监督管理局；鼎湖区人民医院；鼎湖区公安局。

各部门在应急中的位置设置详见环境应急组织机构图4-1。

具体人员配置情况详见附件1：鼎湖区污水厂突发环境事故应急组织领导及各抢险队员名单。

图4-1   环境应急组织机构设置图

## 4.2外部应急救援联系电话

厂应急外部救援电话详见附件2：外部应急救援通讯录。

## 5 预防与预警机制

## 5.1 危险源预防

5.1.1 危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。

其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

各个危险源的监控体系，主要措施有：

（1）存在环境风险的关键地点设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为物料储罐及配套管道、阀门的状况（液位、压力、密封等），防护设施、排洪设施的状况，泵体和电机等设备运转是否正常，并做记录。

（2）本污水厂配备有COD自动监控仪、氨氮自动监控仪、水质自动采样器、数据通讯传输系统、在线式不间断电源。按规定及时对污水厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好相关记录。

（3）卫生防护及环保设施，要设置专人负责进行定期检查，正常情况下，每班1次。检查内容主要有初沉池、氧化沟、二沉池、急救箱以及个人防护用品等。巡检内容主要为各池水位是否处于正常状态，导流渠是否畅通。

（4）应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资应该有灭火器、消防栓、防毒面具、报警器、编织袋、化学安全防护眼镜等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。

（5）与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解双回路供电信息及停电计划以便安排实施应对措施。

5.1.2 预防措施

根据危险源及危险因素分析，主要从六个方面预防。

（1）进水水质严重超标导致环境危险预防措施

①对工艺的运行情况、仪表加强巡检，要求当班员工对所有操作和情况做好相关的记录，交接班时做好工作交接，并要不定时对工艺运行情况进行汇报。

②常备足够用量除磷剂聚合氯化铝，必要时投加，尽量保证出水达标排放。

（2）储存、使用、运输过程中存在的环境危险预防措施

①污泥脱水絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺在贮存、运输应注意防潮，并储存于阴凉、通风的库房。如在存储过程中有少量撒漏，应彻底清扫后用清水冲洗；

②目前鼎湖区污水厂每班产生干污泥直接装车外运。在装车前，确保运输车辆车厢完好，挡板灵活较密闭。暴雨天气注意防止雨水冲入车辆厢体，造成污泥泄漏；

③化验室内存贮有危险化学品作业区，应有自来水冲洗设施，并配置事故柜和急救箱等防护设施；

④外运干污泥时，使用合格运输车辆。装卸过程应做到轻装轻卸；运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，防止造成二次污染；

⑤工作人员配备必要的个人防护用品和应急药箱，装备必要的药品，发生小事故时能采取自救措施。

（3）生产过程中的危险预防措施

①生产工艺设备应有专人负责，按照规范操作，操作时配备必要的防护措施，注意配料箱、管道的维修、包养工作。配备合格的水电工作人员和备用发电机组，认真落实工作人员责任制，经常对供水、供电设备进行检查和维护，对机械设备执行定期检修。

②污水处理厂进出水水质执行定期监测制度，了解水厂进出水水质情况，防止污水水质水量波动影响水厂正常运行，及时合理的调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。

③加药间设置“闲人免进”、“严禁烟火”以及化学危险品警示牌；

④污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏；

⑤在生产过程中，接触和使用有毒有害化学品时，要按照规定穿戴防护衣具。

⑥得知停电计划或发现临时停电时，应急小组应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时与供电部门及当地环保部门联系；

如属于计划停电，应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知当地环保部门。

如临时停电，启动备用发电机组。当班人员要立即排查停电原因，并向应急领导小组汇报。在管网入口处与外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理厂

⑦当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系，确定大修时间，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在管网入口处外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短及管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门，提高排入污水处理厂企业的排放标准，确保达标排放。

（4）管理及操作环节危险预防措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

②各生产、经营、储存单元，配备专职安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职；

③对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产资质，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

④严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制，加强加药间的安全管理。对化验工加强安全培训，使其掌握药剂的危险特性和应急救援措施；

⑤工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如操作加药设备时应戴橡胶手套、穿胶靴、戴口罩以及防护服；电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防毒面具等应定期检测，以确保其有效性。

（5）自然灾害引发的环境危险预防措施

①密切关注气象变化，加强对汛期进厂污水的监控，做好各项应急准备工作。汛期前，应对污水处理厂设施进行一次全面检查，消除事故隐患；雨季期间，加强对设施的日常检查，同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息；事故可能发生时，通过预先确定的报警方法及早采取措施；

②安排至少2工人24小时巡查，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，污水处理厂构筑物时候出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常；

（6）其他危险环节预防措施

①为防止突然停电时给污水厂造成突发事件，污水厂配备了一台型号为YCGS330的柴油发电机组（功率330KW）；

②各生产单元配置应急照明装置；

③厂区广泛植树种草，降低、减少噪声和臭气对周边的影响。

## 5.2 危险预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

5.2.1 预警分级及预警方式

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由高到低，依次为Ⅰ级（Ⅰ级突发环境事件）、Ⅱ级（Ⅱ级突发环境事件）、Ⅲ级（Ⅲ级突发环境事件）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

Ⅰ级：当发生重大突发环境事件时启动，由单位负责人立即上报污水厂应急领导小组，由应急总指挥启动相应的应急方案；并及时上报鼎湖区政府，由区政府启动相应的应急方案；同时报广东广业林茂投资有限公司；

Ⅱ级：当发生较大突发环境事件时启动，由班组负责人立即上报单位负责人，由单位负责人启动相应的应急方案。

Ⅲ级：当发生一般突发环境事件时启动，由事故发现人立即上报班组当班负责人，由班组当班负责人启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

本企业的预警方式主要有警铃、哨子、手机、广播。

5.2.2 预警及措施

本企业突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给企业所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

当企业收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，必须要按照本应急预案执行。

进入预警状态后，企业根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，政府相关部门及企业各部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照指挥部的命令通过手机、警铃或广播通知全厂人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知：Ⅰ级预警由鼎湖区政府负责发布，Ⅱ级预警由本污水厂负责发布，Ⅲ级预警由班组负责发布；

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

## 5.3 预警支持系统

该企业的预警支持系统主要有预警监控支持系统、预警方式支持系统和预警管理支持系统三部分组成。

5.3.1 监控支持系统

本企业的预警监控支持系统主要是指监控人员数量落实到位；监测设施、仪器及药品的种类完善；监控场所的监控人员坚守岗位；监测设施、仪器状态良好；药品质量有保证。

本厂所有监控人员包括生产设施、设备监控人员；污泥脱水絮凝剂、干污泥储存监控人员；中控室监控人员；消防、防汛设施监控人员等。正常生产时，各岗位不少于2人，其监控方式主要通过定期巡检设备及时发现问题，提出预警；巡检频率严格按照规程执行，正常生产情况下，每班检查一次并做好记录，特殊情况下，现场不能离人随时观察。

对于安装有温度计、压力表、液位计、电子视频COD、氨氮在线监测等仪器的设备设施，通过电脑操控系统，随时观察水量、COD和氨氮的变化情况，遇到特殊情况，应立即采取措施，并上报。

检测设施在化验室。化验室内设有化验台，所需化验仪器、试剂药品应齐全。对化验人员必须进行考核上岗，合格人员则进行定期培训；监控、监测人员要严格按照规程进行操作。正常情况下，氧化沟出水、消毒渠出水、二沉池污泥按污水操作规程进行检测，并做好监测资料记录。

5.3.2 预警方式支持系统

本企业预警方式支持系统的主要内容有通讯信息传递工具，即电话、广播、警铃；通讯工具的维修人员要保证通讯工具的畅通、完好，以使环境危险预警信息能快速、准确的传递，具体措施：

一般危险事件采用手机；

较大和重大事件采用哨子、手机、警铃、广播；

若是火灾、爆炸和溃坝事故采用哨子、警铃、广播、火警电话。

5.3.3 预警管理支持系统

预警管理支持系统主要是企业要建立完善的管理制度和严格的操作规程，企业员工应严格按照各项规程进行巡检、操作，各单元负责人应加强监管力度，正常生产情况下保证每班全方位巡检一次，特殊情况下如暴雨、大风、高低温天气结合危险源监控情况加大巡检次数，最终保证预警信息及时、准确的传达、上报。

## 5.4 报警通讯

一旦发生事故，必须迅速报警。报警时应讲清以下内容：

（1）事故发生时间、单位名称、详细地址；

（2）事故发生部位、严重程度；

（3）报警人姓名、报警电话号码。

## 6 应急响应

## 6.1 响应分级

按企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将该企业突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（Ⅰ级突发环境事件）、Ⅱ级响应（Ⅱ级突发环境事件）、Ⅲ级响应（Ⅲ级突发环境事件）。

Ⅰ级响应：当发生重大突发环境事件时启动，由厂长立即上报污水厂应急领导小组，由应急总指挥启动相应的应急方案；并及时上报鼎湖区政府，由市政府启动相应的应急方案；同时报广东广业林茂投资有限公司；

Ⅱ级响应：当发生较大突发环境事件时启动，由班组负责人立即上报单位负责人，由单位负责人启动相应的应急方案。

Ⅲ级响应：当发生一般突发环境事件时启动，由事故发现人立即上报班组当班负责人，由班组当班负责人启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

## 6.2 应急程序

6.2.1 响应程序

三级应急响应程序均执行以下程序：

发现→逐级上报→总指挥（或指挥机构）→启动预案

也就是说事故现场发现人员，及时逐级上报，企业相关领导和政府部门负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案。

企业环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）提出企业事故现场应急行动原则要求；

（2）协调各职能小组、各专业应急力量实施应急支援行动；

（3）严格督促受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（4）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（5）根据现场救援进展情况，确定被转移群众的疏散及返回时间；

（6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况；

（7）如有必要，请示上级邀请有关专家和专业人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

以下具体叙述本污水厂发生不同级别的突发环境事件的响应过程。

首先是发生重大突发环境事件的Ⅰ级响应(比如氧化沟崩溃)，事故发现人员立即通过报警器通知公司应急值班领导和厂区员工，公司应急值班领导在10分钟内初步查看现场后，立即通知附近村庄负责人，告知其立即组织附近居民撤离。同时应急值班人员拉响警铃、开启广播通知全厂人员，进入紧急状态。应急总指挥接到报告后立即拨打外部支援电话请求外部支援，然后召集本公司的应急副总指挥及各应急专业小队，在5分钟之内集中待命，物资保障和运输队在第一时间迅速赶赴物资储备仓库，给抢险救援队员紧急配发防护装备和应急物资。在外来救援队伍到来之前，各应急小队坚决服从公司应急总指挥的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行紧急的抢险和人员疏散、隔离工作。应急总指挥上报当地政府相关领导，同时立即启动本企业应急预案，并迅速派出技术保障组和抢险救援组先期赶赴事发点进行支援，然后立即向县政府和环保局进行报告，由县政府和环保局启动相应的应急措施。Ⅰ级应急响应行动程序见图6-1。

图6-1  Ⅰ级应急响应程序示意图

其次是发生较大突发环境事件的Ⅱ级响应（例如水泵、曝气池、消毒设备发生故障，污水水质严重超标），事故发现人员在做好自身防护时，立即报告班组负责人和公司应急领导小组，由应急工作小组总指挥决定启动Ⅱ级响应和相应的Ⅱ级应急预案，通知各应急小队集中待命，在应急总指挥统一指挥下，5分钟之内投入抢险工作。物资保障和运输队在第一时间迅速赶赴物资储备仓库，给抢险救援组员紧急配发防护装备和应急物资。在外来救援队伍到来之前，各应急小队坚决服从公司应急总指挥的统一指挥，在保证自身安全的情况下，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险、环境监测和厂区人员疏散、隔离工作。Ⅱ级应急响应行动程序见图6-2。

图6-2 Ⅱ级应急响应程序示意图

最后是发生一般突发环境事件时的Ⅲ级响应过程，由事故发现人及时上报给班组当班负责人，说明具体情况，班组负责人立即查看现场后报告应急领导小组，同时启动Ⅲ级响应及相应的应急预案，并按照Ⅲ级响应开始组织班组应急小组及时进行应急工作。

6.2.2 应急指挥内容

企业环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）污水厂内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（8）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 6.3 应急救援

6.3.1 突发环境事故的疏散隔离

疏散隔离和安全保卫队主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

如果发生了与氧化沟、二沉池溃崩有关的环境事件，需要人员及时撤离现场，应急领导小组就要迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着污水（泥）流向上向或侧向撤离到危险涉及范围之外（至少100m）。在安全距离内，疏散隔离和安全保卫队员要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

如发生大量废水外泄事故，需要组织人员及时与周边村庄与居民小区联系，至少通知至西江下游2km范围。

6.3.2 受伤人员救治方案

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，该企业的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害、轻度化学灼伤以及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血；化学药品接触皮肤或进入眼内及时用清水冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。

针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

对抢险过程溺水人员救治的应急措施如下：

发现有人溺水，把救生圈等扔给溺水者，拉他上岸。

会游泳的应做好安全措施后立即下水救人。下水救人时，应当从溺水者的身后抓住他的头发或托住溺水者的腋下将他救上岸。

溺水者被救上岸后，如果呼吸、心跳停止，应当对他进行胸外按压和口对口人工呼吸。如果溺水者的呼吸、心跳未停止，可以用半蹲姿势帮助溺水者“控水”。方法是：救人者取半蹲位，把溺水者的腹部放在自己的膝盖上，让他的头向下，并轻轻按压他的背部，帮助他排出胃里、肺里和气管里的水。“控水”以后，要清除溺水者嘴里、鼻子里的泥土、杂草、痰液等，使他呼吸通畅，溺水严重，现场救治困难的，应迅速送到离现场最近的医院抢救。

6.3.3 停电造成污水处理厂无法正常工作应急措施

（1）计划停电事故应急预案

得知停电计划后，班组负责人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人及时进行电力协调及现场考察，由单位负责人启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。同时，及时上报应急领导小组，应急总指挥根据事态发展的情况，决定是否启动Ⅰ级响应和Ⅰ级应急预案。

具体的应急过程为：应急小组应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂事故池、管网情况确定能够容纳停电期间入厂得污水，如不能，及时通知当地环保部门，提高排水污水厂企业的排污标准，实现达标排放。

（2）临时停电应采取以下措施

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急总指挥决定启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由应急工作领导小组总指挥指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报当地政府和广东广业林茂投资有限公司；接到报告后广东广业林茂投资有限公司根据事态的进一步发展，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。

②现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；在提升泵房与外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理厂。

③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；侦查抢救组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

6.3.4设备故障应采取以下措施

当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系：

（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人根据设备故障严重程度在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急现场指挥部决定是否启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由环境事故应急现场指挥部指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报广东广业林茂投资有限公司；接到报告后广东广业林茂投资有限公司根据事态的进一步发展，决定是否上报鼎湖区政府，并启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。

（2）现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在提升泵房与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短及管网情况确定能否容纳大修期间入厂的污水，如若不能则及时通知环保部门，提高排入污水处理厂企业的排放标准，确保达标排放。

（3）环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

（4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；侦查抢救组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

6.3.5 出水水质超标应急措施

（1）二沉池异常状况

二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水水质，如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题。

①出水带有细小悬浮物颗粒，沉淀池局部沉淀效果不好。

原因：

a.水力负荷冲击或长期超负荷；

b.短流而减少了停留时间，以至絮体在沉淀前即流出出水堰；

c.进水中增加了某些难沉淀污染颗粒。

解决办法：

a.调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；

b.调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；

c.适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

②出水堰脏且出水不均

原因：

a.因污泥粘附、藻类长在堰上或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞出水不均。

解决办法：

a.经常清除出水堰口卡住的污物；

b.适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。

③污泥上浮

原因：

a.污泥停留时间过长，有机质腐败；

b.二沉池中污泥反硝化，还原生成N2而使污泥上浮。

解决办法：

a.保证正常的贮存和排泥时间；检查排泥设备故障；

b.清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

④浮渣溢流

原因：

a.浮渣去除装置位置不当或去除频次过低，浮渣停留时间长。

解决办法：

a.维修浮渣刮除装置；

b.调整浮渣刮除频率；

c.严格控制浮渣的产生量，减少其他构筑物腐败污泥或高浓度上清液的进入，克服污泥的上浮或藻类的过量生长。

⑤气泡

原因：二沉池中的污泥停留时间太长。

解决办法：加大出泥；重新回流。

（2）污泥膨胀或解体

污泥膨胀可分为两大类，丝状菌性污泥膨胀和非丝状菌性污泥膨胀。前者是活性污泥絮体中的丝状菌过量繁殖导致的膨胀；后者主要在污水水温较低、污泥负荷较高的条件下，细菌摄取了大量营养物，由于温度低，代谢速度慢，积累大量高粘性多糖类物质(如葡萄糖、甘露糖等)，污泥中结合水异常增多，比重减轻，SVI值很高，压缩性能恶化而引起膨胀。污泥膨胀不仅影响出水水质，增大污泥的处理费用，而且极易引起大量污泥流失，严重时可导致整个处理工艺失败。

污泥解体是指活性污泥生物营养的平衡遭到破坏，使微生物量减少且失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质混浊，SVI值降低等。污泥解散后将无法处理污水，严重时也会导致整个处理工艺失败。产生原因主要有工艺参数不当或有毒物质流入。

①丝状菌性污泥膨胀临时应急措施

作为应急措施，临时控制措施在未确定污泥膨胀的原因时采用，但无法从根本上解决污泥膨胀问题，并不是完全有效，并且该方法运行费用较高，停止加药后污泥膨胀又会反复。按投加试剂的类型可分为：混凝剂和化学药剂。通过投加混凝剂如聚合氯化铁，氢氧化铁，硫酸铁，硫酸铝，聚丙烯酰胺等无机或有机高分子混凝剂提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能；化学药剂的投加可杀灭或抑止丝状菌，从而达到控制污泥膨胀的目的，常用的化学药剂有NaClO、ClO2、O3、Cl2、H2O2和漂白粉等。

②丝状菌性污泥膨胀工艺运行控制措施

控制适宜的污泥负荷、回流比、污泥龄，调节污水的pH 值、水温、溶解氧等。一般可做以下工作：

在日常维护管理过程中，定期测定碳、氮、磷浓度，检验其比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素；

改变污水的进水方式，将连续进水改为间歇进水可控制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀；

沉淀池及时排泥，以避免污水的早期消化，对已产生消化的污水进行预曝气等；

投加一些填料，主要作为载体来吸附、凝聚丝状菌和污染物，增加比重，从而提高分离速率。

③污泥解体控制措施

一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SVI、MLSS、DO、等多项指标进行检查，加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时，应考虑这是新的工业废水混入的结果，需查明来源，责成其按国家排放标准加以预处理。

## 6.4 应急监测

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，环境监测队负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对厂区周围地表水和地下水进行化验，采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家排放标准。

通过监测和监控结果随时判断突发环境污染事件的变化趋势，为突发环境事件应急决策提供客观依据。

6.4.1  监测指标

COD、氨氮、总磷、总氮、SS、H2S。

6.4.2  应急监测预案

(一）目的

为在发生环境污染事故时，最大限度地减少环境污染，降低经济损失，在事故处理和应急情况下，迅速及时地进行环境监测，制定本预案。

（二）适用范围

本预案适用于鼎湖区污水厂范围内发生的环境污染事故的应急情况监测。

（三）基本原则及应急监测措施

1. 基本原则

本预案是鼎湖区污水厂环境保护工作的重要组成部分，必须服从各级环境污染事故应急处理预案指挥部的具体指挥和领导。坚持个人利益服从集体利益，局部利益服从全局利益，日常监测服从应急监测原则。

2. 应急监测措施

（1）公司环保安全部门在接到环境污染事故信息后，按环境污染信息报送规定上报县环保局。同时立即与县环境保护监测站联系，及时判断可能的污染因素，进行应急准备，并立即组织有关人员，分别进行现场监测采样和化验准备工作。

①人员准备：技术人员现场1名，采样、化验人员2名，司机1名。

②日常应做好采样容器的准备工作。

③及时协调市环保监测站化验室负责分析化验人员做好相应的分析项目的一切准备工作。

（2）监测人员在接到环境污染事故信息后，必须在30分钟内到达现场采样，并在30分钟内送到化验室。

（3）协调县环保监测站化验人员快速、准确地完成样品分析，及时出具数据，并保留样品。

（4）当对某污染物缺少监测手段时，应立即对外请求支援。

（5）监测数据可用电话或书面形式等最快速度上报应急指挥部。

（6）应急监测应做到从事故的发生直到事故的处理终结全过程的监测，监测次数以能满足减少损失和事故处理以及事故发生后的生产恢复为要求。

表6-1  应急监测点位及次数表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| COD、氨氮、总磷、总氮 | 西江污水处理厂上游500m，下游1000m及控制断面 | 每1h一次 |
| COD、氨氮、总磷、总氮 | 进水口、氧化沟（好氧段、厌氧段）、出水口 | 每1h一次 |
| pH | 进水口、出水口 | 每30min一次 |
| DO | 氧化沟（好氧段） | 每30min一次 |
| SS | 进水口、出水口 | 每30min一次 |
| H2S | 进水泵房 | 每15min一次 |
| 流量 | 进水口、出水口 | 每15min一次 |

（四）应急监测流程图

## 6.5 信息发布

突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

## 6.6 应急结束

6.6.1 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

6.6.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.6.3 应急终止后的行动

（1）事故发生地相关政府或本企业有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）有关类别环境事件专业主管部门负责编制重大、较大环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

## 7  后期处置

## 7.1  善后处置、现场清洁净化

突发环境事件指挥部做好受灾人员的安置工作，组织有关人员对事故现场范围进行必要的保护和隔离，在完成侦查后需进行现场净化，如有必要进行消毒处理，避免造成二次污染。具体工作由现场指挥组安排人手实施。

## 7.2  环境恢复

事件发生后，本企业将对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

经分析，本项目可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水、土壤及植被的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水经污水处理设施处理达标后继续回用；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 7.3  调查与评估

处理评估工作是突发事件管理的最后环节，应急指挥部应对危机所造成的损失和教训进行总结，科学调查、评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议以及重建计划等。包括以下四方面：

1. 调查：各应急工作小组在进行现场应急的同时，应急现场指挥部抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由应急现场指挥部根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报应急总指挥部审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

2. 总结：对突发事件处理过程中所采取的措施进行反思研究，对所采取措施的得失进行全面总结；

3. 评估：对突发事件预防和处理阶段中的每项工作做出客观的评价，为下一步的突发事件管理工作奠定基础；

（1）评估内容：明确突发环境事件性质和类别，预测可能的涉及范围、发展趋势及其对人群健康或环境的影响；确定突发环境事件的级别；评估现有应急处置措施是否得当，应急能力是否达到控制突发环境事件的需求等。

（2）快速评估步骤：通过对突发环境事件发生地区进行现场调查，收集资料，并迅速对现有信息资料进行全面分析研究，提出评估意见，为技术行为和行政决策提供依据。

（3）决策咨询：突发环境事件评估人员对快速评估结果进行分析，提出对现有应急处置措施的改进意见，并对行动方案做出决策咨询。

4. 整改：对突发事件发生的原因和处置措施过程中的薄弱环节进行整改，弥补突发事件发生整个过程的漏洞。

5. 突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单（见附件），以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

## 8  监督管理

## 8.1  应急保障措施

8.1.1  通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由安全保卫队负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

8.1.2 资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

8.1.3 人力资源及技术保障

结合污水处理厂实际情况，鼎湖区污水厂设置抢险救援组、侦检调查组、物资供应组、环境监测组、疏散隔离及安全保卫组和医疗救护组等专业救援小组，并定期开展应急演习及演练活动。

本厂还组织了专家组，提供技术指导。

8.1.4 物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本企业主要由办公室及物资供应组负责该项工作，设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

根据本厂可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，本厂储备的主要物资装备见表8-1。

由该表可知，本厂应急物资储备情况基本能够满足应需要。目前备用物资分类存放，药品类储存于化验室，现场抢险物资及设备储存于维修间应急物资储备仓库，设置遵循保证应急抢险迅速、安全、高效进行的原则。适用于突发环境事故抢险过程应迅速、便于操作等特点。应急物资仓库由专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

表8-1  应急物资装备一览表

| 分类 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护物资 | 避雷针 | 72 |  |
|  | 视频探头 | 8 |  |
|  | 报警器 | 5 |  |
|  | 口罩 | 9 |  |
|  | 应急照明灯 | 20 |  |
|  | 橡胶耐酸手套 | 2 |  |
| 现场抢险物资及设备 | 抽水泵 | 1 | 型号WQ15-15-1.1，扬程15m， 功率1.1kW 配10m水管 |
|  | 柴油发电机组 | 1 | 型号YCGS330，功率330kW |
|  | 消防栓 | 13 |  |
|  | 防毒面具 | 9 |  |
|  | 灭火器 | 6 |  |
|  | 雨衣 | 6 |  |
|  | 警示牌 | 30 |  |
|  | 警铃 | 2 |  |
|  | 对讲机 | 2 |  |
|  | 化学安全防护眼镜 | 2 |  |
| 检测仪器及药品 | COD检测仪器 | 1 | 在线监测：HACH CODmax |
|  | NH3-N检测仪器 | 2 | 紫外分光光度计，型号：UV-1750 在线监测仪表为Amtax Compact |
|  | 总磷检测仪器 | 1 | 紫外分光光度计，型号：UV-1750 |
|  | 总磷应急投加药品 | 0.5吨 |  |

化验室化学药品贮存于化验室药品库，实行专人专库管理，配备双门双锁。药品库管理人：梁洪敏，联系电话：2682620，13827533504。

应急物资的贮存于维修间，管理人员：冯智勇 ，联系电话：13286551862。

部分应急物资图片：

# 8.2  宣教培训

应急培训目的是培训员工的环境应急意识，普及环境应急知识和法规知识。

宣传、培训和演习工作主要由环境应急领导小组和工作小组负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识；

（2）加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测和救护队伍；

（3）定期组织环境应急实战演习，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力，全面提高公众预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

本厂将包含应急设施（备）平面布置的应急疏散路线图及应急组织机构图张贴于办公楼一楼大堂处，便于全体员工随时阅知。同时各构筑物定制标识牌明确各构筑物（设备）作用，并在易发生危险地方悬挂安全标识。

# 8.3  应急演练

8.3.1 应急演习的原则

应急演习类型有多种，不同类型的应急演习虽有不同特点，但在策划演习内容、演习情景、演习频次、演习评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演习过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。

另外应急培训、演习中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演习过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演习，以避免不必要的伤亡；

（2）演习之前应对演习情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演习前应对有关人员进行必要培训，但不应将演习的场景介绍给应急响应人员；

（4）演习结束后应认真总结经验教训和整改。

8.3.2 应急培训和演习的目的

应急培训和演习的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强干部职工应对突发事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高企业对环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验企业各级领导、员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高人们抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

8.3.3 应急演习的作用及对象

重大事故应急演习是一项经常性的工作。正确运用可以发挥如下作用：

（1）评估企业应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估企业重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演习难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进企业各级领导和员工对应急预案的理解，争取他们对重大事故应急工作的支持。

本企业应急培训和演习的对象主要是本企业范围内员工，以应急救援人员为主。

8.3.4  应急培训的基本内容

定期对企业应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。它有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

本企业培训的主要内容是对进水水质突然大幅超出设计处理能力引起氧化沟微生物中毒，造成出水水质超标排放应采取的应急措施；发生危险后的报警方式；基本救治办法；各应急小组在应急过程中应该怎样进行具体工作等。

# 8.4 应急演习分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

8.4.1 桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本厂，可以由应急领导小组发起组织，厂长负责具体实施，制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能演习和全面演习做准备。

8.4.2功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演习。

8.4.3 全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

本企业组成的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先应重视以下6个方面主要因素：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本企业面临风险的性质和大小。

③本企业现有应急响应能力。

④应急演习成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演习的规定。

本厂突发环境事件应急演练设计见附件。

为提高全体员工的应急反应能力，公司每年安排时间进行知识培训和考试、应急演练，收到了良好的效果。

部分照片如下。

# 9 附则

# 9.1 名词术语

9. 1. 1环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

9.1.2突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

9. 1. 3环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

# 9.2 奖励与责任追究

9.2.1 奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

9.2.2 责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

# 9.3 预案解释

本预案解释部门为肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司。

# 9.4 修订情况和实施日期

本应急预案每3年进行一次修订。当出现下列情形时，应及时修订应急预案：

（1）城市生活污水处理工艺、设备或技术发生了较大变化；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境、安全应急预案依据的法律、法规、规章等发生了变化；

（5）应当适时修订的其他情形。

本预案2014年  月  日起实施。

# 10 附件

# 10.1 本单位和相关单位通讯录

（1）应急总指挥部

总 指 挥 长：巫  韬  13609711181

副总指挥长 ：吴  谨  13922190555

成  员：袁  丁  13902850160

陈镏昶  13822616369

莫广生  0758-2682542  15915032272

（2）现场指挥部

紧急情况时的现场指挥机构。

总 指 挥：莫广生  0758-2682542  15915032272

（3）工作机构

通讯联络组

组长：卢勇珍  2682572  15219546918

组员：李锦芳  13717231115

侦检调查组

组长：梁洪敏  2682620  13827533504

组员：徐贵明，电话13169356368

抢险救援组

组长：梁培坚  2682604  13413838769

组员：梁荣团  13763331043

郭时基  13560948815

环境监测组

组长：李  媚  18718029619

组员：黄平途  13450189356

物资供应组

组长：冯智勇  2682649  13286551862

组员：陈建明  13425375925

邓瑞平  13426998252

应急车辆1辆。

疏散隔离和安全保卫组

组长：何湛球  13660914386

组员：杨德强  2682614

官海明  13025585613

医疗救护组

组长：刘天峰  2682649  13760000411

组员：李桂雄  15602363413

（4）专家组

胡继波  环保高级工程师  广东省广业环保产业集团有限公司

袁维芳  环保高级工程师  广东省广业环保产业集团有限公司

药品库管理人：梁洪敏，联系电话：2682620，13827533504。

应急物资管理人员：冯智勇 ，联系电话：13286551862。

# 10.2  外部救援电话

火警电话：119

报警电话：110

救护电话：120

鼎湖区政府应急办：0758-2622030

鼎湖区环保局：0758-2621809

鼎湖区消防队：0758-2623992

鼎湖区人民医院：0758-2691306

鼎湖区供水总公司：0758-2681497

鼎湖区供电局抢修班：0758-2681584

上级安全生产主管部门： 鼎湖区安全生产监督管理局  电话0758-2695066

肇庆市消防队：0758-2723025

肇庆市环境保护局：0758-2781018

肇庆市安全生产监督管理局：0758-2209088

肇庆市政府：0758-2233712

# 10.3  重大环境污染事故应急演习设计

肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司

重大环境污染事故应急演习设计

根据对本企业生产过程，原辅材料存贮的现场调查，结合存在的危险及发生的可能性分析认为：本企业的较大环境污染事故最可能发生的为：出水水质异常。为了降低事故发生后造成的环境危害和经济损失，要求企业必须进行环境污染事故的应急演习，本次演习设计以进水异常可能引起出水超标。以下过程内容可改为进出水水质异常为假设案例，下面具体介绍应急演习全过程设计。

1 演习参加单位、人员及演习时间

演习参加单位：广东广业林茂投资有限公司、肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司（鼎湖区污水处理厂）、鼎湖区环保局等；

企业外部参加人员：鼎湖区环保局派往参与应急抢险演习人员；

企业参加人员：企业领导、应急现场工作指挥部成员和应急小组全体组员；

演习时间：每年应急演习1次，设在每年生产任务不太紧张或企业认为合适的时间。

2 事故假设

某日上午10时，污水处理厂发生原因不明的进水异常现象，情况严重，如不及时处理将会严重影响污水处理厂出水水质，如果长时间处理水质不达标，将污染西江下游水质，影响周边生态环境，导致一定的经济损失。

3 具体演习过程

现场应急工作小组总指挥莫广生发表简短演习讲话。讲话稿可由应急办公室拟定，内容主要包含：演习时间，演习目的，演习方式，具体要求等；

（1）警情发生

应急工作小组总指挥莫广生：我宣布污水处理厂应急救援预案演习现在开始。

警情为污水处理厂进水COD、总磷等指标严重超标，可能导致的出水水质异常，有影响西江水质的可能。

（2）报警和接警

报警：中控班工作人员（×××）在巡检中发现污水处理厂进水异常，有恶臭，COD、总磷等指标严重超标，导致氧化沟不能达到设定运行参数，影响出水水质。

事故发现人（中控班工作人员×××）向中控班班长梁培坚报告险情：我是中控班×××，我们在巡检中发现进水异常，COD、总磷等指标严重超标，氧化沟运行参数达不到设定要求，严重影响污水处理厂出水水质，情况紧急，请指示！

1分钟之内运行班班长梁培坚向厂长莫广生报告险情：报告厂长，我是中控班班长梁培坚，由于进水COD、总磷等指标严重超标，氧化沟运行参数不达标，同时有恶臭，污水处理厂出水水质受到严重影响，并有影响西江下游水质的可能，情况紧急，请指示！

接警：应急工作小组总指挥莫广生回电话。

应急工作小组总指挥莫广生：请你们做好个人防护，坚守现场，继续对氧化沟进行观测，并随时向我报告。立即通知公司所有部门启动《应急救援预案》，响应等级为Ⅱ级响应。各应急组织立即赶赴指挥部待命。

会场外哨子响起……（值班巡逻员负责）；

大喇叭开始广播：各应急小组注意，氧化沟现发生进水超标现象，现命令全体应急人员5分钟内到达办公楼正门口集中。（反复播报至全体人员到齐）

（3）应急人员响应

5分钟内应急工作小组总指挥莫广生、联络员卢勇珍、记录员李锦芳赶到指挥部就位。

警示哨声吹响、广播5分钟后侦检调查组、抢险救援组、物资供应组、环境监测组、疏散隔离和安全保卫组、医疗救护组全部赶到指挥部，向总指挥报告。

①抢险救援组组长（梁培坚）：报告总指挥，抢险救援组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：现命你带领有关技术人员立即赶到现场，对现场情况进行评估，确定应急措施及应急方案，并随时向应急指挥部报告。

抢险救援组组长（梁培坚）：是

抢险救援组一行立即赶赴现场，对现场进行分析，确定应急措施及应急方案。

②侦检调查组（梁洪敏）：报告总指挥，侦检调查组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：原地待命。

侦检调查组（梁洪敏）：是

③物资供应组（冯智勇）：报告总指挥，物资供应组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：原地待命。

物资供应组（冯智勇）：是

④环境监测组组长（李媚）：报告总指挥，环境监测组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：原地待命。

环境监测组组长（李媚）：是

⑤医疗救护组组长（刘天峰）：报告总指挥，医疗救护组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：原地待命。

医疗救护组组长（刘天峰）：是

⑥疏散隔离和安全保卫组组长（何湛球）：报告总指挥，疏散隔离和安全保卫组人员全部到位，请指示。

总指挥莫广生：原地待命。

疏散隔离和安全保卫组组长（何湛球）：是

（4）现场救援组织

抢险救援组组长：报告总指挥，经初步观察，氧化沟及各监测仪表，活性污泥镜检，发现进水COD浓度达到***mg/L，总磷达到***mg/L，污泥活性已受到一定影响，氧化沟运行异常。若情况不能被有效控制，污水处理厂出水水质异常将严重影响西江下游水质，现必须采取应急措施，一是调节进水量，二是调整氧化沟运行参数。报告完毕。

总指挥莫广生：

抢险救援组组长梁培坚听令：现命你带领抢险救援组人员调节提升泵，停止进水。在氧化沟现场采取一切可以采取的措施暂时增加溶解氧量，并在出水口投放PAC，为后续工作赢得时间。

抢险救援组组长梁培坚：是，保证完成任务。

② 物资供应组组长冯智勇听令：现命你组向险情现场补充抢险物资。

物资供应组组长冯智勇：是，保证完成任务。

③ 环境监测组组长李媚听令：现命你队立刻对出水口及西江500米水质进行化验，并随时向我报告。

环境监测组组长李媚：是，保证完成任务。

④ 疏散隔离和安全保卫组组长何湛球听令：现命令你对全厂区进行隔离，严禁无关人员进出厂区，并通知下游单位做好防护工作。

疏散隔离和安全保卫组组长何湛球：是，保证完成任务。

总指挥莫广生：联络员卢勇珍立即拨通鼎湖区环保局电话。

电话拨通后，总指挥莫广生：报告***局长/科长（指定的负责人），我是鼎湖区污水处理厂厂长莫广生，我厂发生进水COD、总磷严重超标，已影响工艺正常运行，出水水质受到影响，现情况紧急，请求技术支持。

（4）现场救援实施

3分钟内，各应急小组接到总指挥莫广生的命令后，立即奔赴指定位置，进行抢险。

①抢险救援组已全部到达现场，正在减少进水量，紧急调整氧化沟的运行参数，加大曝气量，努力提高氧化沟污泥处理能力，在出水渠按一定比例投加PAC。

② 物资供应组正有条不紊地向氧化沟、出水渠附近运送相关应急物资。

③ 应急监测组正在出水口、西江取样、加药，带回化验室化验。

环保局技术救援人员正在路上。

（5）意外发生

这时现场传来电话声：报告总指挥，现场有1名队员由于体力不支，出现虚脱昏倒，现伤员在氧化沟西侧。右腿、右肘擦伤流血，请总指挥指示。

总指挥：医疗救护组组长刘天峰听令，现命你带领医疗救护组人员前往抢救伤员。

医疗救护组组长（刘天峰）：是。

医疗救护组2分钟内到达伤员所处，进行简单检查后转移到附近空地。进行急救，包扎伤口。

30分钟后，鼎湖区环保局技术支援队到达现场。

队长：报告总指挥，我们是区环保局派来的应急支援队伍，向你报到，请指示。

总指挥：请立即对进水口及管网进行检查，找出进水水质超标原因。我厂侦检调查组将配合你们的工作。

鼎湖区环保局技术支援队队长：是。

侦检调查组组长（梁洪敏）：是。

（6）演练结束

50分钟后，电话响了。

①应急监测组组长（李媚）：报告总指挥，出水口处水样及河水水样经化验，各项指标都达到了排放标准，请指示。

总指挥：继续取样化验跟踪。

应急监测组组长（李媚）：是。

这时电话铃响了：

② 抢险救援组组长（梁培坚）：报告总指挥，现在氧化沟已恢复正常运行状态，任务已完成，请指示。

总指挥：将全组人员带回。

抢险救援组组长（梁培坚）：是。

③ 医疗救护组组长（刘天峰）：报告总指挥，伤员病情已得到控制，正逐步恢复，请总指挥放心。

总指挥：好，谢谢。

经过约50分钟的紧急抢险，进水水质超标现象已得到控制，氧化沟运行正常，出水水质达到排放标准。侦检调查组也找到了进水水质超标的原因，调整了氧化沟的运行参数，并采取了妥当的措施。经与广东广业林茂投资有限公司请示，总指挥发布命令，宣布结束演练，各单位按预案要求开展灾后重建与恢复生产等工作。

④ 总指挥莫广生：我宣布本次Ⅱ级应急演练到此结束，各单位按预案要求开展事件后的重建与恢复生产等工作。

4 现场应急演习点评

到会领导对此次演习给与评价，并提出意见和建议。

根据演习中存在的问题总结经验教训，形成文字下发应急组织各部门学习改进；指出在适当的时候再进行同样的演习。最终达到应急组织各部门能够快速、有效、有序的应急，将事故造成的损失降到最低，保护环境的目的。

本次点评大概有几个方面：

首先是总结本次演练的成绩。如：这次进水水质严重超标导致污水处理异常事故应急演习由于企业领导重视，经过周密组织，精心安排，演习非常成功。确保了人身安全，财产损失较小，对生态环境的影响较小。

其次是提出新的要求。如：要求大家对于演习中的经验和不足进行认真总结，每个人都要在一周内写出自己的体会和建议，报送各队队长，以便指挥部进行全面总结，提出改进意见，促进我们的应急抢险快速反应能力，为以后能够快速、有序、有效的完成抢险应急任务，确保人身和财产安全，为保护环境安全打下良好基础。

三是本次演练还要做好的具体工作；如：指挥部要求善后处理人员做好对伤员的安抚及其对周边群众财产损失的赔偿处理；要对抢险物资的消耗情况进行统计，及时做好抢险物资的补充工作等。

总指挥总结完毕，演习结束。

# 10.4  突发环境事件报告单

鼎湖区污水厂突发环境事件报告单

| 报告单位 |  | 报告人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 | 年月日时分 | 报告人电话 |  |
| 事故持续时间 | 时分 | 报告人职务 |  |
| 事故地点/部位 |  |
| 泄漏物质的 危害特性 |  |
| 消除泄漏物质危害的物质名称 |  |
| 危害情况 | 人员伤亡 | 设备受损 |  |
|  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |
|  |  |  |  | 财产损失 |  |
| 波及范围 |  |
| 设施损坏情况 |  |
| 已采取的措施 |  |
| 周边道路情况 |  |
| 与有关部门协调情况 |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |
| 应急物资准备情况 |  |
| 事故发生原因及主要经过： |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |
| 火灾爆炸情况： |
| 环境污染情况： |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |
| 天气状况：温度风速阴晴其它 |
| 单位意见 |  |
| 填报时间 | 年月日时分 | 签发 |  |

# 10.5  应急预案演习记录

鼎湖区污水厂突发环境事故应急预案演习记录

| 预案 名称 |  | 演习 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 部门 |  | 总 指挥 |  | 演习 时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  | 演习方式 |  |
| 演习 类别 |  | 演习程序： |
| 预案评审 | □适宜性：全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 □充分性：完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 疏散组分工：□安全、快速 □ 基本能完成任务 □效率低，没有完成任务 |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级： □报告及时 □联系不上 安全部门： □按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门： □按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合： □按要求配合 □不配合 |
| 存在 问题 |  |
| 改进 措施 |  |

记录人：审核：记录时间：     年    月    日

# 10.6  应急预案演习考核记录

鼎湖区污水厂突发环境事故应急预案演习考核记录

| 预案名称 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  | 演习时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  | 演习类别 |  |
|  |  | 演习方式 |  |
| 演习程序： |
| 演习描述 |  |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  |
|  | 协调组织情况 |  |  |
|  | 支援部门协作有效性 |  |  |
|  | 演习效果评价 |  |  |
| 参演人员签名 |  |
| 存在 问题 |  |
| 改进 措施 |  |

记录人：                  记录时间：

# 10.7  环评批复文件

# 10.8  工程竣工验收批复文件

10.9  工程环保竣工验收批复文件

# 10.9  污泥处理协议及外运合同

# 10.10 应急设施（备）平面布置图（含应急疏散路线）

# Text boxes

成立编制小组、选定负责人

编制准备工作

基本情况调查

危险辨识与分析

应急能力评估

应急资源分析

应急能力分析

编制应急预案

预案评审与发布更新

预案实施

N

团

结

路

农 田

农 田

鱼塘

鼎湖区污水处理厂

90m

西  江

①粗格栅及提升泵房

②细格栅，沉砂池

③维修间（抽水泵存放点）

④变电所（发电机存放点）

⑤配水井及污泥回流泵站

⑥消毒出水池

⑦出水在线监测房

⑧门岗

应急避难场所

应急疏散通道

应急物资存放处

团

结

路

N

风机房

④

③

A/A/O微曝氧化沟

二沉池

⑤

二沉池

②

污泥脱水车间

①

综合楼

⑥

⑦

⑧

粗

格

栅

进水

进水泵站

细格栅

旋流沉砂池

沉砂池

厌氧池

好氧池

缺氧池

二沉池

紫外消毒

出水

内回流

外回流

鼓风曝气

污泥泵站

污泥脱水

泥饼外运

干污泥

滤     液

栅渣外运

综合楼

滤液

生活废水

现场指挥部

外部交通运输

医院

鼎湖区政府

物资供应组

组长：维修班长

抢险救援组

组长：中控班长

疏散隔离组

组长：保安队长

医疗救护组

组长：维修工

环境监测组

组长：化验工

侦检调查组

组长：厂长助理

通讯联络组

组长：文员

应急总指挥部/

广东广业林茂投资有限公司

专家组

应急总指挥部

鼎湖区消防大队

鼎湖区人民医院

外部车辆

鼎湖区政府应急指挥中心

广东广业林茂投资有限公司

应急现场指挥部

技术专家组

各应急小组

应急总指挥部

鼎湖区消防大队

鼎湖区人民医院

外部车辆

广东广业林茂投资有限公司

应急现场指挥部

技术专家组

各应急小组

污水厂环保及安全负责人、市环保监测站负责人

指挥部

分析技术人员判定

现场采样组、化验分析组

进水在线监测房

出水在线监测房

①粗格栅及提升泵房

②细格栅，沉砂池

③维修间（抽水泵存放点）

④变电所（发电机存放点）

⑤配水井及污泥回流泵站

⑥消毒出水池

⑦出水在线监测房

⑧门岗

应急避难场所

应急疏散通道

应急物资存放处

团

结

路

N

风机房

④

③

A/A/O微曝氧化沟

二沉池

⑤

二沉池

②

污泥脱水车间

①

综合楼

⑥

⑦

⑧