目录

1、总 则	4

1.1编制目的	4

1.2适用范围	4

1.3编制原则	4

1.4编制依据	5

2、项目基本情况	5

2.1工艺流程图如下：	6

3、事故应急救援组织及处理程序	6

3.1应急救援指挥部	6

3.2应急救援人员	6

3.3应急救援指挥部工作职责	7

3.4指挥部人员分工	7

3.5生产事故汇报处理制度	8

3.6保障措施：	10

4、应急物资的准备：	11

4.1 消防器材的配备：	11

4.2化学品泄漏应急物资准备：	12

4.3 防汛应急物资的准备：	12

5、突发事件应急处理方案：	12

5.1进水水质超标：	12

5.2进水水量超标：	13

5.3 出水水质超标：	13

5.4 突发暴雨：	14

5.5 突然停电：	14

6、硫化氢中毒事故应急预案：	16

6.1事故预防措施：	16

6.2事故救援原则：	17

6.3 事故应急措施及注意事项：	17

7、 火灾事故应急预案：	18

7.1事故预防措施：	18

7.2事故处理原则：	19

7.3事故应急措施及注意事项：	19

8、二氧化氯泄漏应急预案：	20

8.1事故预防措施：	20

8.2事故处理原则：	21

8.3事故应急措施及注意事项：	21

9、盐酸泄漏应急预案：	21

9.1事故预防措施：	22

9.2事故处理原则：	22

9.3事故应急措施及注意事项：	22

10、防汛应急预案：	23

10.1防汛事故预防措施：	23

10.2事故应急措施及注意事项：	25

11危废泄漏应急预案：	25

11.1危废泄漏事故预防措施：	25

11.2事故处理原则：	26

11.3事故处理应急措施及注意事项	27

12. 污泥运输、处置流失应急预案	27

12.1预防措施	27

12.2事故应急措施及注意事项	28

13、培训与演练	30

13.1培训	30

13.2演练	31

13.3记录与考核	33

14、预案管理与更新：	34

15、事故应急救援指挥部通讯录：	35

16、应急联动组织部门通讯录	36

附件1：宣威污水处理厂危险品使用数据库	36

# 1、总 则

## 1.1编制目的

为了应对宣威污水处理厂可能发生的各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效的控制和处理，尽量减少事故对厂内或周边群众人员的伤害和财产损失，减少对环境二次污染事故的发生，特制定本应急预案。

## 1.2适用范围

本预案适用宣威污水处理厂由于进、出水水质超标、突遇停电、突发暴雨、人员触电、人员落水、中毒、火灾、化学品泄漏导致突发事故的应急抢险抢修。

## 1.3编制原则

贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，确保公司、社会及人民生命财产的安全，预防重大生产安全事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据污水处理工艺特点及可能导致突发事故的因素，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定《宣威污水处理厂突发事故应急预案》。

## 1.4编制依据

1.4.1《中华人民共和国安全生产法》

1.4.2《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规范》CJJ60-2011

1.4.3《中华人民共和国环境保护法》

1.4.4《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准

1.4.5《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

1.4.6《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

1.4.7《国家突发公共事件总体应急预案》

# 2、项目基本情况

宣威污水处理厂位于宣威市环城北路北侧，城区东河下游西侧，据宣威市区约1.7km,距宣威火车站约5km，厂区占地面积27亩，服务面积约为10.9平方公里，服务人口近期为13万人，污水厂设计处理规模3万吨/天。 采用循环式活性污泥法（CAST）处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标。

## 2.1工艺流程图如下：

# 3、事故应急救援组织及处理程序

## 3.1应急救援指挥部

总 指 挥：郭辉

副总指挥：王先伟

成    员：运行部经理 ─ 王先伟

工艺主管 ─ 何丽飞

电气维修 ─ 孙兴

## 3.2应急救援人员

综合行政人员2人、运行人员5人、维修人员2人、化验员2人、后勤人员2人、门卫2人。

## 3.3应急救援指挥部工作职责

负责制（修）定《宣威污水处理厂突发事故应急预案》；组建应急救援队伍，并组织训练和演练；检查、督促做好污水厂事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发布和解除应急救援指令；组织、指挥应急救援人员实施救援行动；向主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时请求有关单位对本单位进行救援；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

## 3.4指挥部人员分工

3.4.1总 指 挥：全面组织指挥突发事故的应急救援工作；

3.4.2副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作；

3.4.3成    员：根据各专业分工，协助总指挥负责事故救援过程中的协调工作，提供技术支持，按宣威市污水处理厂应急救援预案规定进行应急救援。

3.4.4 应急人员职责：

综合行政人员：负责外部救援的通讯联络及救援物质供应保障；

运行人员：及时按照事故应急救援预案实施相关的操作；

维修工：故障机械、电气、自控设备的检查维修，现场临时配电；

化验员：水质取样检验；

门卫：事故现场的安全警戒。

以上队员根据现场情况和需要，由现场指挥部统一调度安排。

## 3.5生产事故汇报处理制度

为了及时掌握污水处理厂的安全生产情况，在发生事故时能迅速采取有力措施进行控制和处理，把事故的影响和损失减至最低，宣威污水处理厂特制定生产事故汇报处理制度。

3.5.1事故类别

参照集团事故分类，将污水厂事故分为轻微事故、一般事故、较大事故、重大事故四类。

- 轻微事故：事故造成人员轻伤1人，经济损失5000元以下；

- 一般事故：事故造成人员轻伤1人以上，经济损失5000元以上20000元以下；

- 较大事故：事故造成人员重伤，经济损失20000元以上50000元以下；

- 重大事故：事故造成人员死亡，经济损失50000元以上。

3.5.2 事故发生后的汇报和处理：

1）轻微、一般事故发生后，当事人或知情人立即上报至项目公司主要负责人和兼职安全员，同时立即采取抢救措施，防止损失扩大；事后，由本单位组织事故调查小组，调查处理事故，并形成书面材料在事故发生后两个工作日内通报业务区运管部。

较大事故、重大事故发生后，应立即逐级上报至业务区安全领导小组，如发生人员伤亡事故还应及时向事故发生地的公安部门及安监部门报告，公司应和有关部门一起积极采取抢救措施，防止事故扩大，保护好事故现场。

3.5.3事故的处理原则：

1）安全责任事故的处理遵循的原则是：四不放过（即事故原因没查清不放过，事故责任者没有受到处理不放过、群众没有受到教育不放过，防范措施没落实不放过）原则，实事求是、尊重科学的原则，公开公正原则。

2）安全事故发生后，经过事故调查，事故调查负责部门应在两日内召开事故分析会，找出事故直接原因和间接原因，总结教训，教育职工，防止类似事故再度发生。

3）原因分析应从人的不安全行为和物品的不安全状态着手，全面分析设备、操作规程、环境条件、人员心理、伤害途径等。

4）事故发生单位应在原因分析的基础上对事故进行责任分析，找出事故的直接责任人、主要责任人和领导责任人，以使责任者受到教训，改进工作。

5）本着实事求是的原则对事故责任人进行处理，对普通事故的处理以批评教育为主。

6）事故调查小组应针对事故原因，分析各种可能的改进意见，决定一种经济可行、实用有效的改进措施，同时找出事故发生的规律，制定合理的防范措施落实责任部门和整改时限，由运营公司初审（必要时由水务公司高管批准）并督促整改到位。

7）整改措施作为事故分析报告的一部分，形成书面材料，一份由项目公司存档备查，一份上报运营公司存档，同时发至各项目公司学习。

## 3.6保障措施：

3.6.1、通信与信息保障。

3.6.1.1本污水厂实行24小时工作值班，随时做好处理突发事故的准备。

3.6.2组织落实、人员培训：

1）应急救援指挥部成员应按照专业分工，本着“专业对口、便于领导、便于集结和便于抢修”的原则，建立组织，落实人员。要根据人员岗位变化随时进行组织调整，确保救援组织的落实。

2）污水厂常年实行24小时值班值岗制度，故其全体值班值岗人员为各类事故应急救援的第一突击队，做好事故现场的初期抢险抢修处置。

3）预案演练：

为了迅速、准确、有条不紊地实施事故抢险抢修，尽量减少由事故造成的损失和伤亡，定期组织预案演练。每年进行1～2次的事故模拟演练，对全厂职工进行经常性的事故救援常识教育，使大家具备自救、逃生和现场应急处置的能力。不断提高指挥人员的指挥水平和应急救援组织的整体能力，主要提高以下几种能力：

- 检查通信系统是否畅通无阻；

- 演习抢险现场人员是否能快捷实施抢险；

- 有关的抢险人员、器材能不能准确到位；

- 能否及时有效控制事故扩大。

# 4、应急物资的准备：

## 4.1 消防器材的配备：

4.1.1 灭火器材的配备：

| 序号 | 配备地点 | 类型 | 数量 | 序号 | 配备地点 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控室 | MT2 | 2个 | 9 | 低压配电室 | MF/ABC3 | 2个 |
| 2 | 化验室 | MT2 | 2个 | 10 | 高压配电室 | MF/ABC3 | 2个 |
| 3 | 餐厅 | MF/ABC3 | 2个 | 11 | 污泥脱水间 | MF/ABC3 | 2个 |
| 4 | 综合楼二层 | MF/ABC3 | 4个 | 12 | 门卫 | MF/ABC3 | 2个 |
| 5 | 综合楼三层 | MF/ABC3 | 4个 |  |  |  |  |
| 6 | 仓库 | MF/ABC3 | 2个 |  |  |  |  |
| 7 | 机修间 | MF/ABC3 | 2个 |  |  |  |  |
| 8 | 鼓风机房 | MF/ABC3 | 2个 |  |  |  |  |

4.1.2室外消防栓的设置：

- 目前厂区、加药间前备有多个室外消防栓，并配备了消防水带、水枪。

## 4.2化学品泄漏应急物资准备：

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | T8000型 | 1 |
| 2 | 呼吸防护面具 | 全面罩 | 2 |
| 3 | 滤毒罐 | 1# | 2 |
| 4 | 防护手套 | 耐酸碱 | 10 |
| 5 | 防护眼镜 |  | 10 |
| 6 | 防化服 | 耐酸碱 | 2 |
| 7 | 急救箱 |  | 1 |
| 8 | 四合一便携式气体检测仪 | H2S、CH4、O2、CO | 1 |
| 9 | 堵漏器具及堵漏材料 |  | 1套 |

## 4.3 防汛应急物资的准备：

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 2台 | 7 | 强光手电筒 | 2个 |
| 2 | 水管 | 200m | 8 | 铁锹 | 5把 |
| 3 | 绳子 | 200m | 9 | 沙袋 | 20个 |
| 4 | 发电机 | 1台 | 10 | 救生圈 | 4个 |
| 5 | 雨衣 | 10件 | 11 | 救生衣 | 4件 |
| 6 | 雨靴 | 10双 | 12 | 编织袋 | 20个 |

# 5、突发事件应急处理方案：

## 5.1进水水质超标：

- 立即向应急救援指挥部汇报，通知运行部减少进水量。

- 立即组织化验班对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关的工艺进行及时调整。如果PH超标，视PH情况减少或停止进水，及时向宣威市环保局及时汇报，检查PH超标原因；如BOD、COD超标，则调整进水泵开启数量、回流量、风机开启度等；如SS超标，则及时排泥，增加污泥处理量；以最短时间使工艺运行正常，出水水质达到排放标准。

- 24小时内书面汇报宣威环保局此次减少进水的原因。

- 请宣威市环保局相关部门查找水质超标原因，通告相关企业或单位。

- 事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

## 5.2进水水量超标：

- 立即向应急救援指挥部汇报情况。

- 当来水水量超过系统处理能力时，应电话上报宣威市环保局进行外排水的申请，得到许可后可开启事故排放阀，待来水水量恢复正常水平后应立即关闭。

- 请宣威市环保局相关部门查找污水水量超标原因，通告相关企业或单位。

## 5.3 出水水质超标：

- 操作人员应严格按照操作规程进行操作，若因检查不周或失误造成事故或生产异常产生的排放事故，应立即停止该生产线的排水，并将此事汇报公司管理人员。

- 1小时内口头汇报，24小时内书面汇报宣威环保局此次停止排水的原因，并汇报停水的时间长短。

- 组织化验人员对超标的生产线进行取样化验，并对具体出水超标的项目分析处理工艺，调整工艺控制参数，尽快解决使出水达标。

- 事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

## 5.4 突发暴雨：

- 根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好。组织力量对厂内雨水管道进行疏通，确保畅通。

- 各班组将各岗位门窗关紧，防止雨水流进操作间，影响机器设备的正常运行。

- 生产运行班增加水泵开启数量，降低集水井水位，直到所有泵满负荷运行。尽量减少操作人员在构筑物上巡视或操作，若必须外出巡视，应两人一组上池巡视，并注意防滑。

- 维修班及时检查避雷设施是否发挥应有的作用，对易进水的电缆沟安装潜水泵并及时将电缆沟内的积水抽干。

- 暴雨天气水量超过系统处理能力时，应电话上报宣威市环保局进行外排水的申请，得到许可后可开启事故排放阀，待来水水量恢复正常水平后应立即关闭。

## 5.5 突然停电：

5.5.1供电局突然停电（单项停电）措施：

- 市电突然停电后，低压配电进线柜开关失压自动切断市电电源。

- 立即拉掉厂内的所有负荷开关，防止突然来电后对设备的损坏。

- 及时向厂内电气工程师、维修班汇报情况。

- 及时与供电局联系，了解停电原因及持续时间，弄清恢复供电时间。

- 由值班电工检查发电机具备运行条件后，手动开启另一线回路，确认发电正常后，通知运行班按操作规程开启关键设备，恢复运行。

- 若短时间内无法正常送电的情况，则按照规定汇报至公司总部及宣威市环保局。

- 供电局恢复供电后，关停所有运行设备，由值班电工操作投入市电电源，生产运行班按有关操作规程及时开启设备，恢复运行。

5.5.2厂内部原因引起突然停电（双项停电）措施：

- 生产运行班立即组织人员将现场设备退出运行状态。

- 维修班及时查清原因，及时安排人员检修，并向公司负责人汇报。

- 若短时间内无法修复的，则按照规定汇报至公司总部及宣威市环保局。

- 恢复正常供电后，生产运行班按有关操作规程及时开启设备，恢复运行。

5.5.3恢复供电的注意事项：

- 当配电间显示来电后，值班电工通知操作人员检查各设备的关闭情况

- 确定全厂设备全部停止后，值班电工进入配电间启动主电路。

- 启动主电路确认无问题后，恢复各设备供电。

- 确认各分部电路无问题后按生产要求依次开启需运行的设备。开启应按照高功率到低功率的次序。

- 恢复供电15分钟后再次巡检全厂设备，若无问题，按生产操作规程操作。

- 值班电工送完电后，巡检全厂设备。

# 6、硫化氢中毒事故应急预案：

## 6.1事故预防措施：

6. 1.1下池、下井、下管道、进入污水集水池底部清理垃圾等工作前，应预先填写下池下井操作票，经过公司负责人批准后才能进行。有效控制下池、下井次数，避免盲目操作。

6.1.2下井（池）作业前应打开人孔、井盖等与大气相通的设施进行自然通风，自然通风无法达到要求时需采取强制通风，以降低硫化氢气体浓度，提高井下作业空气质量。

6.1.3下井作业前应对作业区域硫化氢浓度进行检测，不符合工作要求时，不得工作。

6.1.4下井作业必须佩戴好相关的劳动防护用品，当通风后空气质量仍达不到作业要求时必须佩戴好呼吸防护器具。当氧浓度<19.5%时，应佩戴氧气或空气呼吸器等隔离式防毒面具。

6.1.5井下、池内作业必须明确分工，明确责任人、安全员、抢救员，作业人数不得少于3人。

6.1.6井下、池内作业严禁吸烟和明火作业，不得携带易燃易爆物品下池、下井作业，确实需要明火作业的，必须使用通风设备，同时配备消防器材，并到安全办开具动火许可证，必须经安全主管负责部门批准后才能进行。

6.1.7污泥脱水间等易产生硫化氢集聚的场所应定期测定硫化氢浓度。

## 6.2事故救援原则：

6.2.1 及时抢救中毒人员；

    - 对硫化氢气体进行稀释；

6.2.3 组织人员疏散、撤离。

## 6.3 事故应急措施及注意事项：

6.3.1当发现现场硫化氢气体超标，造成人员中毒时，应立即向应急救援指挥部及当班负责人汇报，并在事故处理过程中随时保持联系。

6.3.2 首先将中毒人员移至空气新鲜处进行急救处理，松开衣领，保持呼吸道通畅，密切观察呼吸和意识状态；如呼吸困难，应马上给予输氧；如呼吸、心跳停止者，应立即同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等心肺复苏，注意切勿用口对口呼吸的方法，以防交叉中毒，并立即给氧，保持呼吸道通畅，及时送医院就医。

6.3.3 事故发生后，应根据硫化氢的扩散情况建立警戒区，设专人实施警戒，无关人员禁止进入，警戒区内严禁烟火。

6.3.4迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离至上风向的安全地带；

6.3.5 安排救援人员佩戴好劳动防护用品，站在上风处，采用喷射雾状水进行污染区域的稀释、溶解和冲洗，阻止硫化氢气体的蔓延、扩散。

6.3.6硫化氢浓度高时，不仅污染环境，对人体造成伤害，如遇明火，还有引发火灾爆炸的可能。因此应急救援时严禁火种，慎动用电气装置、电气线路，严禁使用易产生火花的电气设备和工具等。

6.3.7事态严重时必须寻求专业部门及社会援助，严禁盲目施救，指派专人至厂门口设立明显标志，引导救援力量进入现场施救。

6.3.8待应急救援行动结束后，由应急指挥小组配合有关部门对现场进行检查确定，确定是否能够结束紧急状态并正式宣布。组织力量进行污染区的清消、恢复。

# 火灾事故应急预案：

## 7.1事故预防措施：

7.1.1做好易燃、易爆物品在运输、储存、使用过程中的安全管理；

7.1.2做好电气设备的定期检查和维护保养，防止电气设备事故的发生；

7.1.3配备适当的消防器材并定期检查、检验或更换，保持消防通道的畅通，在火灾危险源处设安全警示标志；

7.1.4实行动火作业许可证制度，加强人员培训，提高消防安全意识。

## 7.2事故处理原则：

7.2.1及时抢救受伤人员；

7.2.2及时控制造成火灾事故的危险源；

## 7.3事故应急措施及注意事项：

7.3.1当发生火灾时，当班人员应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；使用灭火器要注意以下要点：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点二米位置用胶管对准火源扫射；

7.3.2当火势未能得到控制时，要立即通知污水厂负责人；

7.3.3当班负责人接到火警后，立即通知全厂警戒并迅速通知调集全厂员工利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，切断生产区的电源，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；

7.3.4当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时，在岗员工应立即报警——119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机；

7.3.5消防队到位后，组织员工疏散本厂内停放的车辆和厂门口的障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆通行，并组织本厂人员撤离到安全区域待命；

7.3.6火灾扑灭后，负责人应立即清点本厂的人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向公司总部汇报，做好详细的记录并存档；

7.3.7负责人做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

# 8、二氧化氯泄漏应急预案：

## 8.1事故预防措施：

8.1.1操作人员应严格执行二氧化氯发生器安全操作规程，保证生产安全，严禁玩忽职守和擅自脱离工作岗位；

8.1.2定期对二氧化氯发生器及其管道进行维护保养；

8.1.3现场安装余氯超标报警装置，一旦现场二氧化氯泄漏超标，能自动报警；

8.1.4现场安装喷淋洗眼器，配备应急呼吸防护用具，并定期检查维护，确保完好。

## 8.2事故处理原则：

8.2.1首先及时抢救中毒人员；

8.2.2及时控制造成事故的泄漏源；

8.2.3指导人员防护，组织人员撤离；

## 8.3事故应急措施及注意事项：

8.3.1当出现余氯报警器报警时，应立即向应急救援指挥部汇报，并及时组织人员立即佩戴好呼吸防护用具，关闭二氧化氯发生器，关闭盐酸、氯酸钠进料管道，打开门窗，用雾状消防水对二氧化氯进行稀释。

8.3.2当事故发生后，应根据二氧化氯的扩散情况建立警戒区，安排专人警戒，无关人员禁止入内。

8.3.3迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离至上风向安全地带，以减少不必要的人员伤亡。

8.3.4现场急救：

二氧化氯具有极强的刺激性和腐蚀性，接触后主要引起眼部和呼吸道刺激，引起咳嗽、喷嚏、气急、胸闷和流涕和流眼泪等症状，吸入高浓度二氧化氯可导致肺水肿，当发生人员中毒的情况后，应迅速撤离至毒害污染区域上风处，并进行隔离、洗漱、检查。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

# 9、盐酸泄漏应急预案：

## 9.1事故预防措施：

9.1.1盐酸具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，操作时要严格按照操作规程戴好胶橡耐酸碱手套、防护眼镜等安全防护用品；

9.1.2操作人员应严格执行盐酸操作相关的安全操作规程，保证生产安全，严禁玩忽职守和擅自脱离工作岗位；

9.1.3定期对盐酸储存罐进行检查和维护保养，确保完好无损。

9.1.4现场安装喷淋洗眼器，配备应急呼吸防护用具，并定期检查维护，确保完好。

9.1.5准备好盐酸泄漏时用于堵漏的工具和材料。

## 9.2事故处理原则：

9.2.1及时切断泄漏源；

9.2.2及时抢救中毒或受伤人员；

## 9.3事故应急措施及注意事项：

9.3.1当发现盐酸储罐或盐酸管道泄漏时应立即报告当班负责人和应急救援指挥部，在确保安全的情况下检查确认泄漏点。

9.3.2如果是管道局部少量泄漏，急救人员应佩戴好相应的劳动防护用品，关闭盐酸输送泵，将管道内剩余盐酸收集在固定容器中，对管道进行维修处理。

9.3.3 如果是盐酸储罐发生较大泄漏，应立即组织人员根据风向撤离到上风向安全地带；应急救援人员穿戴好化学防护服、呼吸防护用具，用雾状水对现场进行稀释处理，然后检查泄漏点，对泄漏点进行堵漏；

9.3.4泄漏的盐酸必须收集到固定的容器中，防止流入下水道对下水道造成腐蚀。收集的盐酸用于废水调PH使用。

9.3.5 中毒急救：

- 当发生人员中毒或灼伤的情况后，应迅速撤离至毒害污染区域上风处，并进行隔离、洗漱、检查。

- 如遇到眼内有刺激感时，应立即翻起眼皮，用大量清水或生理盐水冲洗至少15分钟，立即就医。

- 如果皮肤接触灼伤，应立即用大量水冲洗后，用5%的碳酸氢钠溶液清洗，立即就医，

- 如果吸入，应先松开衣领，保持呼吸道通畅，密切观察呼吸和意识状态；如呼吸困难，应马上给予输氧，气温低时注意保暖，经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

# 10、防汛应急预案：

## 10.1防汛事故预防措施：

10.1.1污水处理厂使用的材料、药剂要合理堆放、防雨防潮，防止汛期来临时被淹没浸泡；

10.1.2做好各种机械设备的维护保养工作，特别是提升泵、进出闸阀、消毒池出水阀门等关键设备，在汛期到来之前应进行全面检查，清除隐患；

10.1.3汛期来临前，对可能导致积水的电缆沟及配电室进行全面的检查和疏导，做好高低压配电室的防进水和排水措施；

10.1.4下雨前对房屋渗漏情况和污水厂内排水系统情况进行检查，若发现房屋有渗漏或排水不畅的情况，要及时采取防渗措施和疏导排水系统；

10.1.5加强污水厂用电设施的安全检查，凡不符合标准的要及时整改或更换。检查电线是否老化破皮变质。电气控制柜、控制箱要采取防雨措施，确保控制箱箱门密封良好，预防雨淋漏电。

10.1.6检查构筑物、电气设备的避雷措施是否齐全良好，接地电阻是否满足要求；

10.1.7暴风雨前应做好防风工作，雷雨天应避免高空作业，雨后作业面内积水要及时清扫，采取相应防滑措施；

10.1.8为防汛工作准备各类应急物资，应急物资要堆放在污水厂专用区域，专用区域应充分做好排水工作，防止雨水冲刷、浸泡；

10.1.9污水厂四周做好边坡防护工作；

10.1.10汛期安排专门人员进行值班值宿。

## 10.2事故应急措施及注意事项：

10.2.1汛期来临时若电缆沟、配电室内有积水，要及时使用潜水泵排水，若配电室内潮气过大，要做好通风措施。

10.2.2汛期时要及时对污水厂进水泵房及其他构筑物水位进行检查，若发现水位超过警戒水位，要及时采取措施排除险情，保证污水厂运行安全。

10.2.3汛期如进水量超过系统处理能力时，应电话上报昆明市官渡区环保局进行外排水的申请，得到许可后可开启事故排放阀，待来水水量恢复正常水平后应立即关闭。

# 11危废泄漏应急预案：

# 11.1危废泄漏事故预防措施：

11.1.1对已确定的风险源和污染隐患，首先从设计、安全建设施工、安全管理等方面采取防范措施，这是减少环境风险的基础。然后根据其可能导致事故的途径，采取有针对性的预防措施，避免或减少事故的发生。

1）对已确定的风险源和污染隐患，企业在考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全的前提下，严格遵守国家有关环境和防火、安全方面的规定确定厂区的总平面布置：

①将危险废物临时存放处生产装置区分离设置

②危险废物临时存放处与生产设备保持适当距离；

③危险废物临时存放处与集中办公区分离；置在非主导风向；

④临时存放处地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1／5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）设置泄漏事故池。危险废物进入水体后，应立即采取措施对泄漏源进行保护。

3）警示标识

在危险废物临时存放处设置明显警示标识。由风险区所在车间安全负责人负责日常管理和检查。

# 11.2事故处理原则：

11.2.1及时切断泄漏源；

11.2.2及时抢救中毒或受伤人员；

# 11.3事故处理应急措施及注意事项

11.3.1在发生危险废物进入水体等环境污染事故后，发生事故的岗位带班长要按照车间事故预案的要求，立即上报车间调度和公司调度，同时组织当班人员进行现场处理，将危险废物转移到安全区域。

11.3.2公司调度接到报告后，立即要求化验人员对危险废物泄漏的区域进行分析化验，同时要求污水处理设施当班人员根据化验结果及时将含x废水导入事故池。

11.3.3污水处理设施当班人员根据化验人员化验事故池中含汞浓度，用活性炭或生石灰吸附后，再将事故池中废水排入厂内污水处理设施进一步处理。

11.3.4如果出现暴雨等自然灾害，发生危险废物进入水体事故，企业应急指挥部要及时通报，以便采取应对措施。

企业平时应备足备齐各项应急物资和制订周密的对策方案，在不可抗拒事故(暴雨、洪水等)发生时，采取疏导和构筑围堤等方式，防止企业产生的污水逆流影响河流水质。

- 污泥运输、处置流失应急预案

# 12.1预防措施

12.1.1预防

为了减少污泥产生、运输、处置过程中的突发事件，应贯彻预防为主的方针，主要通过硬件的不断完善降低环境风险，再通过监管的强化来保证这些设施的运行。

第一、生产线配套相应的环保设施满足安全无害化处置的要求，达到环保标准。

第二、对现有场地和运输环节逐步完善防雨设施，主要包括污水厂出泥口、临时堆场的防雨棚，晒场堆泥场地的防雨措施，运输车辆的防雨等。这些环节如得以保证，出现大规模污泥流失情况的可能性大大降低。

第三、积极开展污泥除臭的试验，可以作为课题，邀请科研院校单位协助解决。这些处理可以从源头上控制臭味的产生，减少臭味的散发，特别应在敏感场地和敏感季节采用。

第四、堆场的功能在于循环使用不断处置污泥，合理使用场地，不能大量集中堆放。

第五、加强和污水厂的协调控制阴雨天的排泥量，天晴路好多出泥，雨天少出泥。特别在目前防雨和除臭设施均未空白的条件下更应如此。

# 12.2事故应急措施及注意事项

12.2.1污泥流失应急处置

（1）接到污泥流失报警，处置工作部人员立即赶赴现场调查，同时向上级主管部门报告。

（2）抢险人员携带编织袋等物资赶赴现场，配合场地方面组织人力打围堰，拦截汇水，控制污染的扩大，如流失区域较大，必要时将稀泥引入平坦地区，避免流入河塘和农田。对可能流失的污泥进行防雨覆盖。

（3）组织人员、物资、设备、车辆清理流失区。

（4）如果事故过大，难以处理，应及时报告主管部门和上级领导，协调当地政府，制定处理方案并实施。

（5）清场完毕，组织验收，及时总结上报。对于流失范围较大（出场地边界）并产生其他影响的，报告主管部门，协调有关人员进行善后处理。

12.2.2、污泥臭味污染应急处理

（1）对居民反映的气味问题进行调查分析，评估臭味影响范围和影响程度，并作积极安抚居民。如有居民投诉，即刻上报管理处及主管部门。

（2）停止堆放污泥，积极转运至相关处理场所处置。

（3）在有合适的除臭剂前提下，积极开展除臭处置。

12.2.3应急保障

（1）储备一定数量的应急物资，抢险的车辆、设备保证完好。

（2）要求各场保证一定数量的员工，日常进行生产、运输、处置等工作，如遇突发情况按公司要求临时组成一个突击队伍。

（3）保障通讯体系的畅通，处置工作部在敏感季节保持即时联络方式。厂长及应急小组有关人员保持24小时开机。

13、培训与演练

13.1培训

为确保快速、有序和有效的应急能力，所有污水处理厂应急指挥小组成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任，对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。

13.1.1相关岗位人员培训

本预案由主管部门领导签发后生效后，下发到厂内部各岗位人员。由应急办公室组织各岗位人员对本预案的内容进行学习，通过学习使各岗位人员了解预案的目的和法律依据，以及预案的组织机构和应急反应程序，明确自己在预案中的岗位和相应的职责；能完全明白针对不同事件应采用的不同应急技术及安全防护手段；能熟练掌握应急报警程序；明确各岗位人员之间在本预案中的分工协作关系以及各班组、污水处理厂应急指挥小组、政府相关部门的协作关系。

13.1.2作业人员培训

目的：使参与污染应急作业的人员了解污染应急的基本知识和设备操作技能。

次数：每年至少举办 1 期培训班。

内容：包括应急设备和器材的性能、使用与维护方法及操作技能等。

13.1.3管理人员培训

目的：使应急管理人员（包括各级指挥人员和管理人员），具备对污染事件作出正确判断、决策和指挥能力。

次数：至少每 1～2 年举办 1 期培训班，可以通过参加相关部门的培训讲座来完成。

内容：相关预案的主要内容；污染事件的遏制与清除的一般知识；国内外典型事件案例分析；污染应急对策分析；污染应急信息系统在指挥污染应急行动中的应用。

每次培训做好相应记录，培训记录表格式。

13.2演练

本预案每年组织一次突发环境事件的应急演练，应急指挥小组应做好演练方案的策划、实施，以及演练结束后做好总结。（附表4：               演练与培训记录表）

13.2.1 演练的原则

应急演习类型有多种，不同类型的应急演习虽有不同特点，但在策划演习内容、演习情景、演习频次、演习评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演习过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。

13.2.2应急演习分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面推演、现场演练。

（1）桌面推演

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

由应急领导小组发起组织，指挥长负责具体实施。如由副指挥长负责制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能现场演习做准备。

（2）现场演练

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

13.2.3演习特别注意的主要问题：

（1）演习过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演习，以避免不必要的伤亡；

（2）演习之前应对演习情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演习前应对有关人员进行必要培训，但不应将演习的场景介绍给应急响应人员；

（4）演习结束后应认真总结经验教训和整改。

13.3记录与考核

13.3.1记录

演练记录的主要内容包括：

（1）参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；

（2）演练起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4）演练过程中的环境条件；

（5）演练动用设备、物资；

（6）应急设备待用状况、人员技术状况；

（7）演练效果；

（8）演练的成功经验与失败教训、对应急预案的持续改进的建议；

（9）演练过程记录的文字、音像资料。每次演练应做好相应记录，演习记录表格式.

13.3.2考核

培训与演练结束后，对参加演练和培训的人员进行考核，并将考核成绩列入个人工作绩效考核。

# 14、预案管理与更新：

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现的新情况，应及时修订完善预案。

# 15、事故应急救援指挥部通讯录：

| 名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 郭辉 | 总经理 | 18288255718 |
| 副总指挥 | 王先伟 | 运行经理 | 18608740797 |
| 成员 | 林杰 | 综合部经理 | 13759471114 |
| 成员 | 何丽飞 | 工艺主管 | 15887256073 |
| 成员 | 王淼 | 行政综合 | 18087470068 |
| 成员 | 孙兴 | 电气工程师 | 13769831014 |
| 成员 | 刘玉和 | 化验人员 | 15825075416 |
| 成员 | 王瑜眷 | 化验人员 | 18608748183 |
| 成员 | 孙 恒 | 运行人员 | 15368406296 |
| 成员 | 王万舜 | 运行人员 | 13987487553 |
| 成员 | 浦恩国 | 运行人员 | 15188002448 |
| 成员 | 李 健 | 运行人员 | 15974639103 |
| 成员 | 崔 博 | 运行人员 | 15924952050 |
| 成员 | 李在逵 | 后勤人员 | 15924777455 |
| 成员 | 张庆楷 | 保安人员 | 15187439860 |

# 16、应急联动组织部门通讯录

| 部 门 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣威市环境保护局监察大队 | 徐健 | 大队长 | 18182967365 |
| 宣威市环境监测站 | 黄平 | 站长 | 13769713220 |
| 宣威市住建局 | 李里清 | 副局长 | 15891884456 |
| 宣威市住建局项目办 | 王邦重 | 主任 | 18687408300 |

# 附件1：宣威污水处理厂危险品使用数据库

| 序号 | 名称 | 特性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 强腐蚀性 | 污水化验分析 |
| 2 | 盐酸 | 强腐蚀性 | 污水化验分析 |
| 3 | 硫酸汞 | 强腐蚀性、白色结晶 | 污水化验分析 |
| 4 | 碘化钾 | 强腐蚀性、无色立方粉末 | 污水化验分析 |
| 5 | 苯酚 | 强腐蚀性 | 污水化验分析 |
| 6 | 水杨酸 | 强腐蚀性 | 污水化验分析 |

附表2：               演练与培训记录表

| 主办单位 |  |
| --- | --- |
| 学习形式 |  |
| 起止日期 |  |
| 学习或演习内容 | 考核成绩或结业成绩 |
| 学习总结： |
| 污染应急设备与器材的状况： |
| 单位签章： 负责人： 年 月 日 |

# Text boxes

进水电动阀

进水在线监测

砂水分离器

泥沙外运

污水提升泵

细格栅

旋流沉砂池

配水井

粗格栅

进水

栅渣外运

栅渣外运

储泥池

污泥脱水机房

泥饼外运

紫外消毒渠

出水在线监测

出水水

剩余污泥泵

鼓风机房

生物反应池

滗水器

污水管线

污泥管线