天津丹阳车圈有限公司

自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）等标准中的相关要求，企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，特制定自行监测方案。

- 企业基本情况

1．企业基础信息

表1  企业基础信息

| 企业名称 | 天津丹阳车圈有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 武清区南蔡村镇京津公路西侧 |
| 注册类型 | 私企 | 企业规模 | 小型 |
| 所在地经度 | 117°0'17.28" | 纬度 | 39°27'29.88" |
| 法人代表 | 付其均 | 组织机构代码 | 91120222758143849Q |
| 联系人 | 胡利明 | 邮政编码 | 301703 |
| 所属行业 | 金属表面处理及热处理加工 | 投运时间 | 2014.5.15 |

2．单位平面图

单位平面图如下。

图1单位平面图

3．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图2。（在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度，并附排放口设置的监测点位照片）

a监测点位示意图、经纬度

图2监测点位示意图

b监测点位一览表：

表2  废气和环境空气监测情况一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测点位编号 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨水排放口 | DW001 | 117°0′15.29″ 39°27′30.31″ |
|  | 总排放口 | DW002 | 117°0′16.24″ 39°27′30.35″ |
|  | 含镍废水总排口 | DW003 | 117°0′18.14″ 39°27′30.89″ |
|  | 含铬废水总排口 | DW004 | 117°0′16.49″ 39°27′30.56″ |
| 废气有组织排放 | 锅炉排放口 | DA001 | 117°0′16.24″ 39°27′30.35″ |
|  | 酸雾排气筒 | DA002 | 117°0′17.35″ 39°27′30.53″ |
|  | 铬酸雾排气筒 | DA003 | 117°0′16.42″ 39°27′30.53″ |
|  | 颗粒物排气筒 | DA004 | 117°0′17.03″ 39°27′33.44″ |
| 废气无组织排放 | 上风向1点，下风向浓度最高点设3点 | A、B、C、D | / |
| 厂界噪音 | 厂界东、南、西、北四周一米处各设1点 | Z004 | 117°0′18.94″ 39°27′33.77″ |
|  |  | Z001 | 117°0′21.40″ 39°27′31.26″ |
|  |  | Z003 | 117°0′15.74″ 39°27′31.06″ |
|  |  | Z002 | 117°0′18.56″ 39°27′29.27″ |

c废水、废气排放口设置的照片

包括（规范化）排污口和标志牌

| DA001锅炉排放口 | DA002酸雾排气筒 |
| --- | --- |
| DA003铬酸雾排气筒 | DA004颗粒物排气筒 |

- 监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表3。

表3  废气和环境空气监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 手工监测 | 排气筒P1 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 1次/月，每次连续采样至少3个样 |  |
| 废气有组织排放 | 手工监测 | 排气筒P2 | 氯化氢、硫酸雾 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
| 废气有组织排放 | 手工监测 | 排气筒P3 | 铬酸雾 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
| 废气有组织排放 | 手工监测 | 排气筒P4 | 颗粒物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
| 备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |

2．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表4。

表4  废水和水环境监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放 | 手工监测 | DW001 | pH、悬浮物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/日 | 完成监测后次日公布 |
|  |  | DW002 | pH、总氮 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 悬浮物、总磷、动植物油 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/月 |  |
|  |  |  | BOD | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季 |  |
|  | 在线监测 |  | 化学需氧量、氨氮、流量 | 自动监测设备故障期间实行手工监测，每月1次 | / |  |
|  |  | DW003 | 总镍、流量 | 自动监测设备故障期间实行手工监测，每月1次 | / |  |
|  | 手工监测 | DW004 | 总铬 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/日 |  |
|  | 在线监测 |  | 六价铬、流量 | 自动监测设备故障期间实行手工监测，每月1次 | / |  |
| 备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |

3.无组织环境监测

表5噪声监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界上风向监测点1# | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
|  | 手工监测 | 厂界下风向监测点2# | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
|  | 手工监测 | 厂界下风向监测点3# | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |
|  | 手工监测 | 厂界下风向监测点4# | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物 | 天津永发环境检测有限公司 | 1次/季度，每次连续采样至少3个样 | 完成监测后次日公布 |

- 监测评价标准

根据天津市生态环境保护厅关于环境影响报告书的批复或项目竣工环境保护验收的批复，本企业执行标准如下：

1．废气和环境空气评价标准

表7 废气和环境空气评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 12/151-2020） |
|  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1级 |  |
|  | 排气筒P2 | 硫酸雾 | 30mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  |  | 氯化氢 | 30mg/m3 |  |
|  | 排气筒P3 | 铬酸雾 | 0.005mg/m3 |  |
|  | 排气筒P4 | 颗粒物 | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16927-1996） |
| 无组织排放 | 厂界四至 | 硫酸雾 | 1.2 mg/m3 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0.006mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  |

2．废水和水环境评价标准

表8废水和水环境评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放 | DW002 | pH值 | 6-9 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018 |
|  |  | 悬浮物 | 4000 mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 300 mg/L |  |
|  |  | 化学需氧量 | 500 mg/L |  |
|  |  | 总氮（以N计） | 70 mg/L |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 45mg/L |  |
|  |  | 总磷（以P计） | 8 mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L |  |
|  |  | 动植物油 | 10 0mg/L |  |
|  | DW003 | 总镍 | 0.5mg/L | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  | DW004 | 总铬 | 15 mg/L |  |
|  |  | 六价铬 | 0.4 mg/L |  |

3．噪声评价标准

表10噪声评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声排放 | 厂界北侧噪音监测Z004(昼间) | 工业企业厂界环境噪声（dB） | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 厂界东侧噪音监测Z001(昼间) |  |  |  |
|  | 厂界南侧噪音监测Z003(昼间) |  |  |  |
|  | 厂界西侧噪音监测Z002(昼间) |  |  |  |

- 监测方法及监测质量控制

1．自动监测

1）质量保证与质量控制依据

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）和《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）要求开展监测。

2）质量保证与质量控制措施

本公司委托中科软科技股份有限公司对水质自动监控设施实施运行维护管理，我公司设置专人对自动监控设施进行日常巡视检查，发现问题及时与运营方沟通解决，认真执行自动监控设施日常管理制度。具体措施如下：

①本公司操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，均持证上岗。

②本公司在线检测设备均通过有资质部门进行检定合格，并在有效期内使用，对相应设备实施有计划的定期校准、核查、维护。

③按照国家、行业和地方标准监测分析方法，使用有证标准物质定期对在线监测仪器设备进行比对和验证，保证监测数据的系统监测结果的可靠性和准确性。

④建立健全污染源监测管理制度，建立完善的自动监控设施管理档案，做到归档资料符合档案管理规范和要求，所有仪器运行状况和维护保养内容清晰明确、随时可查。

⑤本公司设专人对监控仪器运行状态、数据传输系统进行巡视检查，检查是否存在设施运行异常和数据异常。如发现数据异常、与自测数据相差较大或者监控设备停运现象，及时报告本单位领导和安全部负责人，由公司车间有关负责人或安全部负责人与运营维护厂家联络，并由安全部负责人按照有关规定上报行政主管部门。

⑥本公司按要求保存好监测记录，同时做好监测站房的卫生清理工作、安全防盗及电气线路等附属设施的维护管理工作，为自动监控设备的运行提供保障。

表11废水监测项目、监测方法和监测设备一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 自动监测设备名称、型号 | 设备厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 西门子污水处理操作台 | / |
| 氨氮（NH3-N） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 氨氮水质在线自动检测仪 | / |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | COD水质在线自动检测仪 | / |

2．手工监测

本公司不具备手工监测能力和条件，各类污染物监测委托有资质的天津永发环境检测有限公司开展监测。

监测方法的选择：各类污染物的监测均采用国家或行业标准、技术规范规定监测分析方法以及染物排放标准、环境标准中要求的监测分析方法开展监测。

2.1手工监测方法、仪器设备

1）废水、废气手工监测项目、监测方法

表12废水、废气手工监测项目、监测方法和监测设备一览表

| 监测项目 | 监测方法名称、标号 | 所用监测仪器设备 名称、型号 |
| --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | DHG-9140A 鼓风干燥箱 、电子天平 |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 生化培养箱SPX-70BIII、便携式溶解氧测定仪 |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989 | T6新悦可见分光光度计、DSX-18L高压蒸汽灭菌器 |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | T6新世纪紫外可见分光光度计、DSX-18L高压蒸汽灭菌器 |
| pH | 《水质 pH 值的测 定 玻璃电极法》GB 6920-1986 | pH计 |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》GB11914-1989 | 生化培养箱SPX-70BIII、便携式溶解氧测定仪 |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ 637-2012 代替 GB/T16488-1996 | ET1200水中油分浓度分析 仪 YF-YQ-011-01 |
| 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ 637-2012 代替 GB/T16488-1996 | ET1200水中油分浓度分析 仪 YF-YQ-011-01 |
| 有组织废气 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试、风向风速仪、 空盒气压表、 BTPM-NWS1滤膜半自动称重系统、 ME55/02电子天平、温湿度计、DHG-9140A 鼓风干燥箱 |
| 有组织废气 二氧化硫 | 《固定污染废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | YQ3000-C自动烟尘烟气测试仪 |
| 有组织废气 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | YQ3000-C自动烟尘烟气测试仪 |
| 有组织废气 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | JCP-HB 烟气黑度图 、风向风速仪 |
| 有组织废气 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27- 1999 | YQ3000-C 全自动烟尘（气） 测试仪 YF-YQ-109-04 空气采样器 YF-YQ-128-01、02、06 真空箱气袋采样器 YF-YQ-124 GC-2010Plus/GSMS-QP2010 SE 气质联用仪 YF-YQ-056 |
| 有组织废气 硫酸雾 | 《固定污染源废气硫酸雾测定 离子色谱法（暂 行）》HJ 544－2009 | YQ3000-C 全自动烟尘（气） 测试仪 YF-YQ-109-04 空气采样器 YF-YQ-128-01、02、06 真空箱气袋采样器 YF-YQ-124 GC-2010Plus/GSMS-QP2010 SE 气质联用仪 YF-YQ-056 7820A气相色谱仪 |
| 有组织废气 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 | YQ3000-C 全自动烟尘（气） 测试仪 YF-YQ-109-04 空气采样器 YF-YQ-128-01、02、06 真空箱气袋采样器 YF-YQ-124 GC-2010Plus/GSMS-QP2010 SE 气质联用仪 YF-YQ-056 7820A气相色谱仪 |
| 无组织废气 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-995 | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器、 风向风速仪、LHS-250SC恒温恒湿箱、SQP 电子天平 |
| 无组织废气 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27- 1999 | SP300Ex空气采样器（低流量）、风向风速仪、温湿度计、DMY3空盒气压表、T6新世纪紫外可见分光光度计 |
| 无组织废气 硫酸雾 | 《固定污染源废气硫酸雾测定 离子色谱法（暂 行）》HJ 544－2009 | SP300Ex空气采样器（低流量）、风向风速仪、温湿度计、DMY3空盒气压表、T6新世纪紫外可见分光光度计 |
| 无组织废气 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 | 真空瓶、DMY3空盒气压表、 风向风速仪、温湿度计 |

2）噪声手工监测

表13噪声监测项目、监测方法和监测设备一览表

| 监测项目 | 监测方法名称、标号 | 所用监测仪器设备名称、型号 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | AWA6228+型声级计 AWA6021A型声级校准器 风速风向仪 |

2.2手工监测采样和样品保存方法

废水样品的采集、保存执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）。

2.2.1废水

1）废水监测采样

①采样位置的确认：采样位置为规范的法定排污口，采样点位有明显的标志物；

②根据监测项目和样品成分的不同，选择合适的采样容器并事先进行空白检验、选择相应的固定剂；

③用于测定油类、硫化物、BOD5、重金属、悬浮物的水样，必须单独定容采样，全部用于测定。

④非现场仪器法监测的项目，采集不少于10%的现场平行样。

⑤采样时认真填写采样记录，在现场即时填写采样记录，记录整齐清楚，项目完整，信息齐全；

2）样品的保存

废水样品的保存和管理执行《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）相应规定。

样品采集后，运输过程中，进行低温或避光保存，防止样品破损、玷污、混淆、丢失；采样后尽快送回实验室分析，否则应采取低温（冷藏冷冻）、避光、加保存剂方式保存样品。

样品送交实验室后，应及时做好样品的接收、编号、保管、流转、状态标识和保存条件的记录工作，保证样品在整个检测过程和保管期间内不损坏、不丢失、不混淆、不变质。

2.2.2废气

1）废气监测采样

废气监测样品的采集、保存、分析执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

①派专人核查企业生产工况、生产负荷、生产时间、环保设施运行情况，并做好现场核查记录。监测断面和监测点位的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T398-2007）中的相关要求。

②废气采样前，应检查和确认采样管、连接管、滤料、样品吸收瓶的材质是否满足被测气体的特性要求，做到不吸附、不溶出和不与待测污染物发生化学反应。同时，采样管的耐压和耐温性能必须符合污染源监测的实际需要。

③废气有组织排放必须进行多点采集的项目，确保每点采样时间或累计采样时间不少于规定时长，各点采样时间应相等，每次采样，至少采集3个样品，取其平均值。

④烟尘、烟气采样器，做到每次使用前后均进行浓度校准，每季度至少进行一次流量校准和运行状态检查。

⑤对无组织排放源的监测，监测点位的设置应具有较好的代表性，所设置的测点应能反映污染物对环境质量的影响。无组织排放源的排放负荷应处于正常生产和排放状态。

⑥认真填写采样记录。当采样点位发生变化时（非常规监测点位），详细记录采样点位,绘制采样点位图。

⑦需送回实验室分析的监测项目，采集每批样品至少制作一个现场空白。采样结束时，应认真检查样品的外观，确认样品不存在污染和缺损等不正常现象，否则应重新采样。

2）废气样品的保存

①采集的颗粒物样品，滤筒在安放和取出采样管时，使用镊子，不直接用手接触，避免损坏和沾污，若不慎有脱落的滤筒碎屑，收齐放入滤筒中；滤筒安放压紧固定，防止漏气；采样结束，从管道抽出采样管时不倒置，取出滤筒后，轻轻敲打前弯管并用毛刷将附在管内的尘粒刷入滤筒中，将滤筒上口内折封好，放入专用容器中保存，在运送过程中不倒置。

②样品在运输过程中，注意防震和防碰撞，样品外包装在明显位置粘贴标签和标识，以防止样品破损、玷污、混淆、丢失；

③采样后尽快将样品连同现场记录送交实验室。为防止样品受玷污或在保存过程中待测组分发生变化，采样人员在现场加入保存剂进行固定或采用适当方法进行低温（冷藏冷冻）或避光保存。

2.3质量保证与质量控制

1）质量保证

我公司委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，并对检（监）测机构的资质和能力进行确认。通过对人员、仪器设备、设施环境条件、方法标准及试剂材料等方面的实地考察、资料查阅、社会调查，以确保其提供的结果准确可靠。

a具备省部级质量监督部门核发的检验检测机构资质认定证书，资质证书及其能力范围必须在有效期内且覆盖所委托的监测项目范围。

b委托的环境监测机构必须是通过天津市环保局每年公布的社会化环境监测机构能力认定的单位。

c监测单位应配备相应的管理人员和监测人员，具有明确的岗位职责、权限和相互关系，监测人员监测人员具备相关专业知识，通过相应的岗位培训、教育和能力确认/考核等活动，持有上岗证。

d要求其根据承接的监测任务，预先制定相应的质量保证和质量控制工作计划，使其质量工作有序进行。监测过程中由我公司质量监督人员对其进行全程序质量监督，确保检测的所有要素和环节得到有效控制。

e仪器设备和标准物质:在用仪器均经检定或校准合格，且在有效期内使用。仪器的档案、期间核查、确认记录完整，标识清楚。实验室内仪器使用、维保均有记录。标准物质均为有证标准物质，台账清晰，记录完整，管理规范，每年均进行标准物质期间核查，确保量值准确、稳定。

f试剂材料（服务和供应品）：对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和存储等过程的管理；供应商的选择：通过产品质量认证或历年供货证明质量较好的外部供应商；对影响监测质量的易耗品、供应品进行符合性检验；各类供应品要在有效期内使用。

g监测分析方法：严格按照国家或行业标准分析方法开展监测工作，执行环境监测质量管理规定，建立健全质量管理体系，对监测工作的全过程的实施质量控制，制定监测工作流程、管理措施与监督措施。

h设施和环境条件:实验室的设施和环境条件符合开展相应监测活动的条件，实验项目无相互干扰；对实验室的环境条件（温、湿度、电磁、辐射、震动、局部污染源等）实时监控，保证实验条件稳定；实验室内安装通风柜、万向抽气罩，药品库安装换气扇等通风换气设备；天平室安装了减振称量台，保证称量精度，减少环境干扰。

l实验室分析：实验器皿、试剂、用水、用气等均符合方法要求。对整个分析过程各种记录齐全，如试剂称量记录、溶液配制和标定记录、分析原始记录、仪器设备使用、维护及校准记录、质控记录等。要求监测项目质控率不低于90%，监测数据质控率不低于20%。

g数据审核和结果报告：监测数据的审核及出具的报告严格执行三级审核的规定。

2）质量控制措施

质量控制环节和内容：为保证检测结果的准确可靠，被委托机构实施全过程质量控制，从检测方案的制定、采样准备、布点、采样、样品固定、储存、运输、前处理、实验室分析、数据审核、结果报告等全过程实施质量控制。

质控手段包括：空白样分析、质控样测定、加标回收、平行样测定、密码样测定、有证标准物质测定、机构内部人员比对、仪器比对、留样复测、实验室间比对、重复检验检测、协作实验、设备的功能进行检查、结果的相关性检查等。

- 监测信息保存

5.1手工监测信息

信息记录内容要完整包含：

采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

质控记录：质控结果报告单。

5.2自动监测信息

自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、效验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

5.3生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间主要生产设施运行状况（包括停机、启动情况）、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等并形成相关的记录台账。

六、自行监测信息公开和报告

6.1公布方式

1）企业应按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

2) 企业通过公告栏的方式公开自行监测信息。

6.2公布内容

1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2）自行监测方案；

3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4）未开展自行监测的原因；

5）自行监测年度报告；

6）应急预案和报告。

6.3公布时限

1）公司基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容；

2）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

企业自行监测信息公开网址是：

http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888/PollutionMonitor-tj/index.do

企业名称（盖章）：天津丹阳车圈有限公司

2022年 6月14日